РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район Иркутская область Парфеновское муниципальное образование Администрация П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 04.09.2014 № 93 с. Парфеново |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ( | Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Парфеновского муниципального образования | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013  № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Парфеновского муниципального образования, руководствуясь статьями 32, 43 Устава Парфеновского муниципального образования, администрация Парфеновского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т :

1.    Утвердить прилагаемые:

- Порядок мониторинга системы теплоснабжения Парфеновского муниципального образования;

-  План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Парфеновского муниципального образования.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Парфеновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Парфеновского  муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Парфеновского

муниципального образования                                                             Л.И. Кобелев

Чеснокова А.В.

89501135341

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администрации Парфеновского муниципального образования от «04» сентября 2014 № 93 |
| --- | --- |

П О Р Я Д О К

мониторинга системы теплоснабжения Парфеновского

муниципального образования

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств 
на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Парфеновского муниципального образования.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных (БД) единой диспетчерской службы (ЕДДС) администрации Черемховского районного муниципального образования.

Анализ данных для управления производится специалистом отдела ГО и ЧС администрации Черемховского районного муниципального образования. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

4.2. Хранение, обработка и представления данных

Единая база данных хранится и обрабатывается на основе программы для печати текста и составления документов Microsoft Word.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администрации Парфеновского муниципального образования от «04» сентября 2014 № 93 |
| --- | --- |

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Парфеновского  муниципального образования

с. Парфеново  2014

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Парфеновское муниципальное образование  занимает относительно небольшую территорию, но его климатические условия весьма различны. Это связано с разнообразием рельефа.

Многолетними наблюдениями установлено, что в равнинной части среднегодовая температура воздуха колеблется в пределах +1,2С.

Средняя температура января опускается до -21С, а средняя температура июля составляет +18С.

Продолжительность безморозного периода 105 дней. Годовая сумма осадков 400-500мм. Начало вегетационного периода характеризуется засушливостью, а максимум осадков приходится на июль – август.

В горной части перепад температур увеличивается. Растет влажность и количество осадков. Так, годовая сумма осадков в деревне Инга составляет 556 мм, в селе Онот – 647 мм, а на более высоких гипсометрических отметках величина осадков достигает 900 мм.

В горах Восточного Саяна встречается многолетняя мерзлота мощностью 40м.

Высота снежного покрова по территории поселения изменяется в широких пределах: от 200-400мм, в границах Иркутско-Черемховской равнины до 600-800мм в горах.

Климатическим условиям Парфеновского муниципального образования  характерен резко континентальный климат, преобладающий в Восточной Сибири. Однако это не является препятствием для постоянного проживания и деятельности людей.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -35 оС в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Парфеновского   муниципального образования

В состав муниципального образования  входят:

сельские населенные пункты	 - 17.

Административный центр муниципального района г.Черемхово.

Расстояние до г.Иркутска 145 км.

Территория, административно-территориальное деление

Парфеновского  муниципального образования

| Муниципальное образование | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек | Плотность населения, человек на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Парфеновское | 62 0,74 | 2,2 | 282 |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет ввоза каменного угля. Основные поставщики топлива ООО «Компания  «Востсибуголь». Топливо доставляется автомобильным транспортом.

В муниципальном образовании  создается запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельных на 15 суток.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 1-им диспетчером, 1 операторами (кочегарами) котельных, 1 аварийными расчетами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Муниципальное образование | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Парфеновское | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 ч |

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 2).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации поселения и Черемховского района;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 3)

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Парфеновского  муниципального образования и Черемховского районного муниципального образования через ЕДДС  АЧРМО.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Черемховского района.

П О Р Я Д О К

действий звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Парфеновского муниципального образования при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
|  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы ОАО «Иркутская электросетевая компания» Центральные электрические сети, Черемховский участок Усольского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области», ООО «Тепловодосбыт», администрация Парфеновского муниципального образования |
|  | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | ЕДДС АЧРМО |
|  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+ (0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Дежурно-диспетчерские службы ОАО «Иркутская электросетевая компания» Центральные электрические сети, Черемховский участок Усольского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области», ООО «Тепловодосбыт», администрация Парфеновского муниципального образования |
|  | При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - оповещение и сбор КЧС и ПБ МО (по решению председателя КЧС и ПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС администрации ЧРМО, Глава администрации Парфеновского муниципального образования |
|  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований | Ч + 2ч.00мин. | Дежурно-диспетчерские службы ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, Черемховская РЭС и ОГУЭП «Облкомунэнерго» |
|  | Представление в МЧС по Иркутской области доклада по форме 1/ЧС. | Ч + 2ч.00мин. | ЕДДС АЧРМО |
|  | Проведение заседания КЧС и ПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ПБ МО | Ч+2ч. 30 мин. | Глава администрации Парфеновского муниципального образования |
|  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия Парфеновского муниципального образования, Эвакуационная комиссия Черемховского района |
|  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч+2ч. 30 мин. | По решению КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
| . | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС АЧРМО |
| . | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
| . | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС АЧРМО |
|  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский» |
|  | Доведение информации до ОД (пом. ОД) РГКУ «Информационный центр РМЭ» о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Доклад в МЧС России по Иркутской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.10 мин. | Дежурный диспетчер ЕДДС АЧРМО |
|  | Организация взаимодействия с оперативной группой Министерства по жилищной политике и энергетике Иркутской области | Ч+8ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования | Администрация Парфеновского муниципального образования, Дежурно-диспетчерские службы ОАО «Иркутская электросетевая компания» Центральные электрические сети, Черемховский участок Усольского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области», ООО «Тепловодосбыт» |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
|  | Представление докладов в ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС. | Ч+24ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ПБ ___________ муниципального образования о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования | Дежурно-диспетчерские службы ОАО «Иркутская электросетевая компания» Центральные электрические сети, Черемховский участок Усольского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области», ООО «Тепловодосбыт», администрация Парфеновского муниципального образования |
|  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Иркутской области по ликвидации ЧС и ПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Подготовка и представление доклада в Правительство Иркутской области о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |
|  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель КЧС и ПБ Парфеновского муниципального образования |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах

теплоснабжения Парфеновского муниципального

образования, утвержденное

постановлением администрации

Парфеновского

муниципального образования

от «04» сентября  2014  № 93

Теплоснабжающие и теплосетевые организации Парфеновского муниципального образования

Теплоснабжающие организации поселений

| Поселение | Единая теплоснабжающая организация поселения | Юридический адрес, телефон факс, эл. адрес | Котельная (номер, основной вид топлива) | Место нахождения | Телефон котельной | Год вода в эксплуатацию | Месяц и год проведения очередного планового ремонта | Наличие автономных резервных источников электроснабжения (подвижные, автономные, мощность) | Наличие, наличие и количество резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парфеновское | ООО «Тепло-водосбыт» | Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. Советская, 15 Тел. 89027680560 | уголь | с. Парфеново ул. Молодежная, 1 | 89025468966 | 1970 | Июль-август 2014 | нет | 10 т |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных

ситуаций на системах теплоснабжения Парфеновского

муниципального образования, утвержденное

постановлением администрации Парфеновского

муниципального образования
от «04» сентября  2014  № 93

Расчет сил и средств

для устранения аварий на объектах теплоснабжения Парфеновского муниципального образования

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Тепловодосбыт» | 4 | 2 | с. Парфеново | 0,3 | 89027680560 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Парфеновского муниципального образования,

утвержденное постановлением администрации

Парфеновского  муниципального образования 
от «04»  сентября 2014 № 93

Номенклатура и объем

аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения

Парфеновского  муниципального образования

| Наименование материально-технических ресурсов | Единица измерения | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы стальные | т | 1 | с. Лохово |
| Задвижки и затворы из серого чугуна | штук | 2 | с. Лохово |
| Задвижки и затворы стальные | штук | 2 | с. Лохово |
| Электроды сварочные | кг | 3 | с. Лохово |