Муниципальный заказчик

Администрация Черемховского районного

муниципального образования

Муниципальный контракт

№ 02 от 01.10. 2010 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТУНГУССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Том II

Материалы по обоснованию

Иркутск

2012

## Разработчики документа территориального планирования «Генеральный план Тунгусского МО»

|  | Генеральный директор ОАО «Иркутскгражданпроект» |  | В.Ю. Юртин |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел территориального планирования (ОТП) |
|  | Начальник ОТП |  | С.Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть |  |  |  |
|  | Главный архитектор проекта |  | С.А. Александров |
|  | Архитектор 1-й категории |  | Е.И. Логванова |
|  | Архитектор 2-й категории |  | Н.А. Журихина |
|  | Архитектор 2-й категории |  | И.Ю. Роднина |
|  | Архитектор |  | Т.П. Писканова |
| Основные разделы |  |  |  |
| Экономика | Инженер-экономист |  | Д.С. Каркавина |
| Транспорт | Ведущий инженер |  | Е.А. Зелент |
| Транспорт | Техник |  | А.В. Комель |
| Водоснабжение и водоотведение | Главный специалист |  | В.С. Ленденев |
| Электроснабжение и связь | Инженер 2-й категории |  | Е.Е. Акреева |
| Теплоснабжение | Инженер |  | С.Ю. Салманова |
| Охрана природы и окружающей среды | Инженер-эколог |  | Н.С. Токменина |
| Охрана объектов культурного наследия | Главный специалист |  | Е.В. Пуляевская |
| Специальные разделы |  |  |  |
| Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций | Инженер ГО ЧС |  | Э.В. Щелканов |
| Инженерная подготовка и защита территорий | Главный инженер проекта |  | А.А. Плетненцова |
| Сбор исходных данных | Архитектор 2-й категории |  | А.В. Пономарев |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разработчики документа территориального планирования «Генеральный план Тунгусского МО»	2

ВВЕДЕНИЕ	7

ГЛАВА I. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ	12

1. Природные условия	12

1.1. Географическое положение	12

1.2. Климатические условия	12

1.3. Рельеф и геологические условия	12

1.4. Полезные ископаемые	12

1.5. Гидрографическое описание	12

2. Анализ настоящего положения	12

2.1. Положение Тунгусского сельского поселения в системе расселения	12

2.2. Использование территории	13

2.3. Жилищный фонд	14

2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания	15

3. Экономическая база развития муниципального образования	18

3.1. Отрасли производственной сферы	18

3.1.1. Промышленность	18

3.1.2. Сельское хозяйство	18

3.1.3. Лесное хозяйство	18

3.1.4. Внешний транспорт и связь	18

3.1.5. Специальные учебные заведения	19

3.2. Отрасли непроизводственной сферы	19

3.3. Прогноз численности населения	19

4. Оценка экологической ситуации	20

4.1. Атмосферный воздух	20

4.2. Обращение с отходами	20

4.3. Система зеленых насаждений (Эколого-рекреационный аспект)	20

4.3.1. Зеленые зоны поселений	21

4.3.2. Система озеленения поселений	22

ГЛАВА II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ	24

1. Предложение по функциональному зонированию территории	24

1.1. Село Тунгуска	24

1.2. Поселок Мото-Бодары	25

1.3. Деревня Белые Ключи	25

2. Предложение по изменениям границ населенных пунктов. Планируемые объекты федерального, регионального и местного значения	25

2.1. Село Тунгуска	25

2.2. Поселок Мото-Бодары	25

ГЛАВА III. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	26

1. Ограничения использования территории	26

1.1. Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций	26

1.2. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям	26

1.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	27

1.2.2. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов	28

ГЛАВА IV. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	29

1. Настоящее положение	29

1.1. Внешний транспорт	29

1.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт	30

1.3. Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта	30

2. Проектное решение	31

2.1. Улично-дорожная сеть	31

2.2. Легковой транспорт	32

2.3. Воздушный транспорт	32

ГЛАВА V. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	33

1. Настоящее положение	33

1.1. Информация о подземных источниках питьевой воды	33

1.2. Водоснабжение, хозяйственно-бытовая, ливневая канализации	33

2. Проектное решение	33

2.1. Водоснабжение	33

2.2. Хозяйственно-бытовая канализация	35

2.3. Ливневая канализация	35

ГЛАВА VI. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	35

1. Настоящее положение	35

2. Проектное решение	35

ГЛАВА VII. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	35

1. Настоящее положение	35

2. Надежность электроснабжения	36

3. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление	36

2. Проектное решение	37

ГЛАВА VIII. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ	38

1. Настоящее положение	38

1.1. Телефонизация	38

1.2. Радиофикация и телевидение	38

2. Проектное решение	39

2.1. Телефонизация	39

2.2. Радиофикация и телевидение	40

ГЛАВА IX. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	40

1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	40

2. Мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами	40

3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	41

4. Мероприятия по охране животного мира	41

5. Мероприятия по озеленению территории	41

6. Мероприятия по охране от физических факторов окружающей среды	41

ГЛАВА X. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	41

1. Настоящее положение	41

1.1. Территории в зоне затопления	42

1.2. Разрушение гидротехнических сооружений	42

1.3. Нарушенная организация отвода поверхностных вод	42

2. Проектное решение	42

2.1. Комплекс мероприятий на территориях, подверженных затоплению	42

2.2. Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения	42

2.3. Организация поверхностного стока	43

ГЛАВА XI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	43

1. Использование территории	43

2. Жилищное строительство	44

3. Культурно-бытовое строительство	47

4. Зеленые насаждения общего пользования	49

5. Спортивные сооружения	50

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	52

ГЛАВА XII. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	53

1. Жилищное строительство	53

2. Культурно-бытовое строительство	55

3. Ориентировочный расчет стоимости строительства	57

ГЛАВА XII. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	58

1. Основные понятия и определения	58

2. Историко-культурный потенциал территории МО	60

2.1.Краткая историческая справка по формированию территории Тунгусского МО	60

3. Государственная охрана объектов культурного наследия	63

3.1. Зоны охраны	64

3.2. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия	64

3.3. Рекомендуемые регламенты по использованию территорий выявленных ОКН	65

3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	65

Заключительные выводы	66

ГЛАВА XIII. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	67

1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тунгусского МО	67

1.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций военного времени	67

1.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	67

1.2.1. Опасные геологические явления и процессы	68

1.2.2. Опасные гидрологические явления и процессы	69

1.2.3. Опасные метеорологические явления и процессы	69

1.2.4. Природные пожары	69

1.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	69

1.3.1. Риски возникновения ЧС на взрывопожароопасных объектах	70

1.3.2. Риски возникновения ЧС на химически опасных объектах	70

1.3.3. Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах	70

1.3.4. Риски возникновения ЧС на биологически опасных объектах	71

1.3.5. Риски возникновения ЧС на объектах системы жилищно-коммунального обеспечения	71

1.3.6. Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях и объектах	71

1.3.7. Риски возникновения ЧС на газо-, нефтепроводах	71

1.3.8. Риски возникновения ЧС на транспорте	71

1.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	72

2. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования Тунгусского МО, по защите населения и территории в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	72

2.1. Концепция плана ГО и предупреждения ЧС	72

2.2. Гражданская оборона и мероприятия по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера	73

2.3. Связь и оповещение	75

2.4. Светомаскировка	76

2.5. Санитарная обработка	77

2.6. Противопожарные мероприятия	77

ПРИЛОЖЕНИЕ	80

Приложение 1. Задание на подготовку проекта правил землепользования и застройки  Тунгусского МО Черемховского района Иркутской области.	81

Приложение 2. Ответ на запрос о предоставлении информации из службы по охране ОКН.	84

Приложение 3. Исторические карты	86

Приложение 4. Материалы инвентаризации ОКН 1994 г. (фрагмент)	89

# ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта Генерального плана осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Тунгусского муниципального образования (в дальнейшем – Тунгусское МО) выполнен на основании Муниципального контракта №1 от 04.06.2012г, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Черемховского районного муниципального образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г, в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Черемховского района, а также в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Проект Генерального плана Тунгусского МО обеспечивает разработку стратегических аспектов комплексного развития территории, учитывает широкий спектр направлений, включая выбор социально-экономических, экологических и иных векторов преобразования территории поселения. Проект Генерального плана содержит схему зонирования территорий, определяющую виды использования территорий и устанавливающую ограничения на их использование для осуществления градостроительной деятельности.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнений окружающей среды, охрану и использование охраняемых природных территорий, ландшафтов, сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Проект Генерального плана утверждается представительным органом муниципального образования.

Генеральный план Тунгусского МО реализуется на основании утвержденного представительным органом местного самоуправления плана в границах рассматриваемой территории.

План реализации Генерального плана Тунгусского МО утверждается органом местного самоуправления Тунгусского МО в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

Предполагается выделить следующие сроки реализации Генерального плана:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения, – 2032 год;

-первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия, – 2022 год.

5. Внесение изменений в генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

6. Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

7. Положения Генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие, согласно утвержденным положениям генеральных планов поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

Авторский коллектив выражает признательность администрации Тунгусского МО, а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документов территориального планирования.

Состав проекта

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы (2-й этап - разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Градостроительное планирование развития территории | Не секретно |
| Графические материалы (2-й этап - разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 3. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Тунгусского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25000 | Не секретно |
| 4. | Карта функциональных зон населенных пунктов: с. Тунгуска, п. Мото-Бодары, д. Белые Ключи с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Тунгусского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 5. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи, автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Тунгусского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:25000 | Не секретно |
| 7. | Карта населенных пунктов: с. Тунгуска, п. Мото-Бодары, д. Белые Ключи с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи. Автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Тунгусского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5000 | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 8. | Карта расположения объектов местного значения Тунгусского МО. Опорный план. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25000. Схема расположения Тунгусского МО в структуре района. М 1:500000 | Не секретно |
| 9. | Карта расположения объектов местного значения Тунгусского МО. Опорный план населенные пункты: с. Тунгуска, п. Мото-Бодары, д. Белые Ключи. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5000 | Не секретно |

Термины и определения

В настоящей градостроительной документации термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м. При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

СТП – Схема территориального планирования

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КПД – коэффициент полезного действия

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод

ООТП – объекты охраны природных территорий

ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением (атмосферного воздуха)

# ГЛАВА I. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ

## 1. Природные условия

## 1.1. Географическое положение

Тунгусское сельское поселение расположено в юго-восточной части Черемховского района Иркутской области. На севере сельское поселение граничит с Парфеновским сельским поселением, на северо-востоке - с Бельским сельским поселениями, на востоке и юге с Усольским районом, на западе с Тальниковским сельским поселением.

На территории поселения с запада на восток проходит региональная дорога: через п. Мото-Бодары в с. Тунгуска. До районного центра г. Черемхово – 130 км или 3 часа поездки на автомобиле, до областного центра г. Иркутска расстояние преодолевается за 5 часа – 270км.

## 1.2. Климатические условия

Климатические условия территории различны. Это связано с разнообразием рельефа. Средняя температура января опускается до -21°С, а средняя температура июля составляет +18°С. Продолжительность безморозного периода - 105 дней. Годовая сумма осадков - 400-500мм. Высота снежного покрова - от 200-400мм. Климат - резко континентальный.

## 1.3. Рельеф и геологические условия

В формировании рельефа большую роль сыграла деятельность реки Малая Иреть, которая создала широкие долины с пологими склонами.

## 1.4. Полезные ископаемые

На территории Тунгусского муниципального образования расположены проявления золота рассыпного, глины (кирпичной и керамзитовой), торфа, песка строительнього.

## 1.5. Гидрографическое описание

Гидрографическая сеть Тунгусского МО очень развита и представлена большим количеством мелких рек и других водотоков.

Питание рек смешанное: дождевое, снеговое и подземное. Основным источником питание реки являются осадки (до 55% годового объема). Талые воды составляют до 29-30% годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых водотоках колеблется в пределах 16-20% в многоводные годы. Устойчивые величины подземного питания могут приводить к развитию наледей. Основная доля годового стока приходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков.

Величины стока изменяются по территории от 156 до457мм и полностью зависят от высоты бассейна. Неравномерное распределение стока отмечается также и по сезонам.

## 2. Анализ настоящего положения

## 2.1. Положение Тунгусского сельского поселения в системе расселения

Тунгусское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 95–оз «О статусе и границах муниципального образования «Черемховский район» Иркутской области».

В состав территории Тунгусского МО входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня Белые Ключи;

- поселок Мото-Бодары;

- село Тунгуска.

Село Тунгуска находится в таежной местности в 130км от районного центра, на левом берегу Малая Иреть. Дата основания села точно не установлена, известно лишь, что заселение этой местности началось в начале XX века в период Столыпинской аграрной реформы. Поселение расположено в юго-восточной части Черемховского района Иркутской области.

Первыми жителями Тунгуски стали переселенцы из Украины и Белоруссии, они корчевали в тайге деляны для постройки жилья, расчищали места под пашню. В те годы Тунгуска входила в состав Мото-Бодаринского сельского общества. На средства Переселенческого управления были выстроены начальные школы в Тунгуске и церковь в Мото-Бодарах. Переселенцы занимались земледелием, лесозаготовкой, охотой, различными промыслами.

После Гражданской войны был образован Тунгусский сельсовет, включавший в свой состав также деревни Белые Ключи и Мото-Бодары.

С 1930 года действовали две сельскохозяйственные артели: «Веселый охотник» и «Пробуждение тайги». И послевоенный период на базе этих артелей были созданы лесозаготовительные участки.

В начале 1950-х гг. в деревнях Тунгусского сельсовета создаются лесозаготовительные участки Вознесенского ЛПХ, участки химлесхоза, госпромхоза, которые заготовляли древесину, живицу и другие продукты тайги.

Вознесенский ЛПХ построил пекарню, клуб, жилые дома, библиотеку.

Тунгусское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Черемховский район», центром которого является г. Черемхово. В состав Черемховского района, помимо Тунгусского сельского поселения, входят еще 1 городское и 17 сельских поселений, а также межселенные территории. Тунгусское сельское поселение расположено в юго-восточной части Черемховского района Иркутской области. На севере сельское поселение граничит с Парфеновским сельским поселением, на северо-востоке - с Бельским сельским поселениями, на востоке и юге - с Усольским районом, на западе - с Тальниковским сельским поселением.

Общая площадь Тунгусского МО – 167332,53га.

По данным текущего статистического учета, постоянное население поселения на 01.01.2012г – 420 человек.

Местоположение Тунгусского МО обусловило его важную роль в развитии лесозаготовительной отрасли территории.

## 2.2. Использование территории

Общая площадь Тунгусского МО – 167332,53, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.

Застройкой занято 184,11га, что составляет 0,1% всех земель МО, зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (88,791%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о недостаточной эффективности ее использования. На долю жилой застройки приходится 183,31га, или 0,11% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 4313,18м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 99,61% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 4,24м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Зеленых насаждений общего пользования на территории нет, в виду отсутствия парков, скверов и бульваров на заселенной территории.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 0,47га, или 0,0003% земель поселения. Транспорт занимает 18,66га. Промышленные территории охватывают 0,47га, которые приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования. Рекреационные территории занимают 0,25га.

Таблица 1. Современное использование территории Тунгусского МО.

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 182,63 | 0,109 | 4297,18 |
| Зоны размещения объектов дошкольного образования |  |  |  |
| Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования | 0,68 | 0,0004 | 16 |
| Итого в пределах жилой застройки | 183,31 | 0,11 | 4313,18 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,18 | 0,0001 | 4,24 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 0,23 | 0,0001 | 5,41 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 0,39 | 0,0002 | 9,18 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 0,8 | 0,0005 | 18,82 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности | 0,47 | 0,0003 |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 0,47 | 0,0003 |  |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,01 | 0,00001 |  |
| Зоны размещения объектов транспорта | 18,65 | 0,011 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 18,66 | 0,011 |  |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 468,15 | 0,28 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 0,6 | 0,0004 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 468,75 | 0,28 |  |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта | 0,25 | 0,0001 |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения | 0,25 | 0,0001 |  |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 4916,39 | 2,938 |  |
| Зоны, занятые лесами | 148577 | 88,791 |  |
| Зоны природных территорий со сложным рельефом | 8524,35 | 5,094 |  |
| Зоны территорий с нарушенным рельефом | 0,88 | 0,0005 |  |
| Зоны территории болот | 3866,31 | 2,311 |  |
| Зоны водных объектов | 676,9 | 0,405 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 166561,59 | 99,54 |  |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны кладбищ | 1,8 | 0,001 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 1,8 | 0,001 |  |
| IX. ИНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны неиспользуемых территорий | 23,11 | 0,014 |  |
| Итого в пределах иных зон | 23,11 | 0,014 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 167332,53 | 100 | 3937236 |

## 2.3. Жилищный фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд Тунгусского МО составил 6,388 тыс. м² общей площади. На частный жилой фонд приходится – 6,388 тыс. м² общей площади (100%).

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 5,2 чел./га.

Жилищный фонд Тунгусского МО представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2) и по техническим параметрам находится в хорошем состоянии. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 34,4%.

Около 81% общей площади ветхих жилых домов (1-этажных деревянных) приходится на территорию с. Тунгуска.

Средняя этажность жилой застройки составляет 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 6,388 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Таблица 2. Распределение жилищного фонда Тунгусского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | итого | Всего, тыс. кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| с. Тунгуска |  | 80 | 80 |  | 26 | 26 |  | 106 | 5,439 |
| п. Мото-Бодары |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 21 | 0,649 |
| д. Белые Ключи |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 11 | 0,300 |
| Всего |  | 108 | 108 |  | 26 | 26 |  | 134 | 6,388 |
| % |  | 79,86 | 79,86 |  | 20,14 | 20,14 |  | 100 | 100 |

Средняя обеспеченность населения Тунгусского МО общей площадью жилья на 01.01.2012г составила 15,2 м²/чел., что значительно ниже среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участью в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                                – 0%

канализацией                                 – 0%

центральным отоплением               – 0%

горячим водоснабжением               – 0%

газоснабжением                            – 67%

электроплитами                            – 18%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

## 2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996г №1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г в Тунгусском МО действует 1 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение: СОШ с. Тунгуска (численность учащихся на 1.01.2012г - 50 человек).

Учреждений дополнительного образования на территории поселения нет. Во всех населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.

Здание школы имеет высокую степень износа и нуждается в капитальном ремонте и реконструкции.

Дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения представлены на территории МО 1 детским садом (с. Тунгуска), но в данный момент дошкольное учреждение закрыто, находится в аварийном состоянии.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 3 магазинами (в с. Тунгуска). Общая торговая площадь составляет 78м².

Учреждения здравоохранения

Село Тунгуска имеет фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Требует особого внимания высокая степень износа здания ФАПа. Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания на территории Тунгусского МО отсутствуют. В связи с этим необходимо открытие парикмахерской, организация пункта бытового обслуживания. Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Таким образом, уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Территория кладбища в с. Тунгуска занимает 12 тыс. кв. м., в д. Мото-Бодары – 8 тыс. кв. м., в д. Белые Ключи – 5 тыс. кв. м.

Учреждения культуры и искусства

В Тунгусском МО действует сельский клуб (в с. Тунгуска) на 20 посадочных мест, библиотека (в с. Тунгуска) в 5922 единицы хранения. Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории Тунгусского МО отсутствуют действующие спортивные залы. Требует особого внимания факт отсутствия стадиона и крытых мест для занятия спортом.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области филиал ФГУП «Почта России» Черемховский Почтамт, расположенный в селе Тунгуска.

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через местные отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Тунгусского МО отражено в таблице 3. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как магазины. В МО отсутствуют учреждения дополнительного образования, детские дошкольные учреждения, стационары, станции скорой помощи, молочная кухня, аптеки, территория спортивных сооружений, бассейн, рыночные комплексы, предприятия общественного питания, предприятия непосредственного бытового обслуживания, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как общеобразовательные школы, ФАПы, спортивные залы, сельские клубы и массовые библиотеки.

Таблица 3. Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01 2012г. Население 0,420 тыс. чел.

| № | Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
|  | Детские учреждения |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 151 | 135 | 321 | 212,9 |
| 3 | Учреждения дополн. обр. | место | 15,1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10% общего количества школьников |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 5 | Стационары | койка | 13,47 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 10 | 24 | 131,2 |
| 7 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на ребенка | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 0 | 0 | 0 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | 180 | 429 | 714,3 |
| 12 | Территория спортивных сооружений | га на 1 тыс. чел | 0,7-0,9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 0 | 0 | 0 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 14 | Клубные учреждения** | мест | 80 | 32 | 76 | 95,2 |
| 15 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5-7,5 | 8 | 19 | 423,3 |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 16 | Магазины | м2 на 1 тыс. чел. | м2 торг. Площади | 300-340 | 78 | 186 | 61,9 |
| 17 | Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предприятия и учреждения коммунального обслуживания |
| 20 | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бани | мест на 1 тыс. чел. | место | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гостиницы | место | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 24 | Отделения связи | объект | 1 на 9-25 | 1 | 1 на 0,42 тыс. чел. | 100 |
|  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 25 | Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |

Примечание. В расчете на 1000 жителей.

Таблица 4. Размещение объектов обслуживания внутрипоселкового значения по Тунгусскому МО.

| Населенные пункты | Население (тыс. чел.) | Общеобразовательные школы, мест | Дошкольные учреждения, мест | Магазины, м² торговой площади | Предприятия общепита, мест | Отделения банков, объектов | Отделения связи, объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тунгуска | 0,362 | 135 |  | 78 | - | - | 1 |
| п. Мото-Бодары | 0,055 |  |  |  | - | - | - |
| д. Белые Ключи | 0,003 |  |  |  | - | - | - |
| Всего по поселению | 0,42 | 135 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 |

Существующие объекты культурно-бытового обслуживания по территории сельского поселения распределяются неравномерно: преимущественно сконцентрированы на территории с. Тунгуска.

## 3. Экономическая база развития муниципального образования

## 3.1. Отрасли производственной сферы

## 3.1.1. Промышленность

Промышленные предприятия на территории Тунгусского МО отсутствуют.

Обнаруженные месторождения рассыпного золота нового для региона карстового типа в районе Мало-Бельского водораздела и междуречья рек Большой и Малой Белой при освоении должны обеспечить высокую занятость населения и стабильный рост экономики.

Богатство территории дарами тайги дикоросами и пушниной определяет возможности по организации пункта сбора и переработки дикоросов и пункта таксидермии.

## 3.1.2. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство Тунгусского МО представлено КФХ:

- КФХ «Тимошенко О. Е.»;

- КФХ «Мироненко М. В.»;

- КФХ «Хомченко Н.С.»;

- КФХ «Приходько Г.А.».

Актуальным является создание хлебопекарни для удовлетворения нужд местных жителей – в данное время хлебобулочные изделия завозятся с других территорий.

Предполагается развитие КФХ и создание плодового сада в с. Тунгуска.

## 3.1.3. Лесное хозяйство

Лесное хозяйство Тунгусского МО представлено Мало-Иретским лесничеством и малыми предприятиями.

Богатство земель лесного фонда определяют приоритетом развития Тунгусского МО организацию лесозаготовительных предприятий и предприятий по глубокой переработке древесины.

## 3.1.4. Внешний транспорт и связь

внешние связи Тунгусского МО поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Северо-восточнее Тунгусского МО проходит автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (ранее М-53 «Байкал»). Выход на неё осуществляется по автодороге местного значения «Нижняя Иреть – Тальники - Тунгуска», затем по «Черемхово-Голуметь-Онот». Транспортное общественное сообщение с г. Черемхово - отсутствует в связи с бездорожьем. Для связи с городом Черемхово большая часть населения используют личный транспорт.

Связь обеспечивается спутниковой и радиотелефонной связью сельской администрации,  таксофонами в школе и отделении почтовой связи.

## 3.1.5. Специальные учебные заведения

Специальных учебных заведений на территории МО нет.

## 3.2. Отрасли непроизводственной сферы

К кадрам непроизводственной сферы или сферы услуг относятся граждане, занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности данного муниципального образования.

В связи с развитием производственной базы поселения, поддержкой малого предпринимательства, увеличением численности непостоянного населения и ростом уровня жизни населения на перспективу намечено увеличение численности кадров сферы услуг. В среднесрочной перспективе развитие малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания будет осуществляться за счет расширения сети магазинов и кафе.

## 3.3. Прогноз численности населения

За последние 12 лет население Тунгусского МО уменьшилось на 2 человека и составило 420. По численности населения МО занимает 18 место из 18 поселений Черемховского района.

Рисунок 1. Динамика численности населения Тунгусского МО, человек на конец года.

Таким образом, численность населения МО за анализируемый период снизилась на 0,5%.

Схемой территориального планирования Черемховского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено пропорционально существующей численности населения за 2012 г.

Таблица 5. Численность населения Тунгусского сельского поселения, человек на конец года.

| № | Наименование | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Тунгуска | 362 | 387 | 401 |
| 2 | п. Мото-Бодары | 55 | 71 | 83 |
| 3 | д. Белые Ключи | 3 | 12 | 16 |
| 4 | з. Нижняя Иреть |  | 7 | 8 |
|  | Итого | 420 | 477 | 508 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 21%, относительно 2012г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является миграция. В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, даже в условиях развития экономической базы, численность жителей Тунгусского МО на 1 очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 0,477 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 0,508 тыс. чел.

## 4. Оценка экологической ситуации

## 4.1. Атмосферный воздух

Техногенное влияние на воздушный бассейн селитебной территории Тунгусского МО оказывают, прежде всего, выбросы от автотранспорта.

Таблица 6. Перечень предприятий.

| Наименование предприятий | Специфика деятельности предприятий |
| --- | --- |
| Пилорама | Деревообработка |
| Свалка | Складирование и хранение ТБО и прочие отходы |

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на терртории Тунгусского МО не проводился. Стационарных постов по контролю над состоянием атмосферного воздуха не организовано. Том ПДВ не разрабатывался.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, который будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями.

## 4.2. Обращение с отходами

В Тунгусском МО - одна несанкционированная свалка: в с. Тунгуска, которая не отвечает требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

## 4.3. Система зеленых насаждений (Эколого-рекреационный аспект)

Система зеленых насаждений является одним из элементов в структуре природного комплекса и является местом отдыха жителей.

Озеленение территорий является сложной системой, включающей:

- участки озеленения территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- участки озеленения территорий ограниченного пользования (придомовых, школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно-бытовых учреждений);

- участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, производственные, кладбища).

Таблица 7.Определения и характеристики основных элементов охраны окружающей среды поселений.

| Определение | Характеристика |
| --- | --- |
| Озелененные полосы вдоль улиц и дорог | Территория специального назначения, предназначенная для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта |
| Кладбище | Озелененная территория специального назначения, выполняющая роль ритуального парка населенного пункта |
| Технические зоны | Озелененная территория специального назначения, выполняющая охранные функции с ограничением хозяйственной деятельности |
| Санитарные полосы | Санитарные полосы отчуждения создаются для магистральных трубопроводов (газо- и нефтепроводов), транспортных коммуникаций (автодорог республиканского значения, железных дорог), высоковольтных линий |

Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры и выполняют в ней важные функции:

- санитарно-гигиеническую;

- декоративно-планировочную;

- рекреационную.

Санитарно-гигиеническая функция зеленых насаждений заключается:

- в очищении атмосферного воздуха от пыли и вредных веществ, содержащихся в выбросах котельных, домовых печей, авто - и воздушного транспорта, сельскохозяйственной техники;

- в ветрозащитной роли;

- в фитонцидном действии;

- в теплорегулирующей роли;

- во влиянии на влажность воздуха;

- в шумозащитной роли.

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений являются средством индивидуализации отдельных районов населенных пунктов. С их помощью преодолевается монотонность застройки, вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов.

Сочетание зеленых насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха жителей.

Система отдыха внутри Тунгусского МО рассчитана на жителей квартала, групп жилых домов, микрорайона и района населенных пунктов. Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Обеспеченность дворовыми зелеными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с требованиями санитарного и градостроительного законодательства.

Система отдыха среди зеленых насаждений рассчитывается на жителей района или поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.

Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной», в черте населенных пунктов МО. Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутрипоселковой системы зеленых насаждений».

## 4.3.1. Зеленые зоны поселений

На территориях, прилегающих к населенным пунктам, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89 (с изменениями от 13.07.1990г, 23.12.1992г и 22.07.1993г), предусматриваются зоны, в составе которых выделяются зеленые зоны.

Основное гигиеническое назначение зеленых зон состоит в том, чтобы способствовать улучшению микроклимата и оздоровлению воздушного бассейна населенного пункта, а также обеспечить население удобными, здоровыми и живописными местами отдыха, т.е. и рекреационное предназначение.

Зеленая зона характеризуется лесистостью, которая определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади рассматриваемой административной единицы. Организация зеленых зон регламентируется государственным стандартом (ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых зон городов»). Территориальная организация зеленых зон предусматривает разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса, согласно ГОСТ 17.6.3.01-78.

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций (СНиП 2.07.01-89*).

По данным государственного учета лесного фонда на 01.01.2011г. зеленые зоны населенных пунктов в Иркутской области закреплены за 35 из 87 населенных пунктов. Среди перечисленных в этом списке наименований сельские поселения отсутствуют (Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2009-2010 годах»). Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25% должны быть не мене 55га на 1000 человек, в т. ч. лесопарковая ее часть – 10га 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

Вокруг населенных пунктов, расположенных в малолесных районах, организовываются ветрозащитные и берегоукрепительные лесные полосы, озеленение склонов, оврагов, балок. Ширина защитных лесных полос для сельских населенных пунктов должна составлять не менее 50м (СНиП 2.07. 01-89).

Рассматривая в целом зеленые зоны Тунгусского МО, необходимо отметить, что растительность зеленых зон поселков испытывает повышенную рекреационную нагрузку. Имеются скопления бытового мусора, превращающиеся в несанкционированные свалки, которые ухудшают экологическое и санитарное состояние насаждений. Уплотнение почвы снижает способность насаждений к воспроизводству и угнетает сами насаждения. Леса часто посещают как местные жители, так и приезжие. Из-за неосторожного обращения с огнем в периоды пожарной опасности возникают очаги лесных пожаров.

Сложившийся породный состав лесных массивов зеленых зон наиболее адаптирован к климатическим и природным условиям местностей. В этой связи нет необходимости изменять его ассортимент. Основная забота о зеленых зонах поселка должна сводиться к восстановлению их нарушенных участков и надлежащему уходу за растениями.

Что касается достаточности площадей зеленых зон для населения, то определить ее не представляется возможным из-за отсутствия информации.

## 4.3.2. Система озеленения поселений

Согласно градостроительным требованиям, обеспеченность жителей населенного пункта озелененными территориями складывается из суммы удельных площадей общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения. При этом удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенных пунктов (уровень озелененности территорий застройки) должен быть не менее 40% (СНиП 2.07.01.-89).

Участки озелененных территорий общего пользования являются основным звеном зеленых насаждений населенных пунктов. Они включают самые крупные планировочные элементы внутри поселковой застройки, предназначенные для отдыха всего населения: парковые насаждения, скверы, бульвары.

Основу зеленых насаждений общего пользования сел и поселков, как правило, составляют сохранившиеся естественные сосновые леса.

Существующие на сегодняшний день насаждения находятся в той или иной степени деградации. Состояние растительности и степень благоустройства территорий требуют необходимого ухода, должного содержания, постоянного улучшения почвенно-грунтовых условий, что будет способствовать жизнеспособности растений и их функциональному назначению.

Таким образом, организация поселковых парков, скверов и т.п. на существующих и вновь застраиваемых территориях, с учетом требований СНиП 2.07.01-89 по разделу «Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство», позволит соблюдать достаточность площадей зеленых насаждений общего пользования, а достойный агротехнический уход за растениями будет способствовать выполнению их функционального назначения.

Участки озеленения территорий ограниченного пользования (озеленение жилой общественной застройки) включают придомовые, участки школьных и дошкольных детских учреждений, здравоохранения, культурно-просветительных учреждений. Они предназначены для обеспечения комфортных условий быта (формирование эстетически выразительной пространственной среды) и повседневного отдыха вблизи жилья, улучшают эстетические качества и санитарно-гигиенические условия жилой застройки. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60% общей площади, в зависимости от назначения объекта.

Таблица 8. Озеленение территории ограниченного пользования.

| Территории (участки) объектов | Уровень озеленения (максимальная площадь озеленения), % от общей площади объекта | Минимальная норма озеленения, м2/человека |
| --- | --- | --- |
|  | Требуемый* |  |
| Придомовые | 60 | 5,0 – 7,0 |
| Дошкольные детские учреждения | 50 | 0,7 – 1,2 |
| Школы | 40 | 0,9 – 1,5 |
| Лечебные учреждения | 50 | 1,2 |
| Культурно-просветительные учреждения | 60 | 0,8 |
| Промпредприятия |  | Ориентировочно - 3м2 на работающего |

Маслов, Н.В. Градостроительная экология: учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2003. – С. 235.

СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. - М., 1972.

Рассматривая организацию озеленения территорий промышленных (производственных) предприятий, важно отметить, что она определяется особенностями функционально-технического назначения каждого из них. Площадь участков озеленения в пределах площадки предприятия, согласно СН –245-71, ориентировочно определяется из расчета 3м2 на работающего, а предельный уровень озеленения должен составлять от 15 до 10% от производственной территории.

Участки озеленения территорий специального назначения включают озелененные территории вдоль улиц и дорог, 2 и 3 поясов санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, питомники и кладбища.

Зеленые насаждения вдоль улиц и особенно центральных автодорог выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, пыли, выхлопных газов, ветро- и снегозащиты. На дорогах сельских поселений преобладают линейные посадки (1-2 ряда деревьев) и кустарники. Конфигурация озеленения прерывистая (изреженная), мозаичная. Основные породы деревьев преимущественно относятся к мягколиственным: тополь, осина, клен и прочие древесные породы. Состояние уличной древесно-кустарниковой растительности не может быть признано удовлетворительным. Часть растительности находится в той или иной степени деградации, т.к., по-видимому, подвергаются воздействию антропо-и техногенных факторов. Степень деградации растительности не определена, т.к. лесопатологические обследования не проводились. В целом, уличное озеленение нарушено и требует восстановления. Недостатки в системе уличного озеленения возможно устранить выбраковкой нежизнеспособных деревьев, кустарников и их обновлением.

К территориям специального назначения относятся и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон регламентируется в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны: до - 300 м – 60%, от 300м до1000м – 50%, от 100м и более – 40% (СНиП 2.07.01.-89). Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не менее 50м, а при ширине СЗЗ до 100м – не менее 20м.

При этом ширина санитарно-защитных полос для осаждения аэрозолей выбросов может составлять 22-2 м, в пределах полосы должно быть 7-10 рядов деревьев и кустарников.

Данные об озеленении санитарно-защитных зон предприятий Тунгусского МО отсутствуют.

# ГЛАВА II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ

Схема концептуального развития Тунгусского МО базируется на анализе исторически сложившейся среды. В границах Тунгусское МО составляет 167402,06га, в него входит 3 населенных пункта: с. Тунгуска, п. Мото-Бодары, д. Белые Ключи. Населенные пункты связаны между собой общей сетью дорог. В верховьях протекает река Малая Иреть.

## 1. Предложение по функциональному зонированию территории

Генеральный план Тунгусского МО устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Свалки, расположенные на территории Тунгусского МО, подлежат закрытию и рекультивации на первую очередь, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

В Тунгусском МО одна несанкционированная свалка - в с. Тунгуска.

Также требуется ликвидация сжигательных ям, не оборудованных в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 5.01.1996г №1005, что расположены в с. Тунгуска.

## 1.1. Село Тунгуска

Село Тунгуска расположено в восточной части Тунгусского МО на границе Усольского района и является административным центром муниципального образования. В северно-западной и юго-западной части село окружено лесным массивом, близ села в восточной части протекает река Малая Белая. Планировочная структура села достаточно компактна. Улица Октябрьская делит населенный пункт на 2 части: восточную и западную. В восточной части, в основном, расположены общественно деловые функциональные зоны, а так же зоны объектов физической культуры и массового спорта и дошкольного образования. Жилая застройка представлена малоэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В западной части расположены общественно деловые функциональные зоны, а так же зоны объектов школьного образования и жилая застройка, представленная малоэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, близ жилой застройки расположен аэропорт.

Проектом предусмотрено развитие жилой зоны в северо-западной, восточной и южной части населенного пункта по улицам Октябрьской, Первомайской. Общественно-деловые зоны, объекты школьного образования и объекты физической культуры и массового спорта так же будут располагаться по улице Октябрьской. В юго-восточной части – зона размещения производственных объектов (пилорама), а также зона транспортной инфраструктуры (АЗС). В западной части – реконструкция аэропорта.

## 1.2. Поселок Мото-Бодары

Поселок Мото-Бодары расположен в центральной части Тунгусского МО. С северной части деревню окружают земли сельскохозяйственного назначения, а южную границу опоясывает лесной массив и протекает реки Моты и Малая Иреть. Через п. Мото-Бодары проходит дорога местного значения «Н. Иреть – Тальники – Тунгуска», связывающая село с остальными населенными пунктами МО. Улица Центральная делит населенный пункт на 2 части - северную и южную. В северной части расположена жилая застройка, представленная малоэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, зона кладбища и территория с нарушенным рельефом (карьер). В южной части расположена жилая застройка, представленная малоэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Проектом предлагается развитие жилой зоны в южной части населенного пункта по улице Центральной. В северной части, по улице Центральной, предлагается зона школьного, дополнительного образования и объекты здравоохранения.

## 1.3. Деревня Белые Ключи

Деревня Белые Ключи находится в юго-восточной части Тунгусского МО, между селом Тунгуска и поселком Мото-Бодары. В основном, деревню окружает лесной массив. Улица Зеленая делит населенный пункт на 2 части - западную и восточную. В обеих частях расположена жилая застройка, представленная малоэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Проектом предлагается развитие жилой зоны в западной части населенного пункта: вдоль по улице Зеленой. В восточной части - развитие объектов туристско-рекреационного назначения, размещение производственных объектов (пилорама) и объектов сельскохозяйственного назначения (КФХ).

## 2. Предложение по изменениям границ населенных пунктов. Планируемые объекты федерального, регионального и местного значения

## 2.1. Село Тунгуска

Проектируемые социальные объекты Тунгуски планируется разместить по улице Октябрьской. Здесь предусматривается: строительство школы на 135 мест и спортзала на 120 мест.

По улице Первомайской планируется строительство детского сада на 45 мест.

По улице Комсомольской:

- строительство клуба на 80 мест;

- строительство здания администрации;

- открытие АЗС;

- строительство магазинов и предприятий бытового обслуживания;

- общежитие гостиничного типа на 10 мест.

Для размещения жилой застройки и объектов соцкультбыта проектом предусматривается расширение границ населенного пункта.

## 2.2. Поселок Мото-Бодары

Проектируемые социальные объекты поселка Мото-Бодары планируется разместить по улице Центральной, а именно: школу, детский сад на 20 мест, ФАП на 10 посещений в день. Для размещения жилой застройки и объектов соцкультбыта проектом предусматривается расширение границ населенного пункта.

# ГЛАВА III. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1. Ограничения использования территории

В Генеральном плане МО Тунгусское Черемховского района Иркутской области планировочные решения принимаются с учётом следующих зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность:

- Зоны санитарных разрывов инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

- Зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного Кодекса, СанПиН 2.1.4.1110-02).

- Зоны с особыми условиями использования территории.

## 1.1. Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций – это, прежде всего:

- зоны разрывов от воздушных линий электропередач;

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий.

Транспортная инфраструктура

На дальнейших стадиях проектирования необходимо обеспечить придорожные полосы в следующих размерах:

1) 50 метров – для автомобильных дорог III – IV категорий;

2) 25 метров – для автомобильных дорог V категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена статьей 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

По территории района проходят высоковольтные линии электропередачи 35/110/220/500кВ. Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов на расстояниях, представленных в следующей таблице.

Таблица 9.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 30 |

## 1.2. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) в Тунгусском МО устанавливается целый ряд ограничений на градостроительное использование территории, к ним относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов.

## 1.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП), создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74–ФЗ.

ВЗ - это территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах ВЗ устанавливаются ПЗП, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина ВЗ морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их ПЗП за пределами территорий населенных пунктов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

В границах ВЗ запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах ВЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах ПЗП, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Размеры минимальных ВЗ водных объектов, исходя из протяженности от истоков и створов водохозяйственных участков, в административных границах Тунгусского МО устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ с изменениями от 06.12.2011 года.

На территориях поселений, при наличии ливневой канализации и набережных, границы ПЗП совпадают с парапетами набережных. Ширина ВЗ на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина ВЗ, ПЗП измеряется от береговой линии.

Отсутствие контроля над сбором и вывозом мусора приводит к образованию несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками загрязнения почвы и, соответственно, создают возможность для загрязнения поземных и поверхностных вод. Особенно остро стоит вопрос ликвидации стихийных свалок в водоохранных зонах рек, в т. ч. образующихся в результате отдыха неорганизованных туристов, количество которых с каждым годом все возрастает.

Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха.

## 1.2.2. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей, с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий. Использование СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и санитарными нормами и правилами.

Таблица 10. Регламенты использования территории СЗЗ предприятий.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей. Рекреационные зоны и отдельные объекты. Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки. Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий. Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов. Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Спортивные сооружения. Парки. Образовательные и детские учреждения. Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | Сельхоз. угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. Пожарные депо. Бани. Прачечные. Объекты торговли и общественного питания. Мотели. Гаражи. Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта. Автозаправочные станции. Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения. Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий. Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы. Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды. Канализационные насосные станции. Сооружения оборотного водоснабжения. Питомники растений для озеленения промышленной площадки и санитарно-защитной зоны. |

Таблица 11. Перечень предприятий и коммунально-складских объектов по Тунгусскому МО. Размеры нормативных СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

|  | Наименование предприятий | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пилорама | 100 |
|  | Свалка | 1000 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, которое будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями. Достаточность нормативного размера СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания вредных веществ в атмосферном  воздухе при разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Проекты ПДВ для предприятий Тунгусского МО отсутствуют. Возможность для их организации имеется. Объектов социальной инфраструктуры, расположенных в нормативных СЗЗ, нет. Часть жилых зданий попадает на территорию СЗЗ.

# ГЛАВА IV. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

## 1. Настоящее положение

## 1.1. Внешний транспорт

Тунгусское МО расположено в юго-восточной части Черемховского муниципального района Иркутской области.

Внешние связи Тунгусского МО поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Тунгуска до административного центра района г. Черемхово по автодороге – 130 км, до областного центра города Иркутска – 270км.

Таблица 12. Характеристика дорожной сети.

| № | Основные сооружения, материал сооружения | Месторасположение (улица, дорога) | Длина сооружения, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров, м | Длина подходов к сооружен. (насыпи, выемки), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мост через реку Малая Иреть, дерево | Дорога по улице Октябрьская с. Тунгуска | 49 | 4 |  | 50 |

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в Тунгусском МО отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Тунгусского МО поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Северо-восточнее Тунгусского МО проходит автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (ранее М-53 «Байкал»). Выход на неё осуществляется по автодороге местного значения «Нижняя Иреть – Тальники - Тунгуска», затем по «Черемхово-Голуметь-Онот». Данная автодорога обеспечивает населенные пункты связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Транспортное обслуживание населения Тунгусского МО пассажирским автомобильным транспортом не осуществляется.

## 1.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт

Поселок Мото-Бодары расположена в 13,5км западнее Тунгуски.

Населенные пункты Тунгусское МО сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Тунгуска – ул. Октябрьская, в п. Мото-Бодары – ул. Центральная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется по п. Мото-Бодары в восточном направлении к с. Тунгуска.

Таблица 13. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах муниципального образования.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2012г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 17,1 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 102,6 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 7,81 |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 | 3,7 |

В результате анализа улично-дорожной сети Тунгусского МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части - 4-6м;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов.

## 1.3. Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта

На территории Тунгусского МО объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Уровень автомобилизации в поселках на 2011г составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 52 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО, мощностью 1 пост;

- АЗС, мощностью 1 топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

## 2. Проектное решение

В связи с перспективным развитием Тунгусского МО увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения генплана по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

## 2.1. Улично-дорожная сеть

Генеральным планом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории внешними автомобильными дорогами предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Основные мероприятия, с учетом поэтапного освоения новых территорий под жилищное строительство, предусматриваются:

- реконструкция главных улиц, протяженностью 3,99 км, площадь 27903 кв. м;

- реконструкция основных улиц, протяженностью 2,02км, площадь 12116 кв. м.;

- реконструкция второстепенных улиц, протяженностью 8,59 км, площадь 47221 кв. м.;

- строительство второстепенных улиц, протяженностью 3,85 км, площадь 21196 кв. м.;

- строительство поселковых дорог протяженностью 0,29 км, площадь 2058 кв. м.

Таким образом, будет:

- реконструировано  - 14,6 км. Площадь 87240 кв. м.;

- построено – 4,14 км, площадь 23254 кв. м.

Таблица 14. Краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок.

| Общая протяженность улично-дорожной сети в границах МО | 40,14 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность улично-дорожной сети в границах нас. пунктов | 18,62 км |
| Общая протяженность магистральных улиц и дорог в том числе: | 27,52 км |
| - поселковых дорог | 21,51 км |
| - главных улиц | 3,99 км |
| - основных улиц | 2,02км |
| Плотность улично-дорожной сети в границах нас. пунктов | 7,28 км/км2 |
| Плотность поселковых дорог | 8,4 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 2,56км2 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

## 2.2. Легковой транспорт

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 0,5 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 175 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса потребность в АЗС составляет одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

АЗС, мощностью 1 топливораздаточная колонка - 1 объект, 0,1га;

СТО, мощностью на 1 пост - 1 объект - 0,1га.

Так как в населенных пунктах Тунгусского МО дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

## 2.3. Воздушный транспорт

Проектом предлагается развитие малой авиации путем реконструкции и модернизации ВПП с. Тунгуска.

# ГЛАВА V. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

## 1. Настоящее положение

## 1.1. Информация о подземных источниках питьевой воды

Водоснабжение населенных пунктов Черемховского района базируется, в основном, на использовании подземных вод посредством эксплуатации колодцев и рассредоточенных водозаборных скважин. Водоснабжение районного центра г. Черемхово осуществляется из поверхностного водозабора на р. Ангаре. Непосредственно в городе и вблизи него получение качественных питьевых подземных вод и в достаточном объеме не представляется возможным из-за повышенной минерализации, наличия выше норматива содержания железа и, в целом, загрязнения подземных вод распространенных здесь водоносных горизонтов юрских и нижнекембрийских отложений. Организация водоснабжения за счет подземных вод представляется возможной путем сооружения водозаборов лишь на удаленных от города участках.

На сегодня в Черемховском районе разведаны и состоят на государственном учете несколько месторождений питьевых подземных вод (МППВ) в том числе:

«Нотское» МППВ в районе д. Трактовая, с утвержденными запасами ТКЗ (протокол №209 от 19.12.1986г) в количестве 1,572 тыс. м3/сут.;

«Савинское» МППВ в районе д. Онот, с утвержденными запасами ТКЗ (протокол №104 от 05.08.1970г) в количестве 11,3 тыс. м3/сут.;

«Большеиретское» МППВ в районе д. Средняя, с утвержденными ТКЗ запасами (протокол №239 от 21.12.1989г) в количестве 8,4 тыс. м3/сут.;

«Среднебельское» МППВ в районе п. Средний, с утвержденными ТКЗ запасами (протокол № 164 от 18.12.1980г) в количестве 25,2 тыс. м3/сут.

Из разведанных месторождений освоено лишь «Среднебельское». Здесь работает водозабор из 3-х скважин. Владелец водозабора - «Объект 1291».

Кроме месторождений, в районе известны водообильные участки с водой питьевого качества, где требуется постановка поисково-оценочных работ. Это участок в районе д. Верхний Булай в 12км юго-западнее г. Черемхово. Здесь по предварительным подсчетам возможная производительность одиночной скважины в отложениях нижнего кембрия может составить 1720 м3/сут. (Лумпова и др., 1977г). Другие участки расположены в районе г. Свирска. Здесь в настоящее время уже ведутся Ангарской ГЭ поисково-разведочные работы для водоснабжения г. Свирска на 2х площадях - на южной окраине г. Свирска и у д. Бархатова с заявленной потребностью в воде 8 - 10 тыс.м3/сут.

## 1.2. Водоснабжение, хозяйственно-бытовая, ливневая канализации

На территории Тунгусского МО находятся объекты водоснабжения: скважины с водонапорной башней.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация отсутствует.

## 2. Проектное решение

## 2.1. Водоснабжение

Население Тунгусского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 0,5 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления, в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности – 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 107,2 м3/сутки.

Таблица 15. Водопотребление на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение м3 (Удвоенный по условиям сейсмики) | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тунгуска | 0,401 | 150 | 1,1 | 1,3 | 86,0 | 3чх1х5 | 54 | 10,7 | 64,7 |
| п. Мото-Бодары | 0,083 | 150 | 1,1 | 1,3 | 17,8 | 3чх1х5 | 54 | 2,2 | 56,2 |
| д. Белые Ключи | 0,016 | 150 | 1,1 | 1,3 | 3,4 | 3чх1х5 | 54 | 0,4 | 54,4 |
| Итого | 0,5 |  |  |  | 107,2 |  | 162 | 13,4 | 175,4 |

Водоснабжение населённых пунктов Тунгусского МО осуществляется от подземных источников. Существующие скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны быть ликвидированы.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 15, общий пожарный и аварийный запасы равны 175м3.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 16. Необходимое количество резервуаров для строительства.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м3 |
| --- | --- |
| с. Тунгуска | 2х50 |
| п. Мото-Бодары | 2х50 |
| д. Белые Ключи | 2х50 |
| Всего | 6х50 |

На 1 очередь

- Строительство централизованного водозабора 90м3/сутки.

- Строительство водоочистных сооружений 90м3/сутки.

- Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями 20м3/сутки.

- Строительство резервуаров чистой воды 6х50м3.

- Строительство насосной станции 2 подъема – 50м3/час.

- Строительство насосной станции 2 подъема – 5м3/час.

- Строительство водопровода Д=100-150мм. – 3,1км.

На расчетный срок

- Строительство водопровода Д=100мм. –3,5км.

## 2.2. Хозяйственно-бытовая канализация

В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

## 2.3. Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Ливневая канализация Тунгусского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования».

# ГЛАВА VI. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

## 1. Настоящее положение

В Тунгусском МО котельная, мощностью 0,01 Гкал/час, отапливает школу села Тунгуска, собственные теплоисточники небольшой мощности обеспечивают прочие объекты социально-культурного значения. Жилая 1-2-хэтажная застройка усадебного типа не благоустроена, с печным отоплением.

## 2. Проектное решение

Проектируемые объекты социального назначения на 1 очередь и расчетный срок обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством). База отдыха на 20 мест на I очередь в д.Белый Ключ (0,07 Гкал/час) обеспечивается электроотоплением.

(Расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

Индивидуальные теплоисточники малой мощности, не требующие значительных капиталовложений, на чертежах графически не отображаются и в мероприятиях не выделяются.

На 1 очередь в с. Тунгуска

- строительство котельной школы на 135 мест - 0,55 Гкал/час;

- строительство котельной детского сада на 45 мест - 0,12 Гкал/час;

- строительство котельной спортзала - 0,1 Гкал/час.

На расчетный срок в с. Тунгуска

- клуб на 80 мест присоединяется к котельной школы (150м - 2 d-50мм).

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым.

# ГЛАВА VII. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

## 1. Настоящее положение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Тунгусского МО положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей Тунгусского МО осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Бельск», находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 17. Основные данные существующей подстанции.

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ для нужд Тунгусского МО |
| Бельск | 35/10 | 2х1,6 | 1,93 | 0,78 |

На основании данных контрольных замеров за декабрь 2011г совмещенный максимум электрических нагрузок Тунгусского МО на шинах 6-10кВ центра питания составил 0,78МВт.

Согласно таблице 17, подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

Электрические сети 35кВ и распределительные сети 10кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи, автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Тунгусского МО. Инженерная подготовка территории».

## 2. Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

## 3. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Тунгусском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок по площадкам нового строительства представлены в таблицах 19 и 20.

На 1 очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Тунгусского МО в период до 2022г.

Расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг.

Таблица 18. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок.

| № | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к настоящему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
|  | Существующее положение | 0,78 |  |  |
|  | 1 очередь | 1,83 | 1,05 | 134 |
|  | Расчетный срок | 2,46 | 1,05+0,63 | 202 |

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в Тунгусском МО на 2032г составит 13899МВтч в год. При численности населения  на 2032г 0,5тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 27798кВтч на человека в год.

## 2. Проектное решение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок, с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей, в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей Тунгусского МО к 2022г предусматривается от ПС35/10кВ «Бельск».

На 1 очередь

Реконструкция ПС «Бельск» – замена трансформаторов мощностью 1,6МВА на трансформаторы мощностью 4МВА каждый.

с. Тунгуска – строительство ТП(2х630кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой жилой застройки. Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Мото-Бодары – строительство ТП(1х250кВА). Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Белые Ключи – строительство ТП(1х100кВА), рекомендуется установить возле проектируемой базы отдыха. Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП. Часть проектируемой нагрузки запитать от существующих сетей.

з. Нижняя Иреть – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 19. Нагрузки нового строительства на 1 очередь (2022г).

| Планировочный район | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого на 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| с. Тунгуска | 37 | 555 | 260 | 815 |
| п. Мото-Бодары | 9 | 135 | - | 135 |
| д. Белые Ключи | 1 | 15 | 70 | 85 |
| з. Нижняя Иреть | 1 | 15 | - | 15 |
| Итого | 48 | 720 | 330 | 1050 |

Предусмотреть электроснабжение:

1. Пилорам в с. Тунгуска, д. Белые Ключи, п. Мото-Бодары.

2. Предприятия по глубокой переработке древесины, пункта таксидермии, пекарни, АЗС в с. Тунгуска.

3. Пункта сбора и переработки дикоросов в п. Мото-Бодары.

4. Крестьянско-фермерского хозяйств в д. Белые Ключи, с. Тунгуска.

На расчетный срок

Реконструкция ПС «Бельск» – замена трансформаторов мощностью 4МВА на трансформаторы мощностью 6,3МВА каждый.

с. Тунгуска – строительство ТП(1х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой жилой застройки. Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП. Часть проектируемой нагрузки запитать от запроектированной на 1 очередь ТП(2х630кВА).

п. Мото-Бодары – строительство ТП(1х400кВА). Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Белые Ключи – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей с подвеской проводов СИП.

з. Нижняя Иреть – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 20. Нагрузки нового строительства на расчетный срок (2032г).

| Планировочный район | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого на I очередь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| с. Тунгуска | 15 | 225 | 110 | 335 |
| п. Мото-Бодары | 4 | 60 | 210 | 270 |
| д. Белые Ключи | 1 | 15 | - | 15 |
| з. Нижняя Иреть | 1 | 15 | - | 15 |
| Итого | 21 | 315 | 320 | 635 |

Таблица 21.

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая нагрузка с учетом договоров и ТУ | I очередь | Расчетный срок |
|  |  | существ. | проект. 2022г (2032г) | всего на ПС | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ |
| Бельск | 35/10 | 2х1,6 | 2х41 (2х6,3)1 | 1,93 | 1,93 | 1,05 +1,42 | 4,38 | 0,63 +1,242 | 6,25 |

Примечание.

1. Проектируемая мощность трансформаторов выбрана с учетом нагрузок Бельского МО.

2. Проектируемая нагрузка Бельского МО.

# ГЛАВА VIII. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

## 1. Настоящее положение

## 1.1. Телефонизация

В Тунгусском МО для связи используется сотовая связь ЗАО «Мегафон». Оператором сотовой связи предоставляются услуги междугородной, международной связи. Антенно-мачтовое оборудование, АМТС, АТС, площадки РРС на территории МО отсутствуют, проводной связи нет. Связь с 17 сельскими поселениями осуществляется посредством работы транкинговой связи ООО «Автос» (г. Ангарск).

Кроме того, территория Тунгусского МО с 2006 года обеспечена спутниковой связью ЗАО «Глобалстар – Космические Телекоммуникации» (ЗАО «ГлобалТел»).

В рамках проекта «Универсальные услуги связи» в 2007 году на территории МО установлено три таксофона, два из них - ОАО «Ростелеком» и один – Красноярским КБ «Искра».

## 1.2. Радиофикация и телевидение

Таблица 21. Общая информация об объектах связи для телерадиовещания.

| Пункт установки (подразделение, цех) | Населенный пункт | Параметры (мощность фактическая, кВт) | Номер ТВ канала | Радиочастота | Вещаемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 1 | 21 |  | - |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 5 | 7 |  | ТК Россия |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 4 |  | 66,32 67,88 | Радио России Маяк |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 1 | 27 |  | - |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 5 | 4 |  | Первый канал |

## 2. Проектное решение

## 2.1. Телефонизация

При рассмотрении перспективного развития сетей и сооружений связи Тунгусского МО предполагается, что на конец расчетного периода основным поставщиком услуг связи останется ЗАО «Мегафон». Для улучшения качества связи рекомендуется размещение дополнительных передающих антенн сотовой связи в селе Тунгуска и поселке Мото-Бодары.

Рекомендуется строительство АТС.

Таблица 22. Расчет потребности в телефонных номерах жилого фонда.

| Поселения | Численность населения существующая, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Прирост населения, чел. | Потребность в телефонных номерах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тунгуска | 362 | 401 | 39 | 13 |
| п. Мото-Бодары | 55 | 83 | 28 | 9 |
| д. Белые Ключи | 3 | 16 | 13 | 4 |
| з. Нижняя Иреть | 5 | 8 | 3 | 1 |
| Итого | 425 | 508 | 83 | 27 |

Для жилого сектора, при условии, что в каждом доме или квартире будет установлен один телефонный аппарат и при средней численности семьи 3 человека, телефонная плотность на 1000 жителей будет составлять: 1000 / 3 = 333 телефона.

Количество телефонных аппаратов, при условии полного удовлетворения потребности жилого сектора, должно составлять: 83 / 1000 * 333 =27 номеров.

Таблица 23. Расчет потребности телефонов в объектах культурно-бытового обслуживания  на 1 очередь

| Объекты соцкультбыта | с. Тунгуска | п. Мото-Бодары | д. Белые Ключи | з. Нижняя Иреть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детсад | 1х45 (1) | - | - | - |
| Школа | 1х135 (1) | - | - | - |
| Общежитие гостиничного типа | 1х10 (1) | - | - | - |
| Спортзал | 1х120 (1) | - | - | - |
| Магазин | 1х50 (1) | - | - | - |
| Итого | 5 | 0 | 0 | 0 |

Примечание. В скобках указана потребность в телефонных номерах.

Таблица 24. Расчет потребности телефонов в объектах культурно-бытового обслуживания  на расчетный срок

| Объекты соцкультбыта | с. Тунгуска | п. Мото-Бодары | д. Белые Ключи | з. Нижняя Иреть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клуб | 1х80 (1) | - | - | - |
| Здание администрации | 1 (1) | - | - | - |
| Школа/сад | - | 1х20 (1) | - | - |
| ФАП | - | 1х10 (1) | - | - |
| Магазин | - | 1х30 (1) | - | - |
| Предприятие бытового обслуживания | 1х5 (1) | - | - | - |
| Итого | 3 | 3 | 0 | 0 |

Потребность в телефонных номерах (38 номеров на расчетный срок) предлагается удовлетворить за счет прироста абонентов беспроводной связи, представляемой операторами сотовой связи.

## 2.2. Радиофикация и телевидение

Для повышения качества телерадиовещания необходимо участие Тунгусского МО в программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015гг.». Постановление Правительства РФ №985 от 03.12.2009г.

# ГЛАВА IX. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

## 1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целях улучшения качества атмосферного воздуха проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Выявление приоритетных источников загрязнения.

- Проведение инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

- Организация санитарно-защитного барьера между территориями предприятий и территориями жилой застройки.

- Развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автодорогах.

- Разработка проектов ПДВ и обоснование достаточности нормативных размеров СЗЗ для обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха.

Таким образом, при реализации данных природоохранных мероприятий на перспективу можно добиться улучшения состояния атмосферного воздуха и тем самым снизить антропогенную нагрузку на ОПС.

Реализация мероприятий позволит сохранить состояние воздушного бассейна, при одновременном увеличении экономического потенциала муниципального образования.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна в первую очередь уменьшит количество загрязняющих веществ в атмосфере. Использование нетрадиционных видов энергии позволит сократить поступления в воздушный бассейн оксидов азота, окиси углерода, сернистого газа, пыли и др. веществ.

## 2. Мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами

- Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования.

- Организация централизованного сбора и вывоза ТБО.

- Оборудование во всех поселениях контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора.

- Установка мусорных урн в общественных местах.

- Ликвидация в Тунгусском МО существующей свалки.

- Вывоз ТБО и прочих отходов на проектируемый полигон ТБО (СЗЗ – 700м) в Тунгусском МО.

## 3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

- Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой.

- Разработка решений по охране подземных вод муниципального образования.

- Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

- Внедрение мониторинга качества и режима подземных вод Тунгусского МО.

- Безотлагательная разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Тунгусского МО с учетом новой редакции Водного кодекса РФ от 03.06.2006г №74–ФЗ с изменением от 06.12.2011г.

- Установка органами местного самоуправления правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях МО, для личных и бытовых нужд.

- Обязательное осуществление физическими и юридическими лицами водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов при их использовании, в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

- Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов.

- Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий.

- Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранных зонах.

- Оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорении и истощения вод.

## 4. Мероприятия по охране животного мира

Для охраны и воспроизводства растительности и дикой фауны, обитающей на территории района, необходимо проведение мероприятий по:

- Снижению загрязнения природной среды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.

- Соблюдению правил лесопользования и пожарной безопасности.

- Охране ягодников, пастбищ.

## 5. Мероприятия по озеленению территории

- Проведение восстановительных работ – подсадка и посадка растений, постоянный уход за ними, должное содержание, улучшение почвенно-грунтовых условий и т.п.

- Разработка и внедрение общепоселковой системы озеленения для улучшения современного состояния зеленого фонда Тунгусского МО.

## 6. Мероприятия по охране от физических факторов окружающей среды

- Внедрение мониторинга воздействия физических факторов на территории жилой застройки.

- Организация мониторинга по санитарно-гигиеническому состоянию Тунгусское МО (замеры шума).

- Разработка карты шумового дискомфорта.

- Определение закономерности распределения и аккумуляции загрязнения территории природными и техногенными радионуклидами.

- Организация радиоэкологического районирования территории по степени благоприятности для застройки и проживания.

# ГЛАВА X. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

## 1. Настоящее положение

Территория Тунгусского МО имеет ряд неблагоприятных факторов по инженерно-строительным условиям, таких как:

- затопление территории;

- разрушение гидротехнических сооружений;

- нарушенная организация отвода поверхностных вод.

Для дальнейшего развития населенных пунктов проектом не предусматривается освоение особо неблагоприятных по инженерно-строительным условиям территорий.

Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки по зонам затопления, на организацию отвода поверхностных вод.

В целях создания благоприятных условий необходимо выполнение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- комплекс мероприятий на территориях, подверженных затоплению;

- обеспечение безопасности гидротехнического сооружения;

- организация отвода поверхностных вод.

## 1.1. Территории в зоне затопления

Село Тунгуска и поселок Мото-Бодары подвержены процессам затопления. Основным источником гидрологической опасности является река Малая Иреть.

В зоне затопления, в основном, расположена жилая застройка: в с. Тунгуска - ул. Заречная, в п. Мото-Бодары – ул. Центральная. Объекты социального культурного и бытового значения в зону затопления не попадают.

## 1.2. Разрушение гидротехнических сооружений

На территории населенного пункта расположено озеро образованное за счет возведения дамбы, основной источник питания озера – ключ Сакур. Гидротехническое сооружение практически разрушено, что приводит к постоянным утечкам воды, особенно в весеннее время и в период дождей, когда приход воды резко возрастает. Из-за размыва дамбы происходит затопление жилой застройки.

## 1.3. Нарушенная организация отвода поверхностных вод

В процессе застройки и благоустройства территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен ее создают организованную закрытую систему водоотвода. Для отвода поверхностного стока с боковых склонов в соответствии с планировкой улиц проектируют боковою сеть водостоков.

В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

Отсутствие единого организованного водостока на территории поселка во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на дорожном полотне улиц.

## 2. Проектное решение

## 2.1. Комплекс мероприятий на территориях, подверженных затоплению

В качестве основных мероприятий инженерной защиты от затопления следует предусматривать: обвалование, искусственное повышение поверхности территории и мероприятия по регулированию и отводу поверхностного стока.

На территории сельского поселения также целесообразно использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, к которым относится расчистка русла и дноуглубительные работы.

## 2.2. Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения

Одним из важных вопросов является разработка комплекса мер, направленных на:

- обеспечение безопасности существующих гидротехнических сооружений (ГТС);

- проведение полной инвентаризации ГТС для последующего его ранжирования по степени безопасности;

- ведение регистра ГТС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт.

## 2.3. Организация поверхностного стока

Общим для населённых пунктов мероприятием по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока.

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт. Необходимо выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока.

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1м.

# ГЛАВА XI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 1. Использование территории

Территория Тунгусского МО в проектных границах населенного пункта составляет 167332,53га.

Площадь зон застройки индивидуальными жилыми домами увеличивается с 173,26га в настоящее время до 215,03га к расчетному сроку Генерального плана.

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения. Их суммарная площадь увеличивается более чем в 2 раза, главным образом, за счет расширения территории объектов здравоохранения и социального обеспечения. В большей степени увеличилась площадь спортивных сооружений.

Площадь общественно-деловых зон в расчете на одного жителя по проекту увеличивается с 18,82 м²/чел. в настоящее время до 45,47 м²/чел. к расчетному сроку Генерального плана.

Таблица 25. Проектное использование территории Тунгусского МО.

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 216,85 | 0,13 | 4268,7 |
| Зоны размещения объектов дошкольного образования | 0,54 | 0,0003 | 10,63 |
| Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования | 1,59 | 0,001 | 31,3 |
| Итого в пределах жилой застройки | 218,98 | 0,131 | 4310,63 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | 0,49 | 0,0002 | 9,65 |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,67 | 0,0004 | 15,76 |
| Зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности | 0,32 | 0,0002 | 6,3 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 0,28 | 0,0002 | 5,51 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 0,55 | 0,0003 | 10,83 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 2,31 | 0,001 | 45,47 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения производственных объектов 1, 2, 3 класса опасности | 12,01 | 0,007 |  |
| Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности | 2,02 | 0,001 |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 14,03 | 0,008 |  |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 1,89 | 0,001 |  |
| Зоны размещения объектов транспорта | 17,92 | 0,011 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 19,81 | 0,012 |  |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 468,33 | 0,28 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 2,74 | 0,002 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 471,07 | 0,282 |  |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны парков, скверов и бульваров | 44,29 | 0,026 |  |
| Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта | 0,91 | 0,0005 |  |
| Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения | 23,95 | 0,014 |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения | 69,15 | 0,06 |  |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 4905,72 | 2,93 |  |
| Зоны, занятые лесами | 148561,57 | 88,783 |  |
| Зоны природных территорий со сложным рельефом | 8524,35 | 5,09 |  |
| Зоны территорий с нарушенным рельефом | 1,8 | 0,001 |  |
| Зоны территории болот | 3866,34 | 2,311 |  |
| Зоны водных объектов | 677,19 | 0,404 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 166536,97 | 99,525 |  |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны кладбищ | 2,04 | 0,001 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 2,04 | 0,001 |  |
| IX. ИНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны неиспользуемых территорий | - | - |  |
| Итого в пределах иных зон | - | - |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 167332,53 | 100 | 3293947,4 |

Таблица 26. Перечень участков земель лесного фонда, планируемых к включению в границы населенных пунктов.

| Населенные пункты | Площадь леса, га | Лесничество | Участок | Квартал | Категория лесов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тунгуска | 20,89 | Мало-Бельское участковое лестничество | Мало-Иретская дача | 56; 87 | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов |
| п. Мото-Бодары | 25,44 | Мало-Бельское участковое лестничество | Мало-Иретская дача | 62 | Эксплуатационные леса |

## 2. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд для Тунгусского МО на расчетный срок Генерального плана (2032г) определен в объеме 11,208 тыс. м² общей площади при средней обеспеченности 22м² на одного жителя.

Жилищный фонд составляет 6,548 тыс. м² общей площади. К сносу предлагаются некапитальные одноэтажные дома. Общий объем убыли жилищного фонда составит 2,25 тыс. м² общей площади, или 34,4% всего фонда. Предполагается, что вне зоны реконструкции в частном секторе замену обветшавшего жилья население будет производить самостоятельно.

Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок составит 4,298 тыс. м² общей площади, структура его этажности и размещение отражены в таблице 26. Дополнительная потребность в жилищном фонде составит 6,91 тыс. м² общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, главным образом, на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов и на участках, выделенных под индивидуальное строительство. Проектируемый жилфонд составит 1-этажная застройка.

Средняя плотность населения в жилой застройке по проекту составит 2,4 чел./га. Такой низкий уровень плотности обусловлен тем, что 99% территории жилой застройки приходится на кварталы малоэтажных жилых домов.

Таблица 26. Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный срок по населенным пунктам, причинам сноса и этажности тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию санитарно-защитных и водоохранных зон | Убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | всего | 1 | 2 | 3-5 | всего |  |  |
| с. Тунгуска | 5,439 | 1,81 | - | - | 1,81 | - | - | - | 0 | 1,81 | 3,629 |
| п. Мото-Бодары | 0,649 | 0,33 | - | - | 0,33 | - | - | - | 0 | 0,33 | 0,319 |
| д. Белые Ключи | 0,3 | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | - | 0 | 0,11 | 0,19 |
| з. Нижняя Иреть | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,16 |
| Итого | 6,548 | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,25 | 4,298 |

Таблица 27. Распределение жилищного фонда на расчетный срок по населенным пунктам и по этажности тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | итого | 1 | 2 | 3-5 | итого |  |  |
| с. Тунгуска | 5,439 | 3,629 | - | - | 3,629 | 5,228 | - | - | 5,228 | 8,857 | 0,401 |
| п. Мото-Бодары | 0,649 | 0,319 | - | - | 0,319 | 1,424 | - | - | 1,424 | 1,743 | 0,083 |
| д. Белые Ключи | 0,3 | 0,19 | - | - | 0,19 | 0,21 | - | - | 0,21 | 0,4 | 0,016 |
| з. Нижняя Иреть | 0,16 | 0,16 | - | - | 0,16 | 0,048 | - | - | 0,048 | 0,208 | 0,008 |
| Итого | 6,548 | 4,298 | 0 | 0 | 4,298 | 6,91 | 0 | 0 | 6,91 | 11,208 | 0,508 |

## 3. Культурно-бытовое строительство

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996г № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

Численность постоянного населения Тунгусского МО на расчетный срок принимается равной 0,508 тыс. чел. при стабилизации демографической ситуации. На исходный год разработки Генерального плана численность населения составила 0,425 тыс. чел. На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок Генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания (см. таблицы 28).

Из наиболее важных мероприятий, предусмотренных генпланом, можно назвать строительство детского сада в с. Тунгуска на 45 мест, строительство школы-сада на 20 мест в п. Мото-Бодары, строительство ФАПа на 10 посещений в день в п. Мото-Бодары, строительство клуба в с. Тунгуска на 80 мест и строительство здания администрации.

Кроме того, запланировано строительство общежития гостиничного типа в с. Тунгуска, базы отдыха в д.Белые Ключи, строительство спортивного зала и спортивных площадок, реконструкция аэропорта.

Таблица 28. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс. чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | с. Тунгуска | п. Мото-Бодары | д. Белые Ключи | з. Нижняя Иреть | Тунгусское МО |
|  | 0,401 | 0,083 | 0,016 | 0,008 | 0,508 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 48 | 10 | 2 | 1 | 61 |
| Существующие объекты | 135 | - | - | - | 135 |
| Дополнительная потребность | - | 10 | 2 | 1 | 13 |
| Предложения по размещению | 135 | 10 |  |  | 145 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 20 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | 4 | 1 | - | 5 |
| Предложения по размещению | 45 | 10 |  |  | 55 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 5,40 | 1,12 | 0,22 | 0,11 | 6,84 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 5,4 | 1,12 | 0,22 | 0,11 | 6,85 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |  |  |
| Норматив - 18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 7,28 | 1,51 | 0,29 | 0,15 | 9,22 |
| Существующие объекты | 10 | - | - | - | 10 |
| Дополнительная потребность | - | 1,51 | 0,29 | 0,15 | 1,95 |
| Предложения по размещению |  | 10 |  |  | 10 |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | - | - | - | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | - | - | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,3 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,12 | 0,025 | 0,005 | 0,00 | 0,15 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1объект /10000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 1 | - | - | - | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | - | - | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |
| Норматив - 60 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 24 | 5 | 1 | 0 | 30 |
| Существующие объекты | 180 | - | - | - | 180 |
| Дополнительная потребность | - | 4,98 | 0,96 | 0 | 5,94 |
| Предложения по размещению | 120 |  |  |  | 120 |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,7га общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,28 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,36 |
| Существующие объекты | - | - | - |  | - |
| Дополнительная потребность | 0,28 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,36 |
| Предложения по размещению | 1 площадка |  |  |  | 1 площадка |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 32 | 7 | 1 | 1 | 41 |
| Существующие объекты | 50 | - | - | - | 50 |
| Дополнительная потребность | - | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Предложения по размещению | 80 |  |  |  | 80 |
| Массовые библиотеки |  |  |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс. ед. хранения/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, тыс. ед. хранения | 1,80 | 0,37 | 0,07 | 0,04 | 2,29 |
| Существующие объекты | 8 | - | - | - | 8 |
| Дополнительная потребность | - | 0,37 | 0,07 | 0,04 | 0,476 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |  |  |
| Норматив - 300 м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 120,3 | 24,9 | 4,8 | 2,4 | 152,4 |
| Существующие объекты | 78 | - | - | - | 78 |
| Дополнительная потребность | 42,3 | 24,9 | 4,8 | 2,4 | 74,4 |
| Предложения по размещению | 50 | 30 |  |  | 80 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 16 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 16 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 2,5 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 2,5 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 2,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 3,0 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 2,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 3 |
| Предложения по размещению | 10 |  |  |  | 10 |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Потребность, объектов | 1 | - | - | - | 1 |
| Существующие объекты | 1 | - | - | - | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Потребность, операционных касс | - | - | - | - | - |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |

## 4. Зеленые насаждения общего пользования

Необходимая площадь зеленых насаждений на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) и для населения численностью 0,5 тыс. чел. составляет 0,6га при нормативной обеспеченности 12 м²/чел.

## 5. Спортивные сооружения

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 0,5 тыс. чел. составляет не менее 0,35га.

Общая площадь спортивных сооружений на территории Тунгусского МО к расчетному сроку составит 0,91га, что немного превысит нормативные потребности.

Таблица 29. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Тунгусского МО.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012г | Расчетный срок 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |
| 1.1. Общая площадь земель в установленных границах | га м²/чел | 167332,53 393723,6 | 167332,53 3293947,4 |
| в т. ч. территории жилой застройки | га % | 183,31 0,11 | 219,46 0,131 |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | га % | 182,63 0,109 | 215,03 0,131 |
| общественно-деловых зон | га % | 0,8 0,0005 | 2,31 0,001 |
| производственных и коммунальных зон | га % | 0,47 0,0003 | 14,03 0,008 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 18,66 0,011 | 19,81 0,012 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 468,75 0,28 | 471,07 0,282 |
| зон рекреационного назначения | га % | 0,25 0,0001 | 69,15 0,06 |
| зон природного назначения | га % | 166561,59 99,54 | 166536,97 99,525 |
| зон специального назначения | га % | 1,8 0,001 | 2,04 0,002 |
| иных зон | га % | 23,11 0,014 | - - |
| 1.2. Зеленые насаждения общего пользования | га % | - - | 44,29 0,026 |
| 2. Население |  |  |  |
| 2.1. Численность населения | тыс. чел. | 0,425 | 0,508 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд - всего | тыс. м² общей площади квартир | 6,548 | 11,208 |
| 3.2. Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в индивидуальных жилых домах (1-3 этажа) | то же | 6,548 100 | 11,208 100 |
| 3.3. Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 2,2 33,6 | - - |
| 3.4. Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 2,25 20,07 |
| 3.5. Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м² общей площади % к объему убыли жилищного фонда | - - | 2,25 100 |
| реконструкции | то же | - | - |
| организации санитарно-защитных и водоохранных зон | то же | - | - |
| 3.6. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² общей площади | 6,548 | 4,298 |
| 3.7. Новое жилищное строительство – всего | то же |  | 6,91 |
| 3.8. Структура нового жилищного строительства по этажности | то же |  |  |
| индивидуальные жилые дома (1-3 этажа) | то же |  | 6,91 100 |
| 3.9. Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | 0 |  |
| канализацией | то же | 0 |  |
| центральным отоплением | то же | 0 |  |
| горячим водоснабжением | то же | 0 |  |
| электроплитами | то же | 18 |  |
| газоснабжением | то же | 67 |  |
| 3.10. Средняя обеспеченность населения общей площадью | м²/чел. | 15,2 | 22 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел | место | - - | 55 110 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел | место | 135 321 | 145 290 |
| Стационары – всего на 1000 чел | койка | - - | - - |
| Поликлиники – всего на 1000 чел | посещений в смену | 10 24 | 10 20 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел | м² торговой площади | 78 186 | 158 316 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел | место | - - | - - |
| Предприятия бытового обслуживания – всего на 1000 чел | рабочее место | - - | 5 10 |
| Клубы – всего на 1000 чел | зрительское место | 50 119 | 80 160 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел | тыс. ед. хранения | 8 19 | 8 16 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел | м² площади пола | 156 371 | 156 312 |
| Бассейны крытые – всего на 1000 чел | м² зеркала воды | - - | - - |
| Гостиницы – всего на 1000 чел | место | - - | 10 20 |
| Бани – всего на 1000 чел | место | - - | - - |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | - | - |

## 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

|  | Перечень земельных участков | Существующая категория земельного участка | Предлагаемая категория земель | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Включаемые земельные участки в границы населенного пункта |
| с. Тунгуска |
| 1 | 38:20:150102:1 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Зоны природных территорий |
| 2 | 38:20:150501:279 | Категория не установлена |  | Зоны природных территорий |
| 3 | 38:20:150501:302 |  |  |  |
| 4 | 38:20:150501:6 |  |  |  |
| 5 | 38:20:150501:266 |  |  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) |
| 6 | 38:20:150501:267 |  |  |  |
| 7 | 38:20:150501:272 |  |  |  |
| 8 | 38:20:150501:273 |  |  |  |
| 9 | 38:20:150501:268 |  |  | Зоны размещения объектов внешнего транспорта |
| 10 | 38:20:150501:269 |  |  |  |
| 11 | 38:20:150501:270 |  |  |  |
| 12 | 38:20:150501:271 |  |  |  |
| 13 | 38:20:150501:275 |  |  |  |
| 14 | 38:20:150501:276 |  |  |  |
| 15 | 38:20:150501:277 |  |  |  |
| 16 | 38:20:150501:278 |  |  |  |
| 17 | 38:20:150501:301 |  |  |  |
| 18 | 38:20:150501:306 |  |  |  |
| 19 | 38:20:150501:274 |  |  | Зоны размещения объектов внешнего транспорта, Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта. |
| 20 | 38:20:150501:300 |  |  | Зоны туристско-рекреационного назначения |
| д. Белые Ключи |
| 21 | 38:20:150501:4* | Земли лесного фонда |  | Зоны занятые лесами, Зоны природных территории, Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа), Зоны территории болот, Зоны природных территории со сложным рельефом, Зоны туристско-рекреационного назначения. Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности. Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |

* Земельный участок 38:20:150501:4, Иркутская область, Черемховский район расположен южнее  г. Черемхово, и частично входит в границы населенного пункта д. Белые Ключи Тунгусского Муниципального образования.

# ГЛАВА XII. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения 1 очереди строительства (0,477 тыс. чел.) определен в объеме 9,133 тыс. м² общей площади, исходя из средней обеспеченности 19м² на одного жителя.

Проектом на 1 очередь строительства предусматривается снос некапитальных жилых 1-этажных домов. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание 1 очереди реализации Генерального плана. Доля жилого фонда, выбывающего по причине сверхнормативного износа, составляет 33,6% (2,2 тыс. кв. м.). Таким образом, сохранению подлежит 4,348 тыс. кв. м. (66,4%) существующего жилого фонда. Структура выбывающего жилищного фонда по населенным пунктам и по причинам сноса приведена в таблице 30.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на 1 очередь строительства составит 4,785 тыс. м² общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, в основном, на высвобождаемой территории при сносе ветхого жилья.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на 1 очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре этажности: в 1-2-усадебных жилых домах общей площадью 4,785 тыс. м².

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки и по этажности на 1 очередь реализации Генерального плана приведено в таблице 31.

Таблица 30. Распределение выбывающего жилищного фонда на 1 очередь строительства по участкам застройки и по причинам сноса, тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию санитарно-защитных и водоохранных зон | Убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | всего | 1 | 2 | 3-5 | всего |  |  |
| с. Тунгуска | 5,439 | 1,78 | - | - | 1,78 | - | - | - | 0 | 1,78 | 3,659 |
| п. Мото-Бодары | 0,649 | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | - | 0 | 0,32 | 0,329 |
| д. Белые Ключи | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | 0 | 0,1 | 0,2 |
| з. Нижняя Иреть | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,16 |
| Итого | 6,548 | 2,2 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 4,348 |

Таблица 31. Распределение жилищного фонда на 1 очередь строительства по населенным пунктам и по этажности тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | итого | 1 | 2 | 3-5 | итого |  |  |
| с. Тунгуска | 5,439 | 3,659 | - | - | 3,659 | 3,7 | - | - | 3,7 | 7,359 | 0,387 |
| п. Мото-Бодары | 0,649 | 0,329 | - | - | 0,329 | 0,942 | - | - | 0,942 | 1,271 | 0,071 |
| д. Белые Ключи | 0,3 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,012 |
| з. Нижняя Иреть | 0,16 | 0,16 | - | - | 0,16 | 0,043 | - | - | 0,043 | 0,203 | 0,007 |
| Итого | 6,548 | 4,348 | 0 | 0 | 4,348 | 4,785 | 0 | 0 | 4,785 | 9,133 | 0,477 |

## 2. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения на 1 очередь строительства произведен аналогично разработкам на расчетный срок Генерального плана (см. табл.28). Размещение объектов обслуживания поселкового значения представлено в таблице 32.

Для расчета потребности в объектах обслуживания поселкового значения численность населения по поселкам принята ниже расчетного срока, что обусловлено прогнозом динамики численности населения Тунгусского МО, которая составит 0,477 тыс. чел.

Большинство мероприятий предлагаются к исполнению ещё на 1 очередь. Среди них строительство детского сада, строительство школы, здания администрации, базы отдыха, спортивного зала и спортивной площадки в с. Тунгуска.

Таблица 32. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения на 1 очередь строительства.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс. чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | с. Тунгуска | п. Мото-Бодары | д. Белые Ключи | з. Нижняя Иреть | Тунгусское МО |
|  | 0,387 | 0,071 | 0,012 | 0,007 | 0,477 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 46 | 9 | 1 | 1 | 57 |
| Существующие объекты | 135 | - | - | - | 135 |
| Дополнительная потребность | - | 9 | 1 | 1 | 11 |
| Предложения по размещению | 135 |  |  |  | 135 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 19 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Предложения по размещению | 45 |  |  |  | 45 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 5,21 | 0,96 | 0,16 | 0,09 | 6,42 |
| Существующие объекты | - | - | - |  | - |
| Дополнительная потребность | 5,21 | 0,96 | 0,16 | 0,09 | 6,42 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |  |  |
| Норматив - 18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 7,02 | 1,29 | 0,22 | 0,13 | 8,66 |
| Существующие объекты | 10 | - | - | - | 10 |
| Дополнительная потребность | - | 1,29 | 0,22 | 0,13 | 1,64 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | - | - | - | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | - | - | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,3 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, порций в сутки | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект /10000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 1 | - | - | - | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | - | - | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |
| Норматив - 60м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 23,22 | 4,26 | 0,72 | 0,42 | 28,2 |
| Существующие объекты | 180 | - | - | - | 180 |
| Дополнительная потребность | - | 4,26 | 0,72 | 0,42 | 5,4 |
| Предложения по размещению | 120 |  |  |  | 120 |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,7га общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,27 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,33 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,27 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,33 |
| Предложения по размещению | 1 площадка |  |  |  | 1 площадка |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 31 | 6 | 1 | 1 | 39 |
| Существующие объекты | 32 | - | - | - | 32 |
| Дополнительная потребность | - | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Массовые библиотеки |  |  |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс. ед. хранения/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, тыс. ед. хранения | 1,74 | 0,32 | 0,05 | 0,03 | 2,14 |
| Существующие объекты | 8 | - | - | - | 8 |
| Дополнительная потребность | - | 0,32 | 0,05 | 0,03 | 0,40 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |  |  |
| Норматив - 300м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 116,1 | 21,3 | 3,6 | 2,1 | 143,1 |
| Существующие объекты | 78 | - | - | - | 78 |
| Дополнительная потребность | 38,1 | 21,3 | 3,6 | 2,1 | 65,1 |
| Предложения по размещению | 50 |  |  |  | 50 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 2,4 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 2,4 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 2,3 | 0,4 | 0,1 | 0 | 2,8 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 2,3 | 0,4 | 0,1 | 0 | 2,8 |
| Предложения по размещению | 10 |  |  |  | 10 |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Потребность, объектов | 1 | - | - | - | 1 |
| Существующие объекты | 1 | - | - | - | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Потребность, операционных касс | - | - | - | - | - |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |

## 3. Ориентировочный расчет стоимости строительства

Расчет ориентировочного объема инвестиций по I этапу реализации проектных решений Генерального плана произведен в ценах IV квартала 2009г на основании показателей типовых проектов, а также проектов, разработанных для г. Иркутска, укрупненных показателей сметной стоимости строительства для г. Иркутска, базовых технико-экономических показателей объектов жилищно-гражданского назначения и справочных материалов.

Расчет стоимости жилищного строительства произведен на основании данных Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве администрации Иркутской области о средней стоимости строительства 1м² общей площади квартир жилых домов в IV квартале 2009г.

Перерасчет стоимости строительства в цены IV квартала 2009г из цен 1991г для прочих объектов промышленно-гражданского строительства произведен с коэффициентом к = 62,82. Стоимость строительства из цен 1984г в цены 1991г пересчитана в соответствии с письмами Госстроя СССР от 06.09.1990г № 14-Д, от 12.09.1990г №15-Д и с распоряжением Иркутского облисполкома от 30.11.1990г № 1036-р. По типовым проектам базовые цены пересчитаны в местные условия с к = 1,6. Внутриплощадочные затраты по детским дошкольным учреждениям приняты в размере 26%, по общеобразовательным школам – 21%, другим объектам культурно-бытового и коммунального назначения – в размере 15% объектной стоимости строительства. Прочие затраты приняты в размере 15% стоимости строительства по главам 1-7. Расчет произведен для условий подрядного способа строительства.

Таблица 33. Ориентировочный объем инвестиций на I очередь строительства по основным группам объектов (млн. руб.).

|  | За период с исходного года по конец 1 очереди |
| --- | --- |
| 1. Жилищное строительство | 165,97 |
| 2. Строительство социально-бытовых объектов - всего | 69,579 |
| в т. ч. объектов просвещения | 46,42 |
| здравоохранения | - |
| культуры | - |
| торговли и общественного питания | - |
| коммунально-бытового обслуживания | 9,360 |
| физкультуры и спорта | 13,799 |
| 3. Благоустройство - всего |  |
| озеленение и благоустройство | - |
| Всего |  |
| Стоимость строительства, тыс. руб. | 235,549 |

# ГЛАВА XII. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

## 1. Основные понятия и определения

Охрана объектов культурного наследия - система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объекты культурного наследия (далее ОКН) - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. ОКН подразделяются на виды (памятники, ансамбли, достопримечательные места) и категории (федерального, регионального и местного значения).

Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия).

Ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.

Достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов (Статья 3 73-ФЗ).

ОКН федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия.

ОКН регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации.

ОКН местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Выявленные ОКН - объекты, которые представляют собой историко-культурную ценность и в отношении которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о включении их в реестр как объектов культурного наследия.

Территория ОКН — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации. Устанавливаются на основании историко-культурной экспертизы, описание границ территории объекта входит в перечень документов представляемых в орган государственной власти для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр.

Реестр ОКН - единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - государственная информационная система, подключаемая к инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, включающая в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования реестра, методов и формы ведения реестра. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию.

Земли историко-культурного назначения – земельные участки в границах территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий, выявленных объектов культурного наследия), в том числе объектов археологического наследия; земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, а так же военных и гражданских захоронений, которые используются в соответствии с их целевым назначением. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях ОКН, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. При этом на сам земельный участок сохраняется право собственности, землепользователя, землевладельца и аренды , за исключением случаев, установленных законодательством.

Зоны охраны ОКН – устанавливаются с целью обеспечения сохранности ОКН в его исторической среде на сопряженной с ним территорией, определяются проектом зон охраны. В границах данных зон назначаются режимы использования земель и градостроительные регламенты, которые  в зависимости от категории ОКН утверждаются в отношении:

ОКН федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия,

ОКН регионального значения и местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

## 2. Историко-культурный потенциал территории МО

В настоящее время территория Тунгусского МО включает земли трех населённых пунктов: с. Тунгуска (1801), п. Мото-Бодары (1876), д. Белые Ключи. Село Тунгуска было образовано в 1801 г., п. Мото-Бодары в 1876 г. (Даты образования поселений были взяты в Списке населенных мест Иркутского Округа Сибирского края (по матер. переписи 1926 г)).

По данным Клировых ведомостей 1913-1917 гг. п. Мото-Бодары входил в Мото-Бодаринский Троицкий приход и насчитывал 80 дворов и 394 души, а на 1926 год входил в Тунгусский сельсовет и состоял из75 дворов и 389 душ. В настоящее время на территории п. Мото-Бодары численность населения уменьшилась в 7 раз, по сравнению с 1913-1917 гг., если сравнивать с 1926 г., то также уменьшилась 7 раз.

## 2.1.Краткая историческая справка по формированию территории Тунгусского МО

Переселенческий приход в п. Мото-Бодары был открыт 13 февраля 1912 года. Церковь возвели согласно плану церковно-школьного строительства на переселенческих участках, принятому на 1915 год. Построили ее на средства, отпущенные Синодом. Деревянная церковь сооружалась под наблюдением гражданского инженера А.С. Покровского, исполнявшего должность епархиального архитектора. В 1915 строительство было окончено, но дата освящения неизвестна. До наших дней церковь не сохранилась.

Таблица 1. Перечень объектов культурного наследия на территории Тунгусского МО по состоянию на 1 октября 2012 года. На основании письма ЦСН №76-37-7381/12.

| п. Мото-Бодары |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Вид современный | Местоположение на карте | категория охраны (пользователь) |
| 1 | Дом жилой | Мото-Бодары д. | Материалы современного вида уточняются | Требуется уточнение местоположения и сохранности | выявленный объект |
| 2 | Дом жилой | Мото-Бодары д. | Материалы современного вида уточняются | Требуется уточнение местоположения и сохранности | выявленный объект |

Таблица 2. Перечень территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия на территории Тунгусского МО, выделенных в ходе археологической оценки территории по состоянию на 01.10.2012.

| № п/п | № на карте | Наименование территории | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Тунгусская | Поверхность сравнительно невысокого водораздела между реками М. Белая и М. Иреть. Территория захватывает и участок правого берега р. М. Иреть между населенными пунктами Тунгуска и Мото - Бадары |

Таблица 3. Каталог координат территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия на территории Тунгусского МО.

| № на карте | Название | угол поворота | ВД | СШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Тунгусская . | 1 | 102,39,6.7104 | 52,46,27.5412 |
|  |  | 2 | 102,41,29.1192 | 52,46,18.6024 |
|  |  | 3 | 102,44,42.7956 | 52,46,37.8552 |
|  |  | 4 | 102,49,59.5164 | 52,46,17.9148 |
|  |  | 5 | 102,52,42.4344 | 52,45,41.4648 |
|  |  | 6 | 102,52,53.8248 | 52,44,41.6328 |
|  |  | 7 | 102,52,37.8768 | 52,43,38.3628 |
|  |  | 8 | 102,53,14.334 | 52,42,46.0944 |
|  |  | 9 | 102,52,13.9512 | 52,42,8.9604 |
|  |  | 10 | 102,51,36.3564 | 52,41,25.6344 |
|  |  | 11 | 102,51,38.6352 | 52,40,30.6156 |
|  |  | 12 | 102,51,5.5944 | 52,40,14 8008 |
|  |  | 13 | 102,50,51.9216 | 52,39,57.6072 |
|  |  | 14 | 102,49,54.9588 | 52,39,32.1624 |
|  |  | 15 | 102,49,7.1076 | 52,39,19.782 |
|  |  | 16 | 102,47,49.6392 | 52,39,47.2932 |
|  |  | 17 | 102,47,26.1132 | 52,39,43.6752 |
|  |  | 18 | 102,47,14.9208 | 52,39,30.4056 |
|  |  | 19 | 102,48,8.8488 | 52,38,43.188 |
|  |  | 20 | 102,49,31.0332 | 52,38,38.0544 |
|  |  | 21 | 102,46,40.1448 | 52,37,33.186 |
|  |  | 22 | 102,44,27.9852 | 52,37,20.1216 |
|  |  | 23 | 102,42,12 4128 | 52,36,20.9772 |
|  |  | 24 | 102,41,7.4724 | 52,36,7.2216 |
|  |  | 25 | 102,39,50.0004 | 52,36,17.5392 |
|  |  | 26 | 102,36,52.272 | 52,37,57.2556 |
|  |  | 27 | 102,37,19.614 | 52,38,35.7684 |
|  |  | 28 | 102,37,18.4764 | 52,39,23.2236 |
|  |  | 29 | 102,39,27.216 | 52,39,25.974 |
|  |  | 30 | 102,40,8.2308 | 52,39,13.5936 |
|  |  | 31 | 102,41,26.8404 | 52,39,9.468 |
|  |  | 32 | 102,43,19.6284 | 52,40,18.2388 |
|  |  | 33 | 102,40,23.0412 | 52,41,0.8772 |
|  |  | 34 | 102,39,40.8852 | 52,40,40.2456 |
|  |  | 35 | 102,38,6.3276 | 52,41,28.3848 |
|  |  | 36 | 102,38,5.1864 | 52,43,47.3052 |
|  |  | 37 | 102,42,15.8292 | 52,43,37.6752 |
|  |  | 38 | 102,42,47.7288 | 52,43,23.9232 |
|  |  | 39 | 102,43,43.554 | 52,43,24.6108 |
|  |  | 40 | 102,44,10.896 | 52,43,37.6752 |
|  |  | 41 | 102,44,59.8848 | 52,43,18.4188 |
|  |  | 42 | 102,46,8.2416 | 52,43,11 5428 |
|  |  | 43 | 102,46,59.5092 | 52,43,33.5496 |
|  |  | 44 | 102,48,22.6764 | 52,43,6.7296 |
|  |  | 45 | 102,49,23.0592 | 52,43,51.4308 |
|  |  | 46 | 102,47,32.55 | 52,44,14.8128 |
|  |  | 47 | 102,47,8.6244 | 52,44,30.6312 |
|  |  | 48 | 102,45,35.2044 | 52,44,16.8756 |
|  |  | 49 | 102,45,5.5836 | 52,44,14.8128 |
|  |  | 50 | 102,42,57 9816 | 52,44,27.8808 |
|  |  | 51 | 102,42,34.056 | 52,44,33.3816 |
|  |  | 52 | 102,40,37.8516 | 52,44,30.6312 |
|  |  | 53 | 102,39,2 1528 | 52,44,23.7516 |

Таблица 4. Перечень объектов археологического наследия — достопримечательных мест на территории Тунгусского МО по состоянию на 01.10.2012.

| № п/п | № на карте | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | Малоиретское | Участок правого берега р. Малой Ирети - правого притока р. Малой Белой от пос. Тунгуска до устья - поверхность высокой поймы и конуса выноса из распадков. Юго-восточная граница совпадает с границей Черемховского района |
| 2 | 8 | Савиновское | Участок левобережья р. Мал. Белая вверх по течению на расстоянии 2 км от устья р. Савина, правобережье р. Савина на расстоянии 4 км от устья и оба борта долины р. Савина по 1 км в обе стороны до устьевого участка левого притока Савиной р. Бурухтуй, захватывая устьевой участок. Северо-восточная граница проходит по притыловому шву левого борта р. Мал. Белая на 2 км вверх |

Таблица 3. Каталог координат археологических достопримечательных мест на территории Тунгусского МО.

| № на карте | Название | угол поворота | ВД | СШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Малоиретское | 1 | 102,59,11.5404 | 52,47,13.5492 |
|  |  | 2 | 102,59,46.2444 | 52,46,57.2268 |
|  |  | 3 | 102,59,35.9916 | 52,45,52.1028 |
|  |  | 4 | 102,54,6.7392 | 52,41,4.8732 |
|  |  | 5 | 102,52,58.3824 | 52,39,6.966 |
|  |  | 6 | 102,51,50 0256 | 52,39,17.9352 |
|  |  | 7 | 102,49,39.2268 | 52,38,58.7364 |
|  |  | 8 | 102,49,0.2712 | 52,39,16.0596 |
|  |  | 9 | 102,49,37.8696 | 52,39,18.8244 |
|  |  | 10 | 102,50,17.7432 | 52,39,32.6448 |
|  |  | 11 | 102,51,35.2152 | 52,40,23.7432 |
|  |  | 12 | 102,51,52.3044 | 52,40,26.4864 |
|  |  | 13 | 102,52,20.7876 | 52,40,21.6876 |
|  |  | 14 | 102,52,28.7616 | 52,40,29.9136 |
|  |  | 15 | 102,52,25.3452 | 52,40,39.5112 |
|  |  | 16 | 102,52,11.6724 | 52,40,45.678 |
|  |  | 17 | 102,52,45.8508 | 52,41,23.3844 |
|  |  | 18 | 102,53,1.8024 | 52,41,22.0128 |
|  |  | 19 | 102,53,6.36 | 52,41,33.666 |
|  |  | 20 | 102,53,4 0812 | 52,41,48.0624 |
|  |  | 21 | 102,53,13.1964 | 52,42,1.7712 |
|  |  | 22 | 102,53,24.5868 | 52,42,11.3688 |
|  |  | 23 | 102,53,43.9548 | 52,42,19.5948 |
|  |  | 24 | 102,53,58 7652 | 52,42,30.564 |
|  |  | 25 | 102,53,57.6276 | 52,42,56.6136 |
|  |  | 26 | 102,53,49.65 | 52,43,10.3224 |
|  |  | 27 | 102,54,1.044 | 52,43,14 4372 |
|  |  | 28 | 102,54,11.2968 | 52,43,30.2016 |
|  |  | 29 | 102,54,32.9436 | 52,43,39.7992 |
|  |  | 30 | 102,54,39.78 | 52,44,0.366 |
|  |  | 31 | 102,54,48.8952 | 52,44,5.8488 |
|  |  | 32 | 102,55,27.6312 | 52,44,46.2948 |
|  |  | 33 | 102,55,27.6312 | 52,45,0.0036 |
|  |  | 34 | 102,55,15.0996 | 52,45,7.5456 |
|  |  | 35 | 102,55,17.3748 | 52,45,28.7964 |
|  |  | 36 | 102,55,3.7056 | 52,45,52 1028 |
|  |  | 37 | 102,55,34 464 | 52,45,42.5052 |
|  |  | 38 | 102,55,43.5792 | 52,45,46.62 |
|  |  | 39 | 102,56,7.5048 | 52,46,3.072 |
|  |  | 40 | 102,56,1.8096 | 52,46,9.9264 |
|  |  | 41 | 102,56,20 0364 | 52,46,10.6104 |
|  |  | 42 | 102,56,35 988 | 52,46,26.3784 |
|  |  | 43 | 102,56,53.0772 | 52,46,31.1772 |
|  |  | 44 | 102,57,4.4676 | 52,46,31.1772 |
|  |  | 45 | 102,57,11.304 | 52,46,25.6944 |
|  |  | 46 | 102,57,46.6236 | 52,46,22.2672 |
|  |  | 47 | 102,58,53.8392 | 52,46,35.292 |
|  |  | 48 | 102,58,57.2592 | 52,46,44.202 |
|  |  | 49 | 102,58,48 144 | 52,46,57.9108 |
|  |  | 50 | 102,58,58.3968 | 52,47,8.196 |
| 8 | Савиновское | 1 | 102,12,37.44 | 52,34,39.99 |
|  |  | 2 | 102,13,50.2536 | 52,34,1.8552 |
|  |  | 3 | 102,10,10.5456 | 52,30,45.0144 |
|  |  | 4 | 102,8,5.8128 | 52,31,28 1568 |
|  |  | 5 | 102,8,31.7724 | 52,32,6.6768 |
|  |  | 6 | 102,5,35.1204 | 52,33,14.472 |
|  |  | 7 | 102,5,57.282 | 52,34,13.0224 |
|  |  | 8 | 102,9,20.5272 | 52,32,51 36 |
|  |  | 9 | 102,9,59.7816 | 52,33,19.4796 |
|  |  | 10 | 102,10,13.3932 | 52,33,19.8792 |
|  |  | 11 | 102,10,36.1884 | 52,33,26.7984 |
|  |  | 12 | 102,11,4.0452 | 52,33,15.264 |
|  |  | 13 | 102,11,21.4584 | 52,33,17.172 |
|  |  | 14 | 102,12,22.2444 | 52,34,34.9824 |

## 3. Государственная охрана объектов культурного наследия

Государственная охрана ОКН включает:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, формирование и ведение реестра;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

- контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- согласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

- выдача разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- установление границы территории объекта культурного наследия, как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- установка на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

- контроль за состоянием объектов культурного наследия;

- согласование со Службой охраны ОКН Иркутской обл. в случаях и порядке, установленных N73-ФЗ, от 25.06.2002 проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима (в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ).

## 3.1. Зоны охраны

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки, зона сохраняемого природного ландшафта. Необходимый состав этих зон определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия. На данный момент историко-архитектурные опорные планы и проекты зон охраны на объекты культурного наследия Тунгусского МО не разрабатывались.

За пределами земель населенных пунктов, в пределах земель историко-культурного назначения вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ).

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ). Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность (статья 99 Земельного кодекса РФ от 25 .10.2001 года N 136-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ).

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 57-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г., 5 апреля 2010 г., 6 мая 2011 г.) Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия осуществляется на основании Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства.

## 3.2. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения экспертизы проектной документации.

4. Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

## 3.3. Рекомендуемые регламенты по использованию территорий выявленных ОКН

На сегодняшний день ОКН, обозначенные в перечне ОКН, переданном областным органом охраны (выявленных ОКН), представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры (далее - объекты, представляющие собой историко-культурную ценность), требуют принятия мер по обеспечению их сохранности в соответствии с требованиями ст.30, 35,52 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №72-ФЗ, а именно:

на территории памятников и ансамблей – запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности. В исключительных случаях проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия - спасательные археологические работы до начала освоения земельного участка;

для территорий в границах достопримечательных мест и территорий, обладающих признаками ОКН - ограничение строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя;

объекты, обладающие признаками ОКН, земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, на которых расположены ОКН - проведение историко-культурной экспертизы до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

## 3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

- проведение экспертизы на выявленные объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории) с целью дальнейшего внесения их в единый гос. реестр;

- заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

- организация охранно-спасательных археологических работ;

- организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятников и их территорий в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия осуществляются по согласованию с областным органом охраны объектов культурного наследия.

В отношении достопримечательных мест, представляющих собой выдающийся, целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания, Правительством Иркутской области может быть принято решение об организации историко-культурного заповедника регионального значения.

Данное решение принимается по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия с учетом:

1) заключения историко-культурной экспертизы;

2) мнения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположено данное достопримечательное место (№57-ФЗ от 23.07.2008, статья 15).

## Заключительные выводы

В настоящее время на территории Тунгусского МО выявленные объекты культурного наследия не внесены в реестр ОКН, охранные зоны объектов культурного наследия не установлены.

В соответствии с требованиями РНГП Иркутской области Генеральным планом предусматривается сохранение ОКН на территории Черемховского МО. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

Проектные решения, предусмотренные настоящим Генеральным планом, на территориях ОКН могут быть реализованы при условии выполнения мероприятий по охране объектов культурного наследия, а именно:

Проведение экспертизы на выявленные ОКН, с целью внесения данных объектов в реестр или принятия решений о невключении данных объектов в реестр.

Разработка проектов зон охраны с целью установления границ территории ОКН, охранных зон, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон , в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации (от 26 апреля 2008 года N 315).

Внесение корректировок в Генеральный план с учетом требований по сохранению ОКН (в соответствии с регламентами по сохранению ОКН).

Необходимо также учесть, что выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляются:

- в отношении ОКН федерального значения - органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1 настоящего Федерального закона (в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ);

- в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ);

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия составляется с учетом мнения собственника объекта культурного наследия либо пользователя объектом культурного наследия.

# ГЛАВА XIII. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

## 1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тунгусского МО

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Федеральный закон №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994г, с изменениями на 19 мая 2010г).

Источники ЧС определяются в соответствии с их классификацией по сфере возникновения.

Поражающий фактор источника ЧС – составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются существующими параметрами (ГОСТ 22.0.02-94).

Согласно СП 11-112-2001 (Приложение Д), территория Тунгусского МО не отнесена по степени опасности ЧС природного и техногенного характера к зонам неприемлемого риска, жесткого контроля и приемлемого риска.

## 1.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций военного времени

К ЧС военного времени относятся ситуации, связанные с вооруженным нападением на города и другие населенные пункты, захват отдельных объектов, имеющих стратегическое значение, применение противником оружия массового поражения.

Поражающим фактором здесь является действие, оказываемое на людей, объекты и окружающую среду современными средствами поражения. Поражающие факторы могут воздействовать также одновременно и последовательно.

Возможными последствиями воздействия современных средств поражения на функционирование Тунгусского МО может быть нарушение жизнедеятельности населения. В том числе нарушение транспортного движения в связи с разрушением зданий, завалом и разрушением дорожного покрытия улиц; нарушение радио и телефонной связи; нарушение снабжения жилых и общественных зданий водой и электроэнергией; взрывы и пожары; заражение территории, атмосферного воздуха, продуктов питания и воды химическими, радиоактивными или бактериальными веществами; поражение, ранение или гибель людей; при разрушении гидротехнических сооружений возможно возникновение зон катастрофического затопления.

На территории Тунгусского МО объектов, отнесенных к категориям по ГО, и особо важных объектов нет. Возможными целями поражения могут быть:

- объекты транспортной инфраструктуры;

- объекты жилищно-коммунального и социального обеспечения;

- объекты сельского хозяйства и экономики;

- объекты связи и оповещения.

## 1.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Зона природной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой возникла природная ЧС в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственного стандарта Российской Федерации 22.0.03-95.

## 1.2.1. Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Риска возникновения опасных геологических явлений нет, в связи с отсутствием на территории Тунгусского МО лавино-, оползне-, селеопасных участков.

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать:

- интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность);

- повторяемость сейсмического воздействия.

Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического районирования. Согласно картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации «ОСР-97», территория Тунгусского МО относится к району 6-7-балльной сейсмичности. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (Приложение Б), сейсмическая активность на территории Тунгусского МО относится по категории опасности процессов к опасным процессам, т.к. интенсивность составляет 6-7 баллов.

Проектирование зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах  необходимо проводить в соответствии со СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах».

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах надлежит:

- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок;

- принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;

- в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных усилий, обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением укрупненных сборных элементов;

- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения.

## 1.2.2. Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

При планировании зданий и сооружений для постройки в зонах возможного воздействия поражающих факторов опасных гидрологических процессов должны учитываться нормы и правила инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, установленные СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

Населенные пункты Тунгусского МО подвержены процессам затопления (подтопления).

Таблица 37. Территории, подверженные процессам затопления (подтопления) в Тунгусском МО.

| № | Населенный пункт | Площадь затопления (кв. км.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Тунгуска | 2 |
| 2 | п. Мото-Бодары | 1,5 |

## 1.2.3. Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Опасные метеорологические явления и процессы на территории Тунгусского МО не наблюдаются.

## 1.2.4. Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

На территории Тунгусского МО риска возникновения ЧС, связанной с природными пожарами, перехода природных пожаров на населенные пункты, возникновения крупных природных пожаров нет.

## 1.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором, в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации, на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.05-94).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями и проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.05-94).

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрывопожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственных стандартов Российской Федерации:

ГОСТ РФ 22.0.05-94;

ГОСТ РФ 22.0.02-94;

СТ СЭВ 383-87.

## 1.3.1. Риски возникновения ЧС на взрывопожароопасных объектах

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу (СТ СЭВ 383-87).

На территории Тунгусского МО взрыво- и пожароопасных объектов нет.

## 1.3.2. Риски возникновения ЧС на химически опасных объектах

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное химическое вещество – химическое вещество, прямое или опосредованное, воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

На территории Тунгусского МО химически опасных объектов нет.

## 1.3.3. Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационная авария – авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за границы, предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта, в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиоактивное загрязнение – загрязнение поверхности земли, атмосферы, воды, продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности и правилами работы с радиоактивными веществами (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона радиоактивного загрязнения – территория или акватория, в пределах которой имеется радиоактивное загрязнение (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационно-опасные объекты на территории Тунгусского МО отсутствуют.

## 1.3.4. Риски возникновения ЧС на биологически опасных объектах

Биологическая авария – авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона биологического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные биологические вещества, биологические средства поражения людей и животных или патогенные микроорганизмы, создающие опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, а также для окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное биологическое вещество – биологическое вещество природного или искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в случае контакта с ними, а также на окружающую природную среду (ГОСТ 22.0.05-94).

Биологически опасных объектов на территории Тунгусского МО нет.

## 1.3.5. Риски возникновения ЧС на объектах системы жилищно-коммунального обеспечения

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения, эл. сетях.

## 1.3.6. Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях и объектах

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС (ГОСТ 22.0.05-94).

Риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях на территории Тунгусского МО нет.

## 1.3.7. Риски возникновения ЧС на газо-, нефтепроводах

По территории Тунгусского МО нефте- и газопроводы не проходят.

## 1.3.8. Риски возникновения ЧС на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение им тяжких телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

К транспортным ЧС относятся:

железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение им телесных повреждений различной тяжести, либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время (ГОСТ 22.0.05-94);

авиационная катастрофа – опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению им телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей (ГОСТ 22.0.05-94);

дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ 22.0.05-94);

аварии на водном транспорте – авария, произошедшая в результате стихийных явлений, по техническим причинам или по вине человека, повлекшая за собой разрушение или повреждение водного транспорта, гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений или иной материальный ущерб.

Риска возникновения аварий на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, нет.

На территории Тунгусского МО сохраняется вероятность возникновения ДТП.

## 1.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки, следует, что на территории Тунгусского МО маловероятно возникновение эпидемии. Зон, неблагоприятных по санитарно-эпидемиологическим показателям, нет.

Исходя из статистики, следует, что риск возникновения заболеваний с/х животных на рассматриваемой территории находится в пределах допустимых значений.

## 2. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования Тунгусского МО, по защите населения и территории в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

## 2.1. Концепция плана ГО и предупреждения ЧС

Концепция плана ГО определяется, исходя из присвоенной населенному пункту группы ГО, и опирается на сложившееся зонирование территории и размещение отдельно стоящих, отнесенных к категории по ГО организаций и предприятий, продолжающих работу в военное время.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998г №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (с изменениями от 1 февраля 2005г) определяет основные критерии и правила отнесения территорий к группам по ГО.

Отнесение территорий к категориям по ГО осуществляется с целью заблаговременной разработки и реализации мероприятий по ГО в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения ЧС и защиты населения от поражающих факторов и последствий ЧС в военное и мирное время, с учетом мероприятий по защите населения и территорий, в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Отнесение территорий городов или иных населенных пунктов к группам по ГО осуществляется в зависимости от их оборонного и экономического значения, численности населения, а также нахождения на территории организаций, отнесенных к категориям по ГО особой важности, первой, второй или представляющих опасность для населения и территорий, в связи с возможностью химического заражения, радиационного загрязнения или катастрофического затопления.

Для территорий городов и иных населенных пунктов устанавливаются особая, первая, вторая и третья группы по ГО.

На территории Тунгусского МО нет населенных пунктов и объектов, имеющих категорию или группу по гражданской обороне; территория Тунгусского МО не попадает в зону возможных сильных или слабых разрушений, радиационного, биологического и химического заражения.

Концепция исходит из возможной обстановки на территории населенного пункта и определяет мероприятия по защите населения при возникновении ЧС: эвакуация и рассредоточение, обеспечение населенного пункта защитными сооружениями ГО, а так же включает мероприятия по подготовке к работе в военное время, к восстановлению нарушенного производства и по подготовке системы управления, оповещения и связи.

Концепция плана ГО опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- спасение населения, которое включает прием эвакуированных, обеспечение защитными сооружениями наибольшей работающей смены действующих в военное время предприятий, учреждений и дежурного персонала, руководства и соединений ГО;

- укрытие неработающего населения поселков и работающих, не занятых в производстве в защитных сооружениях;

- повышение устойчивости функционирования проектируемых районов поселков в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защита от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие системы связи и оповещения;

- возможность эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях;

- готовность помещений и защитных сооружений для размещения эвакуированных.

Перечисленные позиции освещены в последующих главах настоящего раздела.

## 2.2. Гражданская оборона и мероприятия по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Федеральный закон №28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998г).

Мероприятия по гражданской обороне – организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (Федеральный закон «О гражданской обороне» №28 от 12 февраля 1998г).

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС направлены на обеспечение безопасности жителей населенного пункта в военное время и защиту населения от воздействия факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Особенности проведения мероприятий ГО определяются характером источника ЧС, пространственно-временными характеристикам воздействия поражающих факторов ЧС, численностью вывозимого и выводимого населения, временем и срочностью проведения мероприятий.

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий ЧС направлены на создание и поддержание условий, необходимых для сохранения жизни людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах, предусмотренных для размещения эвакуируемых и проводятся в соответствии с Федеральным законом №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. с изменениями от 19.05.2010 г., который включает в себя следующие положения:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

- мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно;

- планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

- объем мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, определяется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Территория Тунгусского МО пригодна для эвакуации населения из других муниципальных образований.

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зоны, сложившейся или вероятной чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов ЧС) районах (Постановление губернатора Иркутской области №543 «О планировании, организации и проведении эвакуации населения при ЧС природного и техногенного характера на территории Иркутской области» от 09.10.2002).

В чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в военное время, эвакуация и рассредоточение на территории Тунгусского МО проводится согласно «Руководству по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» и «Руководством по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» следующим образом:

- Размещение эвакуированного населения осуществляется в границах своих административно-территориальных образований при наличии необходимых условий для размещения, при отсутствии необходимых условий размещение можно производить на территориях соседних административно-территориальных образований по согласованию с главами администраций;

- Для проведения эвакуационных мероприятий для жителей предусматриваются пункты приема и временного размещения (ППВР) населения при ЧС. ППВР предусматриваются в зданиях школ, детских садов, спортивных сооружений, зданиях клубов и кинотеатров, организаций и других зданиях большой вместимости - для размещения пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

- Для перевозок рабочих смен объектов, продолжающих работу в военное время, используются все виды пассажирского транспорта; перевозки от станций высадки до предприятий и обратно осуществляются местным транспортом; перевозки из пунктов размещения в загородной зоне к пунктам посадки и обратно осуществляются транспортом районов загородной зоны;

- Рассредоточение и эвакуация заканчиваются с вывозом всего населения, за исключением работающей смены.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций различного характера предусматривается в защитных сооружениях.

На расчетный срок защитные сооружения, в том числе противорадиационные укрытия (ПРУ) на территории Тунгусского МО, необходимо предусмотреть:

- в учреждениях здравоохранения как на больных, находящихся на стационарном лечении, так и для обслуживающего персонала (Б-1);

- в подвальных, складских и других типах подобных помещений для предприятий (организаций) на работающую смену (Б-2) и населения (Б-3).

Перевод помещений на режим защитных сооружений необходимо производить в срок не более чем за 12 часов.

Размещать и обустраивать защитные сооружения необходимо согласно СНиП II-II-77 «Защитные сооружения гражданской обороны».

Поселковые командные пункты размещаются в зданиях поселковых администраций, где должны быть предусмотрены дополнительный источник электроснабжения, 3-хдневный запас воды и пищи, система связи, индивидуальные средства защиты.

Проектные предложения по размещению ППВР и командных пунктов на территории Тунгусского МО обозначены на чертеже «Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## 2.3. Связь и оповещение

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе риска возникновения ЧС и от качества поддержания связи при выполнении мероприятий ГО.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС устанавливается специальная аппаратура циркуляционного вызова, а также оборудуется запасной пункт управления (ЗПУ), связанные подземными кабельными линиями в обход наземных коммуникационных устройств.

Электропитание АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в условиях ЧС.

В соответствии с совместным приказом МЧС ГК РФ по связи №422/90/376 от 25.07.2006г, основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, района, населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Для оповещения населения о мероприятиях ГО предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10Кв. Управление работой громкоговорителей осуществляется дистанционно: с центральной станции проводного вещания.

Кроме того для оповещения населения о ЧС рекомендуется использование электросирен «С-40», обеспечивающих оповещение территории в радиусе 500м. Возможно также и применение передвижных систем оповещения.

Таблица 38. Средства связи и оповещения на территории Тунгусского МО.

| № | Населенный пункт | Сирена с радиусом действия (ед.) | Средства связи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Тунгуска | 1 | стационарные телефоны, сотовая связь, радио, телевидение |

Для охвата всей территории Тунгусского МО на расчетный срок необходима установка электросирен. Проектные предложения по размещению электросирен «С-40» с радиусом слышимости 500м представлены на чертеже «Схема оповещения».

Кроме того, необходимо оборудовать связь на объектах социально-бытового, жилого и иного назначения, а также на потенциально опасных объектах на территории Тунгусского МО, структурированной системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно сопряженными с системами дежурно-диспетчерских служб, с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.

## 2.4. Светомаскировка

В военное время также предусматривается режим светомаскировки, т.к. Тунгусское МО входит в состав Иркутской области, которая отнесена к зоне светомаскировки согласно СНиП 2.01.51-90.

На территории, входящей в состав Иркутской области, в военное время предусматриваются два режима работы: полное затемнение и частичное затемнение.

Режим частичного затемнения является подготовительным периодом к введению режима полного затемнения и предусматривает выполнение маскировки наружного освещения основных улиц, дорог, территорий детских, школьных, административных и лечебно-оздоровительных учреждений, а также производственных территорий путем выключения половины светильников.

В режиме частичного затемнения должны работать светильники над входами в здания, в защитные сооружения и въездами на территорию производств. Управление наружным освещением осуществляется централизованно: с пультов диспетчерских пунктов. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Для отдельных объектов, удаленных от центров поселков, возможно применение управления наружным освещением местное с использованием рубильников и выключателей, установленных в удобных местах для обслуживания.

Маскировка внутреннего освещения отдельных зданий жилого, производственного и культурно-бытового назначения производится, в основном, установкой на светильниках защитных абажуров, козырьков и маскировка щитами, ставнями и экранами оконных и дверных проемов.

В режиме полного затемнения к объектам, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога» (ВТ), относятся:

- операционные больниц, помещения неотложной помощи;

- узлы связи, телеграф, междугородные телефонные станции, радиостанции, усилительные станции радиотрансляционных сетей;

- котельные;

- водопроводные и насосные станции;

- канализационные станции;

- диспетчерские пункты электросетевых предприятий, сетей наружного освещения;

- пункты управления ГО и штабы на предприятиях, причем ко всем этим службам предусматриваются надежные подъезды и пешеходные пути. Все они оборудуются световыми знаками и указателями, включение и отключение которых осуществляются одновременно с маскировочным освещением.

Включение и отключение установок наружного освещения должно производиться из пунктов управления освещением централизованно – телемеханически или дистанционно.

Перечень объектов, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога», утверждается администрацией муниципальных образований и органов гражданской обороны.

В зданиях и помещениях, не входящих в этот перечень, электрическое рабочее освещение должно отключаться от источников питания или электрических сетей централизованно из возможно меньшего числа мест.

На территории предприятий (производств) самостоятельно предусматриваются мероприятия по светомаскировке и системе оповещения о сигналах ГО. Опробование работоспособности указанных систем производится не реже одного раза в год и ответственность за их состояние возлагается руководителя предприятия.

На территории Тунгусского МО необходимо провести мероприятия по подготовке системы светомаскировки, а также по назначению ответственных лиц и их обучению, на объектах, подлежащих светомаскировке, согласно вышеуказанным пунктам и нормативным требованиям по светомаскировке, регламентирующимися СНиП 2.1.53-84.

## 2.5. Санитарная обработка

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия ГО», на последующих стадиях проектирования объекты коммунально-бытового назначения, строящиеся вновь, размещаемые по проектным предложениям, должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

На всех въездах на территорию Тунгусского МО в военное время необходимо предусмотреть развертывание постов радиационного контроля для обеззараживания транспорта и людей.

## 2.6. Противопожарные мероприятия

Для городов и поселений предусматриваются противопожарные мероприятия, которые являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время, в очагах массового поражения. Противопожарные мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом №69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г, который включает следующие положения:

1. Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

2. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

4. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

5. Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

6. Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара.

Для предупреждения ЧС, связанных с возникновением пожароопасной ситуации, и снижения их тяжести и ликвидации последствий, на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение риска вероятности возникновения пожароопасной ситуации, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение по территории пожарных расчетов и техники.

В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания, из расчета одна стоянка на группу зданий.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенного температурного режима.

С целью предотвращения распространения очагов пожара, здания общественно-социального назначения оборудуются системами сигнализации и оповещения о возникновении пожара, а также средствами пожаротушения, указатели к которым должны располагаться на всех этажах.

Кроме водозабора из сети, для пожаротушения необходимо предусмотреть поверхностные водозаборы из водоемов и съезды к ним. (Чертеж «Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ). Или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

На территории Тунгусского МО подразделений пожарной охраны нет. Территорию обслуживают подразделения пожарной охраны соседних населенных пунктов. Время прибытия подразделения пожарной охраны для сельских поселений (20 минут), согласно Федеральному закону от 22 июля 2008г №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», соблюдается.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Приложение 1. Задание на подготовку проекта правил землепользования и застройки  Тунгусского МО Черемховского района Иркутской области.

| № | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид градостроительной документации | Правила землепользования и застройки Тунгусского муниципального образования (далее Правила) |
| 2 | Основание для разработки градостроительной документации | Постановление администрации Тунгусского муниципального образования от «07» октября 2011г. № 36. |
| 3 | Заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи, экологии и по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Черемховского районного муниципального образования (УЖКХ АЧРМО). |
| 4 | Исполнитель | Определяется конкурсом на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 5 | Характеристика объекта территориального планирования | Местоположение Тунгусского муниципального образования: Тунгусское муниципальное образование расположено в Черемховском районе Иркутской области. Площадь Тунгусского муниципального образования – 167402,06га Численность населения Тунгусского муниципального образования по состоянию 01.01.2011 г.– 407 человек. Административный центр Тунгусского муниципального образования - с. Тунгуска.. Населенные пункты в составе Тунгусского муниципального образования: - с. Тунгуска площадью- 83га., количество жителей 0,354 тыс. чел. - п. Мото-Бодары, площадью-45га, количество жителей – 0,05 тыс. чел. - д. Белые Ключи, площадью 3га, количество жителей – 0,003 тыс. чел. |
| 6 | Материалы, предоставляемые заказчиком |  |
|  | 6.1 Материалы о современном использовании территории | Материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); сведения об имеющихся памятниках истории, культуры и архитектуры и их охранных зон (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области); законодательные и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки |
|  | 6.2 Материалы и документы, учет которых обязателен | Проект Схемы территориального планирования Иркутской области; проект Схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования; проект Генерального плана Тунгусского муниципального образования. |
| 7 | Основные требования к проектным решениям | Состав проекта Правил должен соответствовать Градостроительному кодексу Российской Федерации и Рекомендациям. 1. Проект Правил включает в себя: - порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила; - карту градостроительного зонирования, выполненных на топографических планах в М 1:25000 или 1:5000. - градостроительные регламенты. 1.1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения: о регулировании землепользования и застройки органами местного управления, в том числе существующей застройки в целях реконструкции объектов капитального строительства, развития застроенных территорий, комплексного строительства, выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства; об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; о подготовке документации по планировке территории; о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; о внесении изменений в правила землепользования и застройки; о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 1.2. На картах градостроительного зонирования территории Тунгусского муниципального образования выделяются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны не устанавливаются применительно к одному земельному участку. На отдельной карте градостроительного зонирования отображаются границы зон с особыми условиями использования территории, границы территорий объектов культурного наследия. 1.3. Градостроительные регламенты включают виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 8 | Состав работы | - Анализ градостроительных материалов, фиксирующих настоящее положение и динамику изменений использования территории поселения с целью определения тенденции развития, в том числе анализ ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации; - анализ региональной законодательной базы и муниципальной нормативной правовой базы по вопросам землепользования и застройки; - комплексная оценка основных проблем и выявление пространственного развития территории; - подготовка карт градостроительного зонирования и разработка градостроительных регламентов; - подготовка текстов процедурных норм, регламентирующих различные аспекты землепользования и застройки. |
| 10 | Этапы, последовательность и сроки выполнения работ | Согласно календарному плану работ |
| 11 | Требования к выдаваемым материалам | Проект Правил передается Исполнителем Комиссии для согласования в соответствующем масштабе в полном объёме в 4 экз. и в электронном виде на компакт-дисках в формате программы Panorama 7. Для проведения публичных слушаний Исполнитель подготавливает демонстрационный выставочный материал (количество экземпляров уточнить) в электронном виде и на бумажном носителе. |
|  |  | По результатам проведения публичных слушаний и согласования, Комиссия передаёт Муниципальному заказчику доработанный текстовой и графический материалы документа в полном объёме в 4 экз. и в электронном виде на компакт-дисках в формате программы Panorama 7 (включая формат обмена данными). |
| 12 | Порядок согласования | Определяется в соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |

## Приложение 2. Ответ на запрос о предоставлении информации из службы по охране ОКН.

## Приложение 3. Исторические карты

Фрагмент карты Приангарья 1889 г.

Фрагмент карты  Иркутской губернии по материалам Переселенческого Управления (1914 г.)

Этнографическая карта  Азиатской России 1914 г.

Карта волостей Иркутской губернии кон. XIX в. (Административное деление) с выделением территории Черемхово

Бурято-Монгольская А.С.С.Р.1923г (фрагмент)

## Приложение 4. Материалы инвентаризации ОКН 1994 г. (фрагмент)

Cхема планировки п. Мото-Бодары 1901 г (из каталога ЦСН 1994г)

# Footnotes

Установлены ст.36 №73-ФЗ.

Разработка проектов зон охраны проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда. Разработка проектов зон охраны также проводится по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны проводится за счет средств инициатора (далее – Заказчик).

Проект зон охраны подлежит в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы является основанием для утверждения границ зон охраны и режимов зон охраны. Решения органа власти об утверждении проектов зон охраны подлежат опубликованию.