РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018 г. №  166

с. Рысево

# Об утверждении схемы теплоснабжения

# Черемховского муниципального образования

# до 2033 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  руководствуясь статьями 32, 43 Устава Черемховского  муниципального образования

п о с т а н о в л я е т :

1.	Утвердить схему теплоснабжения Черемховского муниципального образования до 2033 года (прилагается).

2.	Признать утратившим силу постановление администрации Черемховского муниципального образования от 17.12.2013 №230 «Об утверждении схемы теплоснабжения Черемховского муниципального образования до 2028 года»

3.	Специалисту администрации О.С. Хмарук опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Черемховского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: cher.irkobl.ru в разделе «Поселения района», в подразделе Черемховского муниципального образования.

3.	Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

4.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Черемховского муниципального образования В.В.Зинкевича.

Глава Черемховского

муниципального образования						В.В.Зинкевич

Е.А.Муратова

89914329100

Приложение

к постановлению администрации

Черемховского  муниципального образования

от 27.12.2018 № 166

Схема теплоснабжения Черемховского муниципального образования района

Иркутской области на период до 2033года.

Иркутск 2018

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАЗДЕЛ 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа" | 9 |
| 2 | РАЗДЕЛ 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | 10 |
| 3 | РАЗДЕЛ 3 "Перспективные балансы теплоносителя" | 11 |
| 4 | РАЗДЕЛ 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | 12 |
| 5 | РАЗДЕЛ 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" | 12 |
| 6 | РАЗДЕЛ 6 "Перспективные топливные балансы" | 13 |
| 9 | РАЗДЕЛ 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | 13 |
| 7 | РАЗДЕЛ 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)" | 14 |
| 8 | РАЗДЕЛ 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" | 14 |
| 9 | РАЗДЕЛ 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" | 15 |
| 10 | ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 16 |
| 11 | ГЛАВА 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | 16 |
| 12 | ЧАСТЬ 1 "Функциональная структура теплоснабжения" | 16 |
| 12 | ЧАСТЬ 2 "Источники тепловой энергии" | 17 |
| 14 | ЧАСТЬ 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" | 18 |
| 15 | ЧАСТЬ 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" | 21 |
| 16 | ЧАСТЬ 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" | 21 |
| 17 | ЧАСТЬ 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" | 22 |
| 18 | ЧАСТЬ 7 "Балансы теплоносителя" | 23 |
| 19 | ЧАСТЬ 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" | 23 |
| 20 | ЧАСТЬ 9 "Надежность теплоснабжения" | 24 |
| 21 | ЧАСТЬ 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" | 25 |
| 22 | ЧАСТЬ 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"; | 26 |
| 23 | ЧАСТЬ 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа" | 27 |
| 24 | ГЛАВА 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | 27 |
| 25 | ГЛАВА 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа" | 28 |
| 26 | ГЛАВА 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" | 28 |
| 27 | ГЛАВА 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | 29 |
| 28 | ГЛАВА 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | 30 |
| 29 | ГЛАВА 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" | 31 |
| 30 | ГЛАВА 8 "Перспективные топливные балансы" | 32 |
| 31 | ГЛАВА 9 "Оценка надежности теплоснабжения" | 32 |
| 32 | ГЛАВА 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | 33 |
| 33 | ГЛАВА 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" | 34 |
| 34 | Приложение 1 Характеристики нежилых зданий | 36 |
| 35 | Приложение 2 Характеристики сети теплоснабжения | 37 |
| 36 | Приложение 3 Картографическая часть схемы теплоснабжения | 38 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая схема теплоснабжения (далее Схема) разработана в соответствии с Федеральным законом (ФЗ) №190 от 27.07.2010 "О теплоснабжении" и Постановлением правительства РФ (ПП) №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий в Черемховском муниципальном образовании Черемховского района Иркутской области

Основание для разработки схемы теплоснабжения - Муниципальный контракт №54 от 25.10.2018г. на проведение работ по разработке схемы теплоснабжения.

Общая графическая схема теплоснабжения представлена в приложении 3.

В данной работе использованы данные генерального плана Черемховского муниципального образования (информация для оценки перспективных показателей), представленного Администрацией поселения, программы комплексного и социального развития сельского поселения.

Общая характеристика поселения

Территория Черемховского муниципального образования расположена в северной части Черемховского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Аларским районом, на востоке - с Каменно-Ангарским сельским поселением, на юге - с г. Черемхово, на западе - с Новогромовским сельским поселением. Речную сеть образуют: р. Ангара и другие мелкие реки. В состав Черемховского сельского поселения входят село Рысево, которое в свою очередь является административным центром, и деревни: Белобородова, Кирзавод, Муратова, Поздеева, Старый Кутугун, Трактовая, Шубина, и заимка Чемодариха.

Село Рысево расположено в 10 км от районного центра, на высоте 589 м над уровнем моря.

Территорию поселения пересекает федеральная трасса М-53 «Новосибирск – Иркутск». До районного центра г. Черемхово 10 км или 20 мин. езды на автомобиле. От Черемховского муниципального образования до г. Иркутска расстояние 165 км или 3 часа на автомобиле. ВСЖД, остановочный пункт Кирзавод, ближайшая ж/д станция Черемхово – 10км.

Граничит с Аларским районом, земли Госземзапаса, Новогромовским, Каменноангарским сельскими поселениями, г. Черемхово, Братским водохранилищем.

Речной сети нет, до ближайшей крупной реки Ангара – 30 км.

С запада на север ЛЭП ВЛ-10 «Белобородова – Чемодариха.

В 2017 году численность населения Черемховского муниципального образования составила 2271 человек. На конец 2033 года проектная численность составит 2946 человек.

Общая площадь Черемховского муниципального образования  – 26161га.

Застройкой занято 63,97 га, что составляет 0,23% всех земель муниципального образования. Природные территории занимают большую часть площади в границах муниципального образования (98,18%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится  62,17 га, или 0,22% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 312,7 м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 97,2% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Климат

Климатические особенности Черемховского муниципального образования определяются его географическим положением. Климат образования резко континентальный с большим колебанием температур, как по сезонам, так и в течение суток. Характерна для него продолжительная зима, короткое лето, низкие средние годовые температуры.

Среднегодовая температура минус 1,4°С. Среднемесячные температуры января минус 25°С. Температура воздуха в июле составляет в среднем плюс 19°С. Абсолютный максимум температур достигает плюс 37°, а абсолютный минимум минус 52°. Амплитуда колебания среднесуточных температур воздуха наибольшего значения 25-30° достигает в марте. Суммы положительных температур воздуха более 10° варьируют в широких пределах. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем по территории 105 дня и в зависимости от микроклиматических условий местности меняется от 92 до 112 дней. Заморозки наносят значительный ущерб сельскому хозяйству округа. Средняя дата прекращения заморозков весной колеблется в различных пределах от 30 мая до 18 июня. Первые осенние заморозки наступают 18 августа - 3 сентября.

Водоснабжение

В Черемховском муниципальном образовании отсутствует централизованное водоснабжение. Водоснабжение населенных пунктов Черемховского поселения базируется в основном на использовании подземных вод посредством эксплуатации колодцев и рассредоточенных водозаборных скважин с водоразборной колонкой. На территории Черемховского муниципального образования находятся объекты водоснабжения:

Скважины с водоразборной колонкой, на улицах:

- с. Рысево: ул. Центральная 6а, ул. Школьная 1д, ул.  Лесная 12а, ул. Совхозная 7а, ул. Хлеборобов,8а.

- д. Белобородова: ул. Медовая 5.

- д. Муратова: ул. Урожайная 2а.

- д. Старый Кутугун: ул. Сосновая 26.

- д. Шубина: ул. Трудовая,7.

- д. Поздеева: ул. Центральная 30 –колонка от водопровода г. Черемхово

- з. Чемодариха: ул. Ангарская,2а – колонка от водопровода г. Черемхово

Вопрос организации водоснабжения муниципального образования, испытывающий дефицит в качественной питьевой воде является актуальным. Сложность условий определяется отсутствием или небольшой мощностью зоны пресных подземных вод и неглубоким их залеганием (до 50-70м), жестких солоноватых или железистых вод, приуроченных к юрским или кембрийским отложениям.

Летнее централизованное водоснабжение в селе Рысево, также отсутствует. Рекомендовано строительство сети водоснабжения, для удобства населения, которые будут обеспечивать водоснабжением муниципальные учреждения, а также население в летний период.

Водоотведение

На территории Черемховского муниципального образования  централизованная система водоотведения отсутствует. Отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Черемховского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство канализационных сетей, которые в свою очередь будут осуществлять сбор канализационных стоков в одном месте. Далее канализационные стоки будут вывозиться на специализированной машине, для последующей утилизации.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Черемховского МО осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Белобородово», находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети». Основные данные по существующей подстанции приводятся в таблице 1.

Табл. 1 Основные данные по существующей подстанции

| № п/п | Наименование ПС | Система напряжений, Кв | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ для нужд Черемховского МО |
| 1 | Белобородово | 35/10 | 2,5+4 | 1,43 | 0,96 |

Электрические сети 35кВ и распределительные сети 10кВ выполнены воздушными линиями.

Анализ современного состояния системы электроснабжения Черемховского муниципального образования показывает, что система электроснабжения централизованная и в целом обеспечивает необходимый уровень обслуживания.

Теплоснабжение

В Черемховском муниципальном образовании  1 котельная, расположенная в селе Рысево. Собственные теплоисточники не большой мощности обеспечивают прочие объекты социально-культурного значения.  Жилая  1-2х этажная застройка усадебного типа не благоустроена, с печным отоплением.

Система теплоснабжения централизованная и обеспечивает теплом муниципальные учреждения, нежилые объекты.

Теплоснабжение общественных и административных зданий в центральной части поселка осуществляется от центральной котельной мощностью 1,6 Гкал/ч. Топливом является уголь марки ДР-300. Также установлен резервный котел КВр-0,63.

Система теплоснабжения открытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчетный температурный график отпуска тепла - 90/70 °С.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система централизованного теплоснабжения является оптимальным вариантом для населенного пункта, однако в силу законодательства, требуется модернизации и перехода на закрытую систему теплоснабжения.

В с. Рысево, муниципальные объекты также обеспечиваются горячим водоснабжением. Горячее водоснабжение обеспечено от теплосети, и только в период отапливаемого сезона.

Теплоснабжение представлено:

- котельная «Центральная» с.Рысево, расположенная по ул. Российская 16

Вместе с тем, существует локальная котельная школы, с установленной мощностью 1,5 Гкал/ч. Однако в силу локализованной зоны действия, настоящим проектом не рассмотрено. Объединение в единую систему централизованного теплоснабжения не планируется.

Оборудование, установленное в котельной, рассмотрено в табл. 2.

Табл. 2 Установленное в котельной оборудование

| № п/п | Наименование | Марка/материал | Количество, шт. / м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел | КВр-0,6КБ | 1 |
|  |  | КВр-0,63КБ | 1 |
|  |  | КВр-0,63КБ резервный | 1 |
| 2 | Насос | К80-50-15кВт | 2 |
|  |  | К8/18-1,5кВт | 2 |
| 3 | Трубопровод: 339 |
|  | Диаметр 89мм | сталь | 56 |
|  | Диаметр 100мм |  | 159 |
|  | Диаметр 200мм |  | 124 |

РАЗДЕЛ 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

В с. Рысево Черемховского муниципального образования на расчетный 2033 год, спрос тепловой энергии не изменится. Ввиду отсутствия планов на строительство жилых и общественных зданий, а также ввиду отсутствия заявок от населения о подключении к централизованному теплоснабжению.

На данный момент котельная с. Рысево обеспечивает теплом муниципальные учреждения, и работает без перебоев. Установка дополнительных котельных не требуется. Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной застройки осуществляется от автономных источников – индивидуальных котлов или от печей, установленных в домах населения.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы) представлены в таблице 1.1.

Табл. 1.1  Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

| Типзданий | Год (период) |
| --- | --- |
|  | 2017 базовый | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2027 | 2028- 2033 |
| Котельная «Центральная»: |
| Жилыедома | прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирныедома | прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные | прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 2938,6 | 2938,6 | 2938,6 | 2938,6 | 2938,6 | 2938,6 | 2938,6 | 2938,6 |
| Производственные | прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | всего | 2938,6 | 2938,6 | 2938,6 | 2938,6 | 2938,6 | 2938,6 | 2938,6 | 2938,6 |

В ближайшие 15 лет масштабного развития в муниципальном образовании Черемховского сельского поселения, в части строительства новых жилых и общественных зданий с централизованным теплоснабжением, не предвидится.

РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источник тепловой энергии представлены на рисунке 1.

Увеличение существующих зон действия источников теплоснабжения не планируется.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, не предвидятся. Мощность источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей останется без изменений. В таблице 2 представлено:

( существующие значение установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

( существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

( существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

( значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

( значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

( затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;

( значения существующей тепловой мощности источников теплоснабжения.

Табл. 2 Существующие балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч | Нагрузка потребителей Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности Источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-2033 |
| Котельная «Центральная» | 1,6 | 1,058 | 0,03 | 0,66 | 0,019 | 0,679 | нет |

РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы теплоносителя

В рассматриваемых котельных химподготовка сетевой воды не осуществляется. Подпитка тепловых сетей производится привозной водой.

Оценка перспективного изменения максимального потребления теплоносителя (относительно базовых значений 2017г.) в рассматриваемых системах теплоснабжения представлена в табл.3.

Табл. 3 Балансы подпиточной воды для теплосетей, м³

| Структура подпитки | Год (период) |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2027-2033 |
| Котельная«Центральная» |
| Утечки в теплосетях | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Утечки в зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нужды ГВС | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Общий расходподпитки | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |

РАЗДЕЛ 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения.

В целях повышения эффективности работы котельной, снижения тепловых потерь при передачи тепловой энергии и горячей воды, связанных с длительной эксплуатацией, необходима замена оборудования в котельных и ежегодная замена тепловых сетей. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии, снижения тепловых потерь при передаче тепловой энергии и горячей воды с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения, представлены в Главе 7 «Обосновывающий материал».

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Дефицит тепловой мощности, на источниках тепловой энергии не зафиксирован.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в с. Рысево следует провести реконструкцию тепловых сетей с прокладкой отдельных участков трубопровода:

- Замена 280 м теплосетей:

- ТК1-Гараж (56м)

- ТК1-ТК2 (65м)

- ТК2-КДЦ (32м)

- ТК1-СОШ (127)

3. Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую.

РАЗДЕЛ 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах с. Рысево, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 6.1, 6.2, 6.3.

Табл. 6.1 Топливные балансы 2017г.

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт.расход топлива, т/год | Расч. расход топлива, м³/год | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 1,23 | 1,058 | уголь | ДР-300 | 496 | 496 | 14 |

Табл. 6.2 Перспективные топливные балансы на 2023г.

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт.расход топлива, т/год | Расч. расход топлива, м³/год | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 1,23 | 1,058 | уголь | ДР-300 | 496 | 496 | 14 |

Табл. 6.3 Перспективные топливные балансы на 2033г.

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт.расход топлива, т/год | Расч. расход топлива, м³/год | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 1,23 | 1,058 | уголь | ДР-300 | 496 | 496 | 14 |

В котельной  Черемховского муниципального образования с. Рысево, топливом является уголь. Топливо доставляется на склад котельной автотранспортом. Система топливоподачи ручная. Золошлакоудаление из слоевых топок котлов производится вручную, с помощью тачки.

РАЗДЕЛ 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

В целях эффективной эксплуатации системы централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании необходимо проводить своевременное и плановое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения. Расчет необходимых инвестиций возможен после определения объемов и этапов строительства, реконструкции и технического перевооружения системы централизованного теплоснабжения. Объем инвестиций указан в главе 7 «Обосновывающий материал», настоящего проекта.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в Главе 7 «Обосновывающий материал».

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в  Главе 7 «Обосновывающий материал».

7.3 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима, так же рассмотрено в Главе 7 «Обосновывающий материал».

РАЗДЕЛ 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Эксплуатация и обслуживание котельной  с. Рысево в настоящее время осуществляется ООО "ЖКХ" по договору аренды муниципального имущества.

В настоящее время ООО "ЖКХ" отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для Черемховского муниципального образования с. Рысево - предприятие МУП "ЖКХ".

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено, ввиду того, что в с. Рысево источник теплоснабжения – котельная «Центральная», расположенная на ул. Российская 16, справляется с обеспечением теплоснабжения муниципальных объектов.

РАЗДЕЛ 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статье 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В настоящее время, в с. Рысево бесхозных тепловых сетей нет. Все сети теплоснабжения работают в штатном режиме без перебоев.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

ЧАСТЬ 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

Существующие зоны действия рассматриваемых систем теплоснабжения показаны на Рис. 1. (в виде выделенных цветом зон на общей карте-схеме поселения) и в таблице 1.1.1 (в виде списка улиц, здания которых отапливаются от этих систем).

Расширение зон действия существующих теплоисточников в перспективе не планируется. Ввиду отсутствия планирования строительства жилых, общественных и промышленных зданий, а также ввиду отсутствия заявок от населения на подключения к сети. В перспективе зона действия и радиус теплоснабжения котельной «Центральная», не изменится.

Табл. 1.1.1 Зоны действия источников тепловой энергии

| Обозначение на схеме | Распол. мощн., Гкал/ч | Расчетнаянагрузка, Гкал/ч | Зона действия (улицы, квартала и т.д.)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 1,058 | 0,66 | ул. Российская |

*Зона действия источников тепловой энергии на котельных не изменится.

Рис. 1 Зоны действия сети теплоснабжения

ЧАСТЬ 2 "Источники тепловой энергии"

Перечень и характеристики 	основного оборудования теплоисточников представлены в таблице 2.1 и 2.2

Табл. 2.1Перечень оборудования Теплоисточников

| Тепло-источник | Котлы | Насосы | Дымососы, Вентиляторы | Емкости, м3 | Дым.трубы, (Ду мм, Н м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | КВр-0,6КБ (1шт) КВр-0,63КБ(2шт, 1 из 2- резервный) | К80-50-20-15кВт К8/18-1,5кВт | ДН-9 | 24 | 100, 20 |

Табл. 2.2 Тепловые мощности Теплоисточников, Гкал/ч

| Теплоисточник | Установл. Мощность, Гкал/ч | Располаг. Мощность, Гкал/ч | Расчетнаянагрузка, Гкал/ч | Резерв распол. мощности, % (+/-) | Собственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная«Центральная» | 1,23 | 1,058 | 0,66 | +37 | 0,006 |

Табл. 2.3 Технические характеристики котла «КВр-0,63КБ»

|  | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Тип котла |  | Водогрейный |
| Вид расчетного топлива |  | Каменный; бурый уголь |
| Теплопроизводительность | МВт (Гкал/ч) | 0,63 (0,55) |
| Тип топочного устройства | С° | Охлаждаемая, уголковая решетка |
| Рабочее давление | МПа | 0,6 |
| Температура воды на входе в котле | С° | 70 |
| Температура на выходе из котла | С° | 95 |
| Температура уходящих газов | С° | 200 |
| Расчетный КПД котла | % | 80 |
| Расчетный расход воды | м³/ч | 22 |
| Масса блока котла | кг | 2500 |

Табл. 2.3 Технические характеристики котла «КВр-0,6КБ»

|  | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Тип котла |  | Водогрейный |
| Вид расчетного топлива |  | Каменный; бурый уголь |
| Теплопроизводительность | МВт (Гкал/ч) | 0,6(0,52) |
| Рабочее давление | МПа | 0,6 |
| Температура воды на входе в котле | С° | 70 |
| Температура на выходе из котла | С° | 95 |
| Расчетный КПД котла | % | 83 |
| Расчетный расход воды | м³/ч | 22 |
| Масса блока котла | кг | 2330 |

Отпуск тепловой мощности в тепловую сеть в котельной  централизованного теплоснабжения производится по прямой схеме, непосредственно от котлов.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной качественный, расчетный график регулирования температур теплоносителя 90/70°C.

Среднегодовая загрузка основного оборудования составляет около 5832ч/год.

Официальный учет тепловой энергии, вырабатываемой в котельных и отпускаемой в тепловые сети, производится расчетным способом.

В целом можно сказать, что состав и техническое состояние оборудования               котельной и централизованной сети теплоснабжения, а также уровень эксплуатации неудовлетворительный. Требуется ремонт теплосети. Процент износа тепловых сетей составляет 62%. На данный момент в котельной установлен прибор учета ТЭМ-104, который в свою очередь был введен в эксплуатацию в  2017 году (поверочный интервал 4 года).

ЧАСТЬ 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"

В рассматриваемых системах теплоснабжения тепловые сети выполнены в 2-х трубном исполнении.

Общая протяженность сетей 339 м,  стальные трубы диаметром 89мм, 100мм, 200мм. Тепловая сеть работает в зимнее время (отапливаемый сезон), а именно 243 дня. Год прокладки трубопроводов 1990год. Тип прокладки тепловой сети: канальная.

В рассматриваемых системах централизованного теплоснабжения проектный температурный график регулирования отпуска тепла – 90/70°C.

Общая протяженность участков тепловых сетей (отопления + ГВС) составляет: 339 м. Подробно протяженность участков централизованной сети теплоснабжения и ГВС по диаметрам представлена в таблице 3.2. Расчетные расходы подпиточной воды для теплосетей даны в таблице 3.3.

Табл. 3.2.Протяженность участков централизованной сети теплоснабжения и ГВС

| Система: диаметры (мм) | Общая длина, м |
| --- | --- |
|  | канальная | бесканальная | надземная | Всего |
| «Центральная» - сеть отопления | 339 | 0 | 0 | 339 |
| 89 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 100 | 159 | 0 | 0 | 159 |
| 200 | 124 | 0 | 0 | 124 |

Табл. 3.3. Расчетные расходы подпиточной воды для теплосети

| Теплоисточник | Максимальные, | Средние, | Годовые, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м³/ч | м³/ч | м³/год |
| Котельная «Центральная»: |
| Подпитка, всего | 0,0026 | 0,002 | 15,3 |
| в т.ч. - нужды ГВС | 0,0024 | 0,002 | 13,9 |
| - утечки в теплосетях | 0,00024 | 0,0002 | 1,4 |
| - утечки в зданиях | 0 | 0 | 0 |

На основе составленных рабочих схем тепловых сетей выполнены гидравлические расчеты пропускной способности их участков. Расчеты выполнены при следующих условиях:

- температурный график отпуска тепла 90/70°С;

- расчетный расход на участках тепловой сети определялся как сумма расчетных расходов воды на отопление, ГВС и утечек в сетях и внутренних системах зданий;

- при расчетных расходах воды на всех участках тепловой сети были определены линейные потери давления в прямом и обратном трубопроводах;

- для всех участков теплосети потери давления в местных сопротивлениях и компенсаторах учитывался коэффициент:

1,2 - для магистральных сетей,

1,3 - для прочих.

В расчетах располагаемый напор в начале теплосети в теплоисточниках принимался по данным специалистов эксплуатирующих организаций и (или) экспертным данным (по характеристикам установленного насосного оборудования):

Котельная «Центральная»: 20 м (0,45 МПа - прямая, 0,4 МПа - обратная)

Сводные результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  представлены в таблице 3.4.

Табл. 3.4 Сводные гидравлические характеристики тепловых сетей

| Характеристики | Напор, м | Расход воды, м³/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Прямая | Обратка | Распола- гаемый | Сетевой | Подпитка (макс) | Подпитка (ср.ч) |
| «Центральная»: |
| Фактические* | 80 | 65 | 15 | 0,002 | 0,0026 | 0,002 |
| Расчетные | 80 | 65 | 15 | 0,002 | 0,0026 | 0,002 |

*Фактические показатели в табл. 3.4. приняты по расчетным показателям.

Статистики отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов), а также статистики восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в рассматриваемых системах теплоснабжения, до 2017 года не велся.

В 2017 году жалоб поступавших от населения, а также аварий нет. Диагностика состояния тепловых сетей и планирование их капитальных (текущих) ремонтов производится на основании приборного и визуального обследований, в основном планово в конце отопительного периода.

Летние ремонты тепловых сетей производятся в соответствии с техническим регламентом и иными обязательными требованиями процедур летних ремонтов с нормативными параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельных представлены в таблице 3.5:

Табл. 3.5  Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Система: составляющиетепловыхпотерь | Максимальные, | Средние, | Годовые, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/год |
| «Центральная»: |
| Потери тепловой энергии, всего | 0,02 | 0,019 | 115,5 |
| в т.ч. - от наружного охлаждения | 0,01 | 0,0095 | 57,75 |
| - с утечками в теплосетях | 0,01 | 0,0095 | 57,75 |
| - с утечками в зданиях | 0 | 0 | 0 |

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей нет.

В с. Рысево Черемховского муниципального образования тепловые потребители присоединены к тепловым сетям по прямой схеме. Потребителями котельной «Центральная» являются муниципальные учреждения: детский сад, КДЦ и гараж.

Специальных службы и систем диспетчеризации, автоматизации, телемеханизации и связи в рамках рассматриваемых систем теплоснабжения нет.

Центральных тепловых пунктов и подкачивающих насосных станций в рассматриваемых системах теплоснабжения нет.

Специальной защиты тепловых сетей от превышения давления (гидроудара) нет.

Также в селе Рысево Черемховского муниципального образования отсутствуют бесхозные участи сети теплоснабжения и ГВС.

ЧАСТЬ 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Существующие зоны действия рассматриваемых систем теплоснабжения показаны на рисунке 1. (в виде выделенных цветом зон на общей карте-схеме поселения) и в таблице 1.1.1. (в виде списка улиц, здания которых отапливаются от этих систем).

В Черемховском сельском поселении расширение зон действия существующего теплоисточника в перспективе не предусматривается.

ЧАСТЬ 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"

Тепловые характеристики потребителей (тепловые нагрузки и годовое потребление) определялись на основании расчетов согласно при расчетных температурах наружного воздуха (см. таблица 5.1.).

Табл. 5.1 Климатические характеристики Черемховского поселения

| Населенный пункт | Продолж. отопит.периода всутках | Т наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Средняя отопит. периода | Средне- годовая | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  | min | max |  |
| с. Рысево | 243 |  |  |  |  | -52 | +37 | 1,9 |

Табл. 5.2 Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -21.1 | -19 | -9.4 | +0.8 | +8.2 | +14.9 | +17.3 | +14.4 | +7.8 | -0.1 | -10.7 | -18.9 |

Уточненный перечень и характеристики тепловых потребителей с централизованным теплоснабжением представлены в приложении 1 и 2.

Общее количество и площадь отапливаемых зданий приведена в таблице 5.3.

Табл. 5.3 Общее количество и площадь отапливаемых зданий

| Тип зданий | Кол-возданий | Общая площадь | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| «Центральная», всего: | 4 | 2938 | 100 | 0,66 | 0,00 | - | 0,66 |
| Жилые: |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилойдом | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Многокв. дом | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Нежилые: |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные | 4 | 2938,6 | 100 | 0,66 | 0,00 | - | 0,66 |
| Производственные | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

Табл. 5.4 Расчет теплопотребления Черемховского поселения

| № п/п | Наименование | Теплопотребление Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Теплоснабжение от котельной | 0,66 | 0,00 | - | 0,66 |
| 2 | Автономное теплоснабжение | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | Итого по населенному пункту: | 0,66 | 0,00 | - | 0,66 |

ЧАСТЬ 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"

Балансы расчетной, установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто по котельным представлены в таблице 1.13.

Табл. 1.13 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Теплоисточник | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Нагрузкапотре- бителей, Гкал/ч | Резерв (дефицит), мощности,% (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная«Центральная» | 1,23 | 1,058 | 0,006 | 0,02 | 0,66 | +37 |

В селе Рысево Черемховского муниципального образования зоны действия котельной в перспективе не изменятся, т.к. перспективная застройка не планируется, а также ввиду отсутствия заявок от населения.

ЧАСТЬ 7 "Балансы теплоносителя"

В рассматриваемых котельных химподготовка подпиточной воды для теплосетей не производится.

По имеющейся информации дебет необходимой подпиточной воды в котельных составляет не менее соответствующих расчетных значений, таблица 7.1

Табл. 7.1 Балансы теплоносителя, м³/ч

| Система теплоснабжения | Максимальная подпитка сети | Дебет подпиточной воды |
| --- | --- | --- |
| «Центральная»: |
| Подпитка, всего | 0,0026 | ≥1 |
| в т.ч. |  |  |
| - утечки в теплосетях | 0,00024 | - |
| - утечки в зданиях | 0,00 | - |
| - нужды ГВС | 0,0024 | - |

ЧАСТЬ 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Теплоснабжение общественных и административных зданий в центральной части поселка осуществляется от центральной котельной мощностью 1,23 Гкал/ч. Топливом является уголь, который в свою очередь доставляются на склад автотранспортом.

В Черемховском муниципальном образовании, в котельной система топливоподачи ручная. Со склада  уголь подаётся вручную к фронтам котлов, затем вручную забрасывается в топки котлов. Шлако-, золоудаление из слоевых топок котлов производится также вручную, с помощью тачки.

Фактический и расчетный годовые расходы топлива в котельных представлены в таблице 8.1.

Табл.8.1Топливные балансы источников тепловой энергии

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт.расход топлива, т/год | Расч. расход топлива, т/год | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная«Центральная» | 1,6 | 1,28 | уголь | ДР-300 | 496 | 496 | 14 |

Фактические расходы топлива приняты на основе предоставленных данных и опроса специалистов эксплуатирующей организации. Расчетные расходы определены для существующего состояния тепловых нагрузок с учетом несанкционированного разбора воды из сетей отопления.

ЧАСТЬ 9 "Надежность теплоснабжения"

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые	сети» в части пунктов 6.27-6.32 раздела «Надежность».

Согласно СНиП нормативный уровень надежности схемы теплоснабжения определяется по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы [Р],

- коэффициенту готовности [Кг]

- и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности	безотказной работы  установлены СНиП 41-02-2003 для:

  - источника теплоты Рит = 0.97;

  - тепловых сетей Ртс = 0.9;

  - потребителя теплоты Рпт = 0.99;

  - система теплоснабжения в целом Рсцт = 0.9*0.97*0.99 = 0.86.

Ввиду того, что ранее не велся учет отказов, аварий за период эксплуатации, а так же в связи с отсутствием в полном объеме исходная информация для расчета показателей надежности, таких так:

    - средневзвешенная частота отказов за периоды эксплуатации: от 1 до 3 лет; от 3 до 17 лет; от 17 лет и выше;

    - средневзвешенная продолжительность ремонта;

    - средневзвешенная продолжительность ремонта в зависимости от диаметра участка тепловой сети.

Для рассматриваемой схемы теплоснабжения минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-02- 2003.

За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в рассматриваемой системе теплоснабжения до базового 2017 года, включительно, не было.

Среди основных факторов, влияющих на надежность работы рассматриваемых систем теплоснабжения можно отметить:

В котельной «Центральная», ремонт не требуется. Котельная работает бесперебойно. Требуется замена сетей теплоснабжения ввиду износа сети 62%.

ЧАСТЬ 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

В рассматриваемой системе централизованного теплоснабжения в качестве теплоснабжающей и одновременно теплосетевой организации выступает: ООО «ЖКХ». Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями предоставлены специалистами ООО «ЖКХ» и управлением культуры и молодёжной политики Черемховского района.

В таблице 10.1 и 10.2 показаны основные технико-экономические показатели теплоснабжающей организации Черемховского муниципального образования.

В рассматриваемых системах теплоснабжения фактические эксплуатационные затраты за 2017 г. составили:

Котельная «Центральная» - 2349,01 тыс.руб/год, в т.ч. основные: 958,5 тыс.руб/год (40,8%) – топливо, 1200 тыс.руб/год (51%) – зарплата с начислениями, вместе эти статьи составляют 91,8%.

Табл. 10.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

| теплоисточник, показатели | Единицаизм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная«Центральная»: |
| Уст. мощность | Гкал/ч | 1,6 | 2017 |
| Расчетная нагрузка | Гкал/ч |  | 2017 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 1450,6 | 2017 |
| Расход топлива | т/год | 496 | 2017 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВт*ч/год | - |  |
| Расход воды | тыс.т/год | - |  |
| Цена топлива | руб/т | 1932,4 | 2017 |
| Цена эл.энергии | руб/кВт*ч | - | 2017 |
| Цена воды | руб/т | - | 2017 |
| Персонал | чел |  | 2017 |
| Тариф | руб/Гкал (без учета НДС) | 2259,24 (252-спр) | 01.01.-09.06.2018 |
|  |  | 3998,67 (63-спр) | 10.06.-30.06.2018 |
|  |  | 3998,67 (63-спр) | 01.07.-31.12.2018 |

Табл. 10.2 Эксплуатационные затраты теплоснабжающих организаций

| Составляющиезатрат | Факт |
| --- | --- |
|  | тыс. руб/год | руб/Гкал | % |
| Котельная«Центральная»: | 2349,01 | - | 100,0 |
| Топливо | 958,5 | - | 40,8 |
| Эл. энергия (техн. нужды) | - | - |  |
| Вода | - | - |  |
| Зарплата с начисл. | 1200 | - | 51 |
| Ремонт | 132,74 | - | 5,65 |
| Амортизация | - | - |  |
| Общехозяйственные | - | - |  |
| Общепроизводственные | 57,77 | - | 2,55 |
| Платежизавыбросы | - | - |  |
| Другие | - | - |  |

ЧАСТЬ 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

Среднеотпускные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ» на 2017 год составили (см. таблицу 11.1):

Таб. 11.1Среднеотпускные тарифы на тепловую энергию

| Теплоисточник | Тариф, руб/Гкал (без НДС) | Плата за подключ-е | Плата за резерв.тепл. мощность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» Приказ службы по тарифам Иркутской области от 22.09.2017 г. № 252-спр (утратил силу с 10.06.2018г.) Приказ службы по тарифам Иркутской области от 04.06.2018 г. № 63-спр (действует с 10.06.2018г. по 31.12.2018г.) | с 01.01.2018 по 09.06.2018 2259,24 (252-спр) | - | - | Платы за подключение к системам теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности нет. |
|  | с 10.06.2018 по 30.06.2018 3998,67 (63-спр) | - | - |  |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 3998,67 (63-спр) | - | - |  |

ЧАСТЬ 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа"

В существующем состоянии в рассматриваемых системах теплоснабжения проблемы организации качественного теплоснабжения типичны для многих коммунальных систем теплоснабжения Иркутской области. В данной части будет рассмотрены существующие технические и технологические проблемы в системах централизованного теплоснабжения Черемховского сельского поселения.

Котельная«Центральная»:

  - Физический износ участков тепловых сетей (62%)

  - Наличие несанкционированного разбора горячей воды из систем отопления, сверхнормативная подпитка тепловых сетей;

  - несоответствие типа системы (открытая/закрытая) централизованного теплоснабжения требованиям законодательства РФ.

В целом предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность рассматриваемых систем теплоснабжения нет.

ГЛАВА 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

В разработке проекта схемы теплоснабжения, Черемховского сельского поселения, использовались материалы генплана, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также данные предоставленные заказчиком. По указанным данным в ближайшие 15 лет сравнительно масштабного развития Черемховского сельского поселения, в части строительства новых жилых и общественных зданий с централизованным теплоснабжением не предполагается. Также не планируются строительство новых котельных и новые подключения объектов к котельной.

К 2033 году	суммарная тепловая нагрузка потребителей с централизованным теплоснабжением по поселению не изменится, и составит 0,66 Гкал/ч.

ГЛАВА 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований по разработке электронной модели схемы теплоснабжения не является обязательными.

Численность населения Черемховского муниципального образования составляет 2271 человек (на 2017 г.)

В приложении 3 разработана графическая часть схемы теплоснабжения села Рысево Черемховского муниципального образования (рабочая схема теплоснабжения).

ГЛАВА 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

В селе Рысево в котельной «Центральная» подключение новых перспективных тепловых потребителей на расчетный срок не предвидится, ввиду отсутствия планов на застройку поселения, а также ввиду отсутствия заявок на подключения к сети от населения, поэтому резерв тепловой мощности сохранится на весь расчетный срок схемы теплоснабжения до 2033 года.

ГЛАВА 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

В рассматриваемой котельной химподготовка сетевой воды не осуществляется. Подпитка тепловых сетей производится привозной водой.

Перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемой котельной будет ≥1м³/сутки.

Оценка перспективного изменения максимального потребления теплоносителя в рассматриваемых системах теплоснабжения представлена в таблице 5.1.

Табл. 5.1 Перспективные балансы подпиточной воды для теплосетей,м³

| Структураподпитки | Год (период) |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2027 | 2028- 2033 |
| «Центральная»: | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Утечки в теплосетях | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Утечки в зданиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нужды ГВС | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Общийрасходподпитки | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |

Из таблицы следует, что расход теплоносителя к 2033 году не изменится, в связи отсутствия перспективных абонентов и новых подключений к теплосети.

В соответствии со следующими законодательными актами в селе Рысево Черемховского муниципального образования, следует перейти к 2022 году к закрытой системе теплоснабжения:

    - п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

    - статья 29 ФЗ №190 часть 8. «С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»; часть 9. «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается".

ГЛАВА 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

На основании выполненного обследования существующих систем теплоснабжения, анализа их работы и внешних условий функционирования, далее будут представлены предложения по необходимой реконструкции  и техническому перевооружению существующей котельной. Реализация этих предложений позволит улучшить работу котельной и в целом сеть теплоснабжения.

Одной из проблем эффективного теплоснабжения является недостаточность приборов контроля и регулирования параметров работы оборудования котельных. В котельной, села Рысево, в 2017 году был установлен современный прибор учета ТЭМ-104, давление которого 4,5/4,0 кг/см². Далее рекомендуется:

- составить (восстановить) исполнительные тепловые схемы котельной;

- провести наладку работы котлов (для поддержания их высокого КПД) и другого оборудования котельных;

- перевести систему теплоснабжения с открытой на закрытую;

- замена трубопровода тепловых сетей 280 м,

ГЛАВА 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

В селе Рысево строительство новых объектов централизованного теплоснабжения не предвидится. Замену труб, по участкам сети, можно рассмотреть подробно в таблице 7.1

Табл. 7.1 Участки тепловых сетей нуждающихся в ремонте

| Начало | Конец | Тип работ | Год прокладки | Тип прокладки | Ду проект, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 280 |
| ТК1 | Гараж | плановая | 1990 | канальные, двухтрубные | 89 | 56 |
| ТК1 | ТК2 | плановая | 1990 | канальные, двухтрубные | 200 | 65 |
| ТК2 | КДЦ | плановая | 1990 | канальные, двухтрубные | 100 | 32 |
| ТК1 | ДС | плановая | 1990 | канальные, двухтрубные | 100 | 127 |

Исходя из результатов, гидравлических расчетов тепловых сетей следует, что строительство насосных станций и других специальных сооружений на теплосетях рассматриваемых систем теплоснабжения необязательно. Решения по реконструкции тепловых сетей и обеспечение нормальных гидравлических режимов работы принимались на основе расчетов.

Выполненные расчеты показывают, что увеличения диаметров не требуется (таблица 7.2)  . Общие затраты на их перекладку составят 1844,5 тыс.руб.

Во всех рассматриваемых вариантах обязательными условиями реконструкции тепловых сетей являются: определение фактической гидравлической характеристики сети и проведение ее режимной наладки.

Табл. 7.2 Общие затраты

| Начало | Конец | Ду сущ, мм | Ду проект, мм | Длина, м | Тип прокладки | Затраты, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 280 | 1844,5 |
| ТК1 | Гараж | 89 | 89 | 56 | канальные, двухтрубные | 368,9 |
| ТК1 | ТК2 | 200 | 200 | 65 | канальные, двухтрубные | 428,2 |
| ТК2 | КДЦ | 100 | 100 | 32 | канальные, двухтрубные | 210,8 |
| ТК1 | ДС | 100 | 100 | 127 | канальные, двухтрубные | 836,6 |

ГЛАВА 8 "Перспективные топливные балансы"

Топливный баланс составлен в соответствии свыше определенными тепловыми характеристиками систем теплоснабжения при условии обеспечения ее нормативного функционирования. В с. Рысево,  ввиду отсутствия перспективных построек, новых подключений к котельной, топливные балансы не изменятся. Это можно наблюдать в таблицах 8.1, 8.2.

Табл. 8.1 Топливные балансы на 2017г.

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт. расход топлива, т/год | Расч. расход топлива, м³/год | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 1,6 | 0,66 | уголь | ДР-300 | 496 | 496 | 14 |

Табл. 8.2 Перспективные топливные балансы на 2033г.

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт. расход топлива, т/год | Расч. расход топлива, м³/год | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 1,6 | 0,66 | уголь | ДР-300 | 496 | 496 | 14 |

ГЛАВА 9 "Оценка надежности теплоснабжения"

Для рассматриваемой схемы теплоснабжения минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-02- 2003.

За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в рассматриваемой системе теплоснабжения до базового 2017 года, включительно, не было.

Настоящей главой определены основные факторы, влияющие на надежность системы теплоснабжения села Рысево, которые приведены в таблице 9.

Табл. 9 Основные факторы, влияющие на надежность системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Факторы, влияющие на надежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Центральная» | Ветхость сетей теплоснабжения | Требует замена сети |
|  |  | Котельное оборудование | Замена котлов, насосов |

ГЛАВА 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

Целью разработки настоящего раздела являются оценка инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Основные предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и соответствующие им укрупненные затраты представлены выше в разделе 6.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей  и соответствующие затраты на реализацию этих предложений представлены выше в разделе 7.

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru.

Данным проектом предусмотрены следующие капитальные вложения (табл. 10.1):

Табл. 10.1 Капитальные вложения

| Начало | Конец | Тип работ | Год прокладки | Тип прокладки | Ду проект, мм | Длина, м | Уд. стоим. руб/м | Затраты, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | : |  |  |  |  | 280 |  | 1844,5 |
| Котельная «Центральна» |  |  |  |  | 280 |  | 1844,5 |
| ТК1 | Гараж | Замена труб | 1990 | канальные, двухтрубные | 89 | 56 | 6587,9 | 368,9 |
| ТК1 | ТК2 | Замена труб | 1990 | канальные, двухтрубные | 200 | 70 | 6587,9 | 428,2 |
| ТК2 | КДЦ | Замена труб | 1990 | канальные, двухтрубные | 100 | 40 | 6587,9 | 210,8 |
| ТК1 | ДС | Замена труб | 1990 | канальные, двухтрубные | 100 | 127 | 6587,9 | 836,6 |

Затраты касаемо сетей теплоснабжения относятся к централизованной сети теплоснабжения - котельная «Центральная».

После внедрения вышеуказанных мероприятий по капитальному ремонту системы централизованного теплоснабжения и ГВС, в значительной степени создастся экономия эксплуатационных затрат.

Экономия эксплуатационных затрат достигается за счет:

- снижение потерь при передаче тепловой энергии и безотказная и безаварийная эксплуатация

- снижения затрат на обслуживание, плановые и неплановые ремонты сети теплоснабжения и ГВС, с низким процентом износа.

Реализация мероприятий по повышению эффективности работы существующих систем теплоснабжения, кроме экономического эффекта, даст значительный эффект по более качественному и надежному теплоснабжению существующих тепловых потребителей.

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное изменение прогноза стоимостей ресурсов (топлива, электроэнергии, и др.) и степень актуализации исходной информации по рассматриваемым системам теплоснабжения.

ГЛАВА 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации".

Решение об установлении организации в качестве единой  теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч. 6 ст. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления городского поселения.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением).

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На момент составления схемы теплоснабжения в администрацию поселения была подана одна заявка на определение статуса единой теплоснабжающей организации. Учитывая это, а также вышеперечисленные критерии, которым наиболее полно соответствует существующая организация, единой теплоснабжающей организацией предлагается ООО «ЖКХ».

Определение (переопределение) статуса ЕТО для проектируемых зон действия перспективных источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время ООО «ЖКХ» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для проектируемых зон действия перспективных источников тепловой энергии ООО «ЖКХ».

.

Приложение №1

Характеристика нежилых зданий

| Обозначение на схеме | Полное название | Улица | № | Год ввода | Мат. | Этаж- ность | Высота здан,м | Sосн, м2 | Общая площадь, м2 | Объем здания, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: 0 |
| «Центральная» 2938,6 15295 |
| Котельная | Котельная «Центральная» | Российская | 16 | 1990 | панель | 1 | 5,20 | - | 286,1 | 1703 |
| Гараж | Гараж | Российская | 14 | 1975 | кирпич | 1 | 3,60 | - | 204,6 | 968 |
| ДС | Детский сад | Российская | 7 | 1993 | панель | 2 | 6,40 | - | 737,6 | 4721 |
| КДЦ | Культурно – досуговый центр | Российская | 5 | 1995 | панель | 2 | 6,60 | - | 1710,3 | 7903 |

Приложение №2

Характеристика сети теплоснабжения и ГВС

| Начало | Конец | Ду, мм | Ду проект, мм | Длинна, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТК1 | 200 | 200 | 59 |
| ТК1 | Детский сад | 100 | 100 | 127 |
| ТК1 | Гараж | 89 | 89 | 56 |
| ТК1 | ТК2 | 200 | 200 | 65 |
| ТК2 | КДЦ | 100 | 100 | 32 |
| Итого: | 339 |

Характеристики линейных объектов системы централизованного теплоснабжения, планируемых к капитальному ремонту (перекладке) с разбивкой по годам

| Начало | Конец | Ду, мм | Ду проект, мм | Длинна, м | Плановый период реализации | Сумма к реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК1 | Детский сад | 100 | 100 | 127 | 2019-2023 | 836,6 |
| ТК1 | Гараж | 89 | 89 | 56 | 2024-2026 | 368,9 |
| ТК1 | ТК2 | 200 | 200 | 65 | 2027-2029 | 428,2 |
| ТК2 | КДЦ | 100 | 100 | 32 | 2030-2033 | 210,8 |
| Итого: | 339 | - | 1844,5 |