РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район Иркутская область

Черемховское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

От 18.01.2013 № 41

с.Рысево

Об утверждении программы

Комплексного развития системы

коммунальной инфраструктуры

Черемховского муниципального

образования на 2013 – 2017 годы

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 г. № 1493–р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно–коммунальное хозяйство частных инвестиций» Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь статьями 6, 7, 43 Устава Черемховского муниципального образования, Дума Черемховского сельского поселения

РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования на 2013 – 2017 годы (Приложение № 1).

- Администрации Черемховского муниципального образования:

2.1. ежегодно производить корректировку Программы согласно бюджетной обеспеченности и изменениям, предлагаемым для внесения в плановые мероприятия структурными подразделениями администрации Черемховского районного муниципального образования, администрацией Черемховского муниципального образования и организациями коммунального комплекса;

2.2.опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Черемховского сельского поселения» и разместить в блоге официального сайта администрации Черемховского районного муниципального образования cher.irkobl.ru.

3.Контроль  за исполнением возложить на главу Черемховского муниципального образования Л.Ф.Исакову.

4.Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава Черемховского

муниципального образования				 Л.Ф.Исакова

Приложение № 1

к Решению Думы

Черемховского

сельского поселения

от 18.01.2013г. № 41

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования

на 2013-2017 годы»

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования на 2013-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.12.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011г. № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций» Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» |
| Заказчик Программы | Администрация Черемховского муниципального образования |
| Основные разработчики Программы | Администрация Черемховского муниципального образования |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования (далее МО) в соответствии с потребностями жилищного, социально-культурного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории МО. |
| Основные задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; - строительство и модернизация систем теплоснабжения; - строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового, сельскохозяйственного и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории МО; - создание индустрии по переработке отходов и вторичных материальных ресурсов; - приведение систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Черемховского МО; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее – инвестиционные программы); - привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и строительства объектов коммунального хозяйства и объектов утилизации и переработки отходов производства, потребления и вторичных материальных ресурсов. |
| Важнейшие целевые показатели программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. По системам водоснабжения и водоотведения: - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены. По системам теплоснабжения: - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены; - сокращение обоснованного уровня потерь тепловой энергии По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов (далее – ТБО): - снижение уровня износа транспортных средств, занятых на вывозе ТБО, и снижение эксплуатационных расходов на топливо и ремонт транспортных средств; - обеспечение высокого коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 - 2017 годы |
| Основные мероприятия Программы | Увеличение объемов индивидуального строительства малоэтажного жилья. Строительство новых сетей коммунальной инфраструктуры в районах существующей и перспективной застройки; Модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в местах существующей застройки. Снижение износа инженерной инфраструктуры. Качественное и количественное улучшение материально-технической базы организаций коммунального комплекса (далее – ОКК). Улучшение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Черемховского МО - Организации коммунального комплекса Черемховского МО - Застройщики |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет средств: - средств бюджета Иркутской области; - средств бюджета Черемховского районного муниципального образования; - средств бюджета Черемховского МО; - надбавок к тарифам на услуги ОКК; - тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры; - средств ОКК и инвесторов; - иные средства, предусмотренные законодательством. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: - перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях; - увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей; - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - экономию энергетических и иных ресурсов; - улучшение экологической ситуации на территории. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Организацию исполнения Программы и текущий контроль осуществляет администрация Черемховского муниципального образования. |

- Введение

Исторически Черемховское муниципальное образование играло важную роль в сельскохозяйственном производстве района. Законом Иркутской области от 16 декабря 2004года № 95-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области» в состав Черемховского муниципального образования включены: с. Рысево, д. Белобородова,  д. Муратова,  д. Старый Кутугун, д. Шубина, заимка Чемодариха, д. Поздеева, д.Кирзавод, д. Трактовая.

Климат на территории резко-континентальный. Зимой с перепадами температур, небольшими ветрами, большим снежным покровом, морозами до -30-40°С. Весной часто дуют ветра, резкий перепад температур, поздние заморозки. В весенне-летний период на территории поселения могут возникать сильные ветра с повреждением линий электропередач, жилищного фонда, нанесением вреда окружающей среде. Дороги во время весенней распутицы, летних и осенних дождей подвергаются разрушению.

Администрация Черемховского поселения с центром в с. Рысево расположена в 8 км от районного центра г. Черемхово и связана с ним асфальтированной дорогой и телефонной связью. Площадь поселения 261,61 км². Население 1977 человек. Генпланом предусмотрено увеличение численности населения до 2017 года - 2000 человек.

Населенные пункты полностью электрифицированы. Телефонной связью обеспечены: с. Рысево, д. Белобородова,  д. Муратова,  д. Старый Кутугун, д. Шубина, заимка Чемодариха, д. Поздеева, д.Кирзавод, д. Трактовая. Сотовая связь функционирует практически на всей территории поселения.

Село Рысево является не только центром административного управления, но и центром культурно-бытового и жилищно-коммунального обслуживания населения Черемховского муниципального образования.  Генпланом поселения намечается упорядочение и благоустройство существующих территорий. Предусматривается сохранение в основном сельскохозяйственного, животноводческого и коммунально-складского хозяйства на занимаемых территориях с учётом их реконструкции и расширения.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение  инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для  развития коммунальной инфраструктуры,  ее капитального ремонта и модернизации.

Основными проблемами коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования является отсутствие правоустанавливающих документов на право собственности на объекты ЖКХ, что не позволяет передавать объекты в долгосрочную аренду или концессию. Так же проблемой остается значительное количество земельных участков, необустроенных коммунальной инфраструктурой, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Инфраструктурный потенциал муниципального образования представлен социальной сферой, сферой жилищно-коммунального хозяйства, рыночной инфраструктурой

## Прогноз развития Черемховского муниципального образования и

## динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Черемховского МО, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черемховского МО на 2013-2017 годы.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития территории, а также прогноз её развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие Черемховского МО;

- строительство индивидуальных жилых домов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития Черемховского МО и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

## Демографическое развитие Черемховского муниципального образования

По данным Всероссийской переписи населения 2002г. численность населения Черемховского МО составляла 2467 человек. В последующие годы все более ощутимо проявилась тенденция миграционного оттока жителей, и численность населения стала сокращаться. В 2008г. годы естественная убыль в большей или меньшей степени компенсировалась. По данным Всероссийской переписи населения 2010г. численность населения Черемховского МО составила 2249 человек. В 2011г. Численность населения еще сократилась до 1977 человек

Численность населения Черемховского  муниципального образования на 1 января 2012 года составила 1988 человек, в том числе по населенным пунктам:

| с. Рысево | 619 |
| --- | --- |
| д. Белобородова | 361 |
| д. Муратова | 190 |
| д. Старый Кутугун | 128 |
| д. Поздеева | 201 |
| д. Шубина | 69 |
| з. Чемодариха | 226 |

д. Кирзавод                              165

| д. Трактовая | 29 |
| --- | --- |

Изменение численности населения Черемховского МО приводится в нижеследующей таблице №1.

Динамика численности  населения  Черемховского муниципального образования

по переписи и данным текущего статистического учета

Таблица 1

| Годы | 2002 (перепись) | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 (перепись) | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по переписи и на конец года – всего, человек | 2467 | 2389 | 2285 | 2250 | 2271 | 2287 | 2249 | 1977 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Черемховского МО – это устойчивая естественная и миграционная убыль населения, старение населения. В целом демографическую обстановку в поселении можно оценить как сложную, хотя подобная обстановка наблюдается в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации.

### Прогноз численности населения произведен по оптимистическому сценарию развития, исходя из территориальных возможностей, общего социально-экономического состояния поселения, а также особенностей и тенденций демографической ситуации в Черемховского МО, касающихся целенаправленного привлечения мигрантов на территорию, учитывая наличие участков удобных для застройки.

До 2015 года прогнозируется: постепенное снижение естественной убыли населения и переход показателя в естественный прирост за счет:

-  улучшения демографической обстановки,

- развития системы здравоохранения, а также корректировки возрастной структуры,

- снижения миграционной  убыли и перехода показателя в миграционный прирост за счет создания благоприятных условий как для жителей поселения, так и для привлечения мигрантов (наличие возможности для организации КФХ с достойным заработком, возможность строительства жилья на условиях финансовой помощи из областного бюджета по программе «Социальное развитие села»,  доступность получения образовательных услуг и т. д.).

Предполагается, что численность населения Черемховского МО стабилизируется к 2017 году.

### Жилищное строительство

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования в Черемховском МО свидетельствует о необходимости  преобразования существующего жилищного фонда и  выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить территориальные ресурсы, которыми располагает территория для нового строительства. Это касается и застроенных территорий, но требующих проведения реконструктивных работ, а также неосвоенных ещё ресурсов в границах поселения.

Застройка поселения преимущественно однообразная – одноэтажные деревянные жилые дома. Уровень обеспеченности населения жильем один из самых высоких по району и превышает социальную норму жилья на одного человека, утвержденную на территории Иркутской области (18 кв.м.). В перспективе на территории планируется развивать малоэтажное блокированное жильё. Генпланом предусмотрено к 2032 г. увеличение усадебной застройки населенных пунктов Черемховского сельского поселения

Существующий жилищный фонд Черемховского МО, составляющий 32,144 тыс. м2 общей площади, в целом характеризуется хорошим техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

### Состояние коммунальной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Источником водоснабжения на территории Черемховского сельского поселения являются артезианские воды, разведанные запасы которых достаточны для обеспечения существующей потребности питьевого и производственного водоснабжения. Воды эксплуатируемых горизонтов характеризуются повышенным содержанием растворенного железа.

Население сельских населенных пунктов обеспечивается водой от децентратизованных источников — одиночных артезианских скважин.  На территории Черемховского сельского поселения действуют 8 артезианских скважин. Их обслуживает ООО «Сибиряк Плюс».

Два населенных пункта, з.Чемодариха и д. Поздеева, имеют водовод Свирск-Чемодариха-Поздеева, который обслуживает ООО «Водоканал».

Основные направления в водоснабжении населенных пунктов Черемховского сельского поселения на предстоящие годы состоят в ремонте объектов водоснабжения  для нужд населения.

Анализ качества исходной воды свидетельствует о несоответствии  ее качества по микробиологическим показателям, что не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Основной проблемой систем водоснабжения села является плохое техническое состояние объектов водоснабжения, связанное с износом коммуникаций, которые не отвечают нормативным требованиям. Следовательно, для дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры, обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами в полном объеме и возможности присоединения к системам водоснабжения потребителей требуется: строительство новых, проведение ремонта и реконструкции основных сооружений систем водоснабжения.

3.3.2. Водоотведение

На территории Черемховского МО отсутствует канализация.

3.3.3. Теплоснабжение

В Черемховском муниципальном образовании 2 котельные, собственные теплоисточники небольшой мощности обеспечивают прочие объекты социально-культурного значения. Жилая 1-2х этажная застройка усадебного типа неблагоустроенна, с печным отоплением.

Теплоносителем для нужд отопления и горячего водоснабжения принята перегретая вода с расчетной температурой Т=95-70оС. Схема теплоснабжения с.Рысево – открытая, тупиковая, двухтрубная. Горячее водоснабжение осуществляется путем непосредственного водоразбора из теплосети с помощью регуляторов температуры, устанавливаемых в узлах управления на вводах в здания. Для понижения температуры воды, поступающей в системы абонентов до 950С, в узлах управления существующих объектов потребителей установлены элеваторы.

Для обеспечения потребителей с. Рысево услугами теплоснабжения используется 0,3 км тепловых сетей.

Муниципальный теплоисточник с. Рысево оборудован двумя  котлами КВр-0,58(0,5) КБ каждый мощностью 0,5 Гкал/час, установленными в 2007г и одним котлом КВр-0,6 КБ мощностью 0,5 Гкал/час, установленным в 2011г. Топливоподача ручная, топливо – каменный уголь с разреза «Черемховский». Общая жесткость воды, используемой на теплоисточнике 3,7 мг-экв/л. Химводоочистки, диаэрации воды, дробилки для топлива – нет. Шлакозолоудаление ручное. Общий объем баков запаса воды на теплоисточнике – 24 м³. Фактический максимальный температурный график отпуска тепла 95/70.

В котельной 2 подпиточных насоса К8/18 (рабочий и резервный) и 2 сетевых насоса К80-50-200 (один рабочий и 1 резервный). Имеется один вентилятор ВЦ-14-46-2,5 и дымосос ДН-9/1000.

К теплоисточнику присоединены: 2 объекта соцкультбыта.

Несмотря на проводимые ремонты, распределительные сети теплоснабжения Черемховского муниципального образования  имеют износ 70-75 %. Требуется серьезная модернизация тепловых сетей и оптимизация гидравлических режимов. От состояния тепловых сетей зависит жизнеобеспечение объектов соцкультбыта,  подключенного к централизованному теплоснабжению, а для приведения сетей в надлежащее состояние требуются серьезные инвестиции для осуществления мероприятий с элементами энергосбережения.

3.3.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Черемховского МО от ВЛ  35 кВ энергосистемы ОАО «Иркутскэнерго» производит ОАО "Иркутская электросетевая компания Центральные электрические сети" ("ИЭСК ЦЭС").

#### 3.3.5. Сбор и захоронение твердых бытовых отходов

Санитарная очистка населенных пунктов Черемховского муниципального образования осуществляется в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами, а также Правилами обращения с бытовыми и промышленными отходами в Черемховском муниципальном образовании, утвержденными постановлением главы администрации  от 24.04.2008 года  № 16.

В Черемховском МО сложилась неблагоприятная обстановка в сфере обращения с отходами производства и потребления. С 1993г. твердые бытовые отходы (далее - ТБО) и мусор вывозятся на полигоны, расположенные рядом с населенными пунктами.  На полигоны имеются акты выбора и обследования площадок под свалки, утвержденный постановлением главы администрации Черемховского района от 13.07.1993 г. № 208., но в государственный реестр объектов размещения отходов производства и потребления свалка ТБО не включена. Полигоны предназначены для утилизации ТБО, вывезенных из с. Рысево, д. Белобородова,  д. Муратова,  д. Старый Кутугун, д. Шубина, заимка Чемодариха, д. Поздеева, д.Кирзавод, д. Трактовая.

Площадь, занятая свалками ТБО – 1,8 гектара;

Вместимость полигонов – 11,5 тыс. тонн;

Годовой объем размещения ТБО на свалке - 700 тонн;

По состоянию на 01.01.2012г. накоплено 10 тыс. тонн ТБО

Транспортировка отходов из населенных пунктов на полигон осуществляется неспециализированным транспортом. Также имеется проблема вывоза твердо-бытовых отходов из отдаленных населенных пунктов Черемховского МО, имеющих  частную жилищную застройку.

Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозяйными отходами, что является источником вторичного загрязнения окружающей среды. В связи с неэффективным способом захоронения ТБО происходит быстрое заполнение свалки, несмотря на небольшие объемы поступающих отходов и значительные площади, выделенные под их захоронение.

Обезвреживание отходов производится путем их захоронения на полигоне. Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов составляет 10 тыс. тонн, что составляет 91% проектной вместимости полигона. Поэтому существует необходимость строительства новых технологических карт полигона. Для улучшения экологической ситуации на территории Черемховского поселения и поддержания эстетического облика населенных пунктов необходимо устройство контейнерных площадок. Для своевременного сбора и вывоза отходов с территорий, недопущения образования несанкционированных свалок необходимо своевременное приобретение контейнеров и мусоровозов.

В целях снижения нагрузки на полигон, а также возможности использования собираемых отходов для вторичной переработки, которая актуальна в настоящее время, необходимо строительство районного мусоросортировочного комплекса.

Мероприятия по сбору и захоронению ТБО являются наиболее затратными, так как в этом направлении нет никаких наработок. В то время как разрабатываемые мероприятия обязаны основываться на применении высокопроизводительной техники и малоотходных и экологически безопасных технологий, должны быть направлены на соответствие передовым аналогам и принципам обращения с отходами, а также учитывать рациональное использование сырьевого потенциала отходов производства и потребления.

Реализация Программы позволит снизить нагрузку на окружающую среду, повысить экологическую безопасность жизнедеятельности населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами, включающую их переработку и ликвидацию накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов.

4. План мероприятий по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования на 2013-2017 годы

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования на 2013-2017 годы» предусматривает увеличение количества потребителей коммунальных услуг, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение необходимыми коммуникациями земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, выработку мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения  энергосберегающих технологий, приборов учета, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Программа позволит координировать действия администрации по развитию систем коммунальной инфраструктуры Черемховского МО.

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Черемховского МО, обеспечения возможности подключения строящегося  жилья и объектов социально-культурного, бытового, сельскохозяйственного и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры поселения предлагается выполнить  мероприятия согласно Плана мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черемховского МО (Приложение № 1 к данной Программе).

## Механизм реализации программы

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Черемховского МО. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации Черемховского МО, организаций коммунального комплекса поселения, администрации Черемховского районного муниципального образования.

Администрации Черемховского МО необходимо разработать:

- график модернизации головных инженерных сооружений и сетей на 2013-2017 годы с определением источников финансирования;

- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры;

- техническое задание на разработку инвестиционной программы ИП Скрябин В.Г..

На основании утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы ПСД учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

Механизмы реализации Программы определяются инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми программами, долгосрочными целевыми программами и муниципальными правовыми актами Черемховского муниципального образования в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрацией Черемховского муниципального образования в целях реализации Программы и локальных программ.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов формируются по каждой локальной программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса и застройщики.

## 6. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Черемховского МО планируется привлечь финансовые средства федерального, областного, районного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

7. Оценка эффективности  реализации  Программы

Выполнение Программы позволит решить основные задачи, обеспечивающие достижение основной цели Программы, - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного, сельскохозяйственного и промышленного строительства.

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

1) перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях;

2) увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей, увеличение сроков эксплуатации полигонов по утилизации (захоронению) твёрдо-бытовых отходов;

3) снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

5) экономию энергетических и иных ресурсов;

6) улучшение экологической ситуации в поселении.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться администрацией Черемховского МО по окончанию отчетного года.

7. Система организации управления и контроль

за ходом реализации Программы

Организацию управления Программой и текущий контроль осуществляет администрация Черемховского МО. Программа подлежит корректировке с учетом стратегии развития поселения и уровнем бюджетной обеспеченности.

Оценка результативности Программы будет отслеживаться на основании её целевых показателей. Ежегодный итоговый отчет о реализации программы предоставляется в администрацию Черемховского районного муниципального образования.

Глава Черемховского МО                                                                                      Л.Ф.Исакова