Утверждена

постановлением администрации

от________________ №________

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования

на 2013-2017 годы»

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2013-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.12.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011г. № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций» Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» |
| Заказчик Программы | Администрация Онотского муниципального образования |
| Основные разработчики Программы | Администрация Онотского муниципального образования |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования (далее МО) в соответствии с потребностями жилищного, социально-культурного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории МО. |
| Основные задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; - строительство и модернизация систем теплоснабжения; - строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового, сельскохозяйственного и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории МО; - создание индустрии по переработке отходов и вторичных материальных ресурсов; - приведение систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Онотского МО; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее – инвестиционные программы); - привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и строительства объектов коммунального хозяйства и объектов утилизации и переработки отходов производства, потребления и вторичных материальных ресурсов. |
| Важнейшие целевые показатели программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. По системам водоснабжения и водоотведения: - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены. По системам теплоснабжения: - сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены; - сокращение обоснованного уровня потерь тепловой энергии По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов (далее – ТБО): - снижение уровня износа транспортных средств, занятых на вывозе ТБО, и снижение эксплуатационных расходов на топливо и ремонт транспортных средств; - обеспечение высокого коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 - 2017 годы |
| Основные мероприятия Программы | Увеличение объемов индивидуального строительства малоэтажного жилья. Строительство новых сетей коммунальной инфраструктуры в районах существующей и перспективной застройки; Модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в местах существующей застройки. Снижение износа инженерной инфраструктуры. Качественное и количественное улучшение материально-технической базы организаций коммунального комплекса (далее – ОКК). Улучшение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Онотского МО - Организации коммунального комплекса Голуметского МО - Застройщики |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет средств: - средств федерального бюджета; - средств бюджета Иркутской области; - средств бюджета Черемховского районного муниципального образования; - средств бюджета Онотского МО; - надбавок к тарифам на услуги ОКК; - тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры; - средств ОКК и инвесторов; - иные средства, предусмотренные законодательством. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: - перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях; - увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей; - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры - экономию энергетических и иных ресурсов; - улучшение экологической ситуации на территории. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Организацию исполнения Программы и текущий контроль осуществляет администрация Онотского муниципального образования. |

- Введение

Онотское муниципальное образование расположено в юго-западной части Черемховского района Иркутской области. Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 95-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области» в состав Онотского поселения включены: с. Онот,                         п. Ургантуй.

Климат на территории поселения резко-континентальный. Зимой с перепадами температур, небольшими ветрами, большим снежным покровом, морозами до -30-40°С. Весной часто дуют ветра, резкий перепад температур, поздние заморозки. В весенне-летний период на территории поселения могут возникать сильные ветра с повреждением линий электропередач, жилищного фонда, вреда окружающей среде. Дороги во время весенней распутицы, летних и осенних дождей подвергаются разрушению.

Администрация Онотского поселения с центром в с. Онот расположена в 112 км. от районного центра г. Черемхово и связана с ним  дорогой «Черемхово – Голуметь – Онот» в асфальтовом и гравийном исполнении. Связь с районом обеспечивается транковой, спутниковой и сотовой связью. Площадь поселения 164 176,54 га. Население 1047 человек Генпланом предусмотрено увеличение численности населения до 2017 года – 1100 человек.

Населенные пункты полностью электрифицированы. Телефонной связью из 2 населенных пунктов обеспечен: с. Онот. Сотовая связь функционирует в с. Онот и п. Ургантуй.

Село Онот является не только центром административного управления, но и центром культурно-бытового и жилищно-коммунального обслуживания населения Онотского муниципального образования.  Генпланом поселения намечается упорядочение и благоустройство существующих территорий, реконструкция и строительство новых объектов культурно-бытового и жилищно-коммунального обслуживания, а также развитие промышленного комплекса и туристического бизнеса.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение  инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для  развития коммунальной инфраструктуры,  ее капитального ремонта и модернизации.

Основными проблемами коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования является отсутствие единой организации обслуживания коммунального комплекса поселения, незначительное количество земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Инфраструктурный потенциал муниципального образования представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами, социальной сферой, сферой жилищно-коммунального хозяйства, рыночной инфраструктурой

## Прогноз развития Онотского муниципального образования и

## динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Онотского МО, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского МО на 2013-2017 годы.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития территории, а также прогноз её развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие Онотского МО;

- строительство индивидуальных жилых домов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития Онотского МО и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

## Демографическое развитие Голуметского муниципального образования

По данным Всероссийской переписи населения 2002г. численность населения Онотского МО составляла 1032 человек. В последующие годы все более ощутимо проявилась тенденция миграционного оттока жителей, и численность населения стала сокращаться. В 2011г. естественная убыль в большей или меньшей степени компенсировалась. В 2010г. численность населения Онотского МО составляла 1018 человек. В 2011г. демографическая ситуация стала относительно стабильной. Это позволяет допустить сокращение миграционного оттока населения.

Численность населения Онотского  муниципального образования на 1 января 2012 года составила 1032 человек, в том числе по населенным пунктам:

| с.Онот | 1012 |
| --- | --- |
| п. Ургантуй | 20 |

Изменение численности населения Онотского МО приводится в нижеследующей таблице №1.

Динамика численности  населения  Онотского муниципального образования

по переписи и данным текущего статистического учета

Таблица 1

| Годы | 2002 (перепись) | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по переписи и на конец года – всего, человек | 1032 | 1043 | 1035 | 1046 | 1010 | 1016 | 1018 | 1050 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Онотского МО – это устойчивая естественная и миграционная убыль населения, старение населения. В целом демографическую обстановку в поселении можно оценить как сложную, хотя подобная обстановка наблюдается в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации.

### Прогноз численности населения произведен по оптимистическому сценарию развития, исходя из территориальных возможностей, общего социально-экономического состояния поселения, а также особенностей и тенденций демографической ситуации в Онотского МО, касающихся целенаправленного привлечения мигрантов на территорию, учитывая наличие участков удобных для застройки, привлекательную природную среду с большим количеством водоемов, экологически чистый воздух.

До 2015 года прогнозируется: постепенное снижение естественной убыли населения и переход показателя в естественный прирост за счет:

-  улучшения демографической обстановки,

- развития системы здравоохранения, а также корректировки возрастной структуры,

- снижения миграционной  убыли и перехода показателя в миграционный прирост за счет создания благоприятных условий как для жителей поселения, так и для привлечения мигрантов (наличие возможности для организации новых рабочих мест с достойным заработком, возможность строительства жилья на условиях финансовой помощи из областного бюджета по программе «Социальное развитие села»,  доступность получения образовательных услуг и т. д.).

Предполагается, что численность населения Онотского МО стабилизируется к 2017 году.

### Жилищное строительство

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования в Онотского МО свидетельствует о необходимости  преобразования существующего жилищного фонда и  выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить территориальные ресурсы, которыми располагает территория для нового строительства. Это касается и застроенных территорий, но требующих проведения реконструктивных работ, а также неосвоенных ещё ресурсов в границах поселения.

Застройка поселения преимущественно однообразная – одноэтажные деревянные жилые дома. Имеются двухэтажные деревянные дома. Уровень обеспеченности населения жильем составляет 16,7 м²/чел., что значительно ниже среднего уровня  для сельских поселений Иркутской области (18 м²) В перспективе на территории планируется развивать малоэтажное деревянное жильё. Генпланом предусмотрено к 2032г. увеличение усадебной застройки населенных пунктов Онотского сельского поселения на 8084 м².

Существующий жилищный фонд Онотского МО, составляющий 17658,88 м2 общей площади, в целом характеризуется удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

В период  2013 - 2017 годов имеется возможность возведения 8084 м² индивидуального жилья.

### Состояние коммунальной инфраструктуры

#### Водоснабжение

В Онотском МО централизованное водоснабжение имеется только в с.Онот. Вода с глубины 40 м закачивается в водонапорную башню с накопительным баком емкостью 12 м³ насосом ЭЦВ-4-10-80.  От водонапорной башни вода подается потребителям. Центральные водопроводные сети с.Онот диаметром 20 мм состоят на балансе КУМИ администрации ЧРМО и имеют  протяженность  1200 м.  Отводы к домам проложены из труб Ø20 мм. Имеется зимний и летний водопровод. Часть эксплуатирующихся сетей водоснабжения имеет износ 75-77% и требует замены для осуществления надежного и качественного водоснабжения потребителей. В неблагоустроенном жилищном фонде  имеются общественные и частные колодцы, частные скважины.

Анализ качества исходной воды свидетельствует о стабильном ухудшении ее качества по микробиологическим показателям, что не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Основной проблемой систем водоснабжения села является плохое техническое состояние объектов водоснабжения, связанное с износом коммуникаций, которые не отвечают нормативным требованиям. Следовательно, для дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры, обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами в полном объеме и возможности присоединения к системам водоснабжения новых потребителей требуется проведение ремонта и реконструкции основных сооружений систем водоснабжения.

К централизованному водоснабжению в с. Онот подсоединены: 4 двухквартирных жилых дома площадью 460 м², в которых проживает 25 человек; 3 частных жилых дома площадью 242,5м² ( 8 чел) и  2 объекта соцкультбыта площадью 652м².

В поселке Ургантуй водоснабжение осуществляется из реки Онот и колодцев.

3.3.2. Водоотведение

На территории Онотского МО отсутствует централизованная канализация. Собственной машины для откачки жидких отходов неканализированных в муниципальном образовании нет. Для откачки привлекается автомашина Голуметского МО - ГАЗ-3307 ёмкостью 3,5 м³. Услугой пользуются: 4 двухквартирных  жилых дома площадью 460 м², в которых проживает 25 человек; 3 частных жилых домов площадью 242,5 м² ( 8 чел).

3.3.3. Теплоснабжение

В Онотском МО теплоснабжение как централизованное, так и печное на твердом топливе или бойлерное. Централизованное теплоснабжение имеется только в с.Онот. Источником теплоснабжения села является муниципальная котельная, обслуживаемая ООО «Онот».

Теплоносителем для нужд отопления и горячего водоснабжения принята перегретая вода с расчетной температурой Т=85-70оС. Схема теплоснабжения с.Онот – открытая, тупиковая, двухтрубная. Горячее водоснабжение осуществляется путем непосредственного водоразбора из теплосети с помощью регуляторов температуры, устанавливаемых в узлах управления на вводах в здания.

Для обеспечения потребителей с.Онот услугами теплоснабжения используется  1200м тепловых сетей, в том числе 230 м распределительных сетей.

Муниципальный теплоисточник с.Онот оборудован двумя  котлами КВр-04КБ каждый мощностью 0,4 Гкал/час «Бийского котельного завода», установленными в 2010г. Топливоподача ручная, топливо – каменный уголь с разреза «Черемховский». Расход топлива 552 тонны в отопительный сезон. Расход электроэнергии за десять месяцев 2012 года 73,866 тыс.кВт*ч. Общая жесткость воды, используемой на теплоисточнике 3,7 мг-экв/л. Химводоочистки, диаэрации воды, дробилки для топлива, теплосчетчика отпуска тепла – нет. Шлакозолоудаление ручное. Общий объем баков запаса воды на теплоисточнике – 12 м³. Резервная ДЭС отсутствует.

В котельной 1 подпиточных насос ЭЦВ-4-10-80 и 2 сетевых насоса К80-50-200а (один рабочий и 1 резервный). Имеется два вентилятора ВД-2,7-300 и дымосос ДН-8-100.

К теплоисточнику присоединены:  4 многоквартирных жилых дома площадью329,4 м², 2  частных жилых домов площадью 155,6м² и  2 объекта соцкультбыта – 652м².

Несмотря на проводимые ремонты, распределительные сети теплоснабжения Онотского муниципального образования  имеют износ 70-75 %. Требуется серьезная модернизация тепловых сетей и оптимизация гидравлических режимов. От состояния тепловых сетей зависит жизнеобеспечение жилищного фонда,  подключенного к централизованному теплоснабжению, а для приведения сетей в надлежащее состояние требуются серьезные инвестиции для осуществления мероприятий с элементами энергосбережения.

3.3.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Онотского МО от ВЛ  35 кВ энергосистемы ОАО «Иркутскэнерго» производит ОАО "Иркутская электросетевая компания Центральные электрические сети" ("ИЭСК ЦЭС").

В 2012 году начата полная реконструкция электросетей в с. Онот и п. Ургантуй.

#### 3.3.5. Сбор и захоронение твердых бытовых отходов

Санитарная очистка населенных пунктов Онотского муниципального образования осуществляется в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами, а также Правилами обращения с бытовыми и промышленными отходами в Онотском  муниципальном образовании, утвержденными постановлением главы администрации  от 23.12.2010 года  № 38.

В Онотском МО сложилась неблагоприятная обстановка в сфере обращения с отходами производства и потребления. С 1993г. твердые бытовые отходы (далее - ТБО) и мусор вывозятся на единственный полигон, эксплуатируемый администрацией Онотского сельского поселения, расположенный с северной стороны в 1 км от с.Онот. Полигон имеет акт выбора и обследования площадки под свалку, утвержденный постановлением главы администрации Черемховского района от 13.07.1993 г. № 208., но в государственный реестр объектов размещения отходов производства и потребления свалка ТБО не включена. Полигон предназначен для утилизации ТБО, вывезенных из с.Онот, п. Ургантуй.

Площадь, занятая свалками ТБО – 2 гектара;

Транспортировка отходов из с.Онот, п. Ургантуй на полигон осуществляется неспециализированным транспортом – ГАЗ 32213 (1 единица). Ввиду большой нагрузки на автомобиль он имеет значительный износ.

Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозяйными отходами, что является источником вторичного загрязнения окружающей среды. В связи с неэффективным способом захоронения ТБО происходит быстрое заполнение свалки, несмотря на небольшие объемы поступающих отходов и значительные площади, выделенные под их захоронение.

Для улучшения экологической ситуации на территории Онотского поселения и поддержания эстетического облика населенных пунктов необходимо устройство контейнерных площадок. Для своевременного сбора и вывоза отходов с территорий, недопущения образования несанкционированных свалок необходимо своевременное приобретение контейнеров и мусоровозов. Для обеспечения сохранности техники в технически-исправном состоянии, снижения потерь рабочего времени, следовательно, повышения производительности и качества услуг по вывозу отходов, а также для соблюдения требований и норм охраны труда работников необходимо строительство теплой стоянки для автотранспорта.

В целях снижения нагрузки на полигон, а также возможности использования собираемых отходов для вторичной переработки, которая актуальна в настоящее время, необходимо строительство районного мусоросортировочного комплекса.

Мероприятия по сбору и захоронению ТБО являются наиболее затратными, так как в этом направлении нет никаких наработок. В то время как разрабатываемые мероприятия обязаны основываться на применении высокопроизводительной техники и малоотходных и экологически безопасных технологий, должны быть направлены на соответствие передовым аналогам и принципам обращения с отходами, а также учитывать рациональное использование сырьевого потенциала отходов производства и потребления.

Реализация Программы позволит снизить нагрузку на окружающую среду, повысить экологическую безопасность жизнедеятельности населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами, включающую их переработку и ликвидацию накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов.

4. План мероприятий по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2013-2017 годы

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования на 2013-2017 годы» предусматривает увеличение количества потребителей коммунальных услуг, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение необходимыми коммуникациями земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, выработку мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения  энергосберегающих технологий, приборов учета, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Программа позволит координировать действия администрации по развитию систем коммунальной инфраструктуры Онотского МО.

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Онотского МО, обеспечения возможности подключения строящегося  жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры поселения предлагается выполнить  мероприятия согласно Плана мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского МО (Приложение № 1 к данной Программе).

## Механизм реализации программы

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Онотского МО. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации Онотского МО, организаций коммунального комплекса поселения, администрации Черемховского районного муниципального образования.

Администрации Онотского МО необходимо разработать:

- график модернизации головных инженерных сооружений и сетей на 2013-2017 годы с определением источников финансирования;

- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры;

- техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Онот».

На основании утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы ПСД учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

Механизмы реализации Программы определяются инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми программами, долгосрочными целевыми программами и муниципальными правовыми актами Онотского муниципального образования в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрацией Онотского муниципального образования в целях реализации Программы и локальных программ.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов формируются по каждой локальной программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса и застройщики.

## 6. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Онотского МО планируется привлечь финансовые средства федерального, областного, районного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

7. Оценка эффективности  реализации  Программы

Выполнение Программы позволит решить основные задачи, обеспечивающие достижение основной цели Программы, - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Онотского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства.

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

1) перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях;

2) увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей, увеличение сроков эксплуатации полигонов по утилизации (захоронению) твёрдо-бытовых отходов;

3) снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

5) экономию энергетических и иных ресурсов;

6) улучшение экологической ситуации в поселении.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться администрацией Онотского МО по окончанию отчетного года.

7. Система организации управления и контроль

за ходом реализации Программы

Организацию управления Программой и текущий контроль осуществляет администрация Голуметского МО. Программа подлежит корректировке с учетом стратегии развития поселения и уровнем бюджетной обеспеченности.

Оценка результативности Программы будет отслеживаться на основании её целевых показателей. Ежегодный итоговый отчет о реализации программы предоставляется в администрацию Черемховского районного муниципального образования.

Глава Онотского

муниципального образования                                                                            О.М. Головкова

Приложение №1

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Онотского

муниципального образования

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № П/П | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ожидаемые результаты и целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |
| 1.1 | Система водоснабжения |  |  |
| 1.1.1 | Замена емкостей на водонапорной башне с. Онот ул. Школьная 19Б | 2014 | бесперебойная подача воды, повышение качества воды |
| 1.1.2 | Реконструкция существующей водопроводной системы и водозаборных скважин с. Онот | 2017 | Повышение надежности и эффективности работы сети |
| 2. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей в с. Онот |
| 2.1. | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до ТК-1 (тепловой камеры №1) ø 76*4,0 мм | 2013 | бесперебойная подача тепла, повышение качества тепла |
| 2.2 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-8 до дома № 4 по ул. Советская ø 57*4,0 мм | 2013 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-1 до ТК-7 ø 76*4,0 мм | 2014 |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 ø 76*4,0 мм | 2014 |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до ТК-10 ø 76*4,0 мм | 2015 |  |
| 2.6 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 ø 57*4,0 мм | 2016 |  |
| 2.7 | Реконструкция котельной в с. Онот, ул. Школьная 19а | 2016 |  |
| 2.8 | Строительство котельной для МКДОУ д/с с. Онот | 2014 |  |
| 2.9 | Реконструкция внутренней системы теплоснабжения в МКДОУ д/с с. Онот | 2014 |  |
| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры |
| 3.1 | Реконструкция уличного освещения | 2017 | Повышения качества жизни населения |
| 4 | Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов |
| 4.1 | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов |
| 4.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 2013 |  |
| 4.1.2 | Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 2013-2017 |  |
| 4.2 | Размещение твердых бытовых отходов |
| 4.2.1 | Строительство нового полигона ТБО |  |  |