ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный заказчик

Администрация Черемховского районного

муниципального образования

Муниципальный контракт

№ 01 от 04.06.2012 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПАРФЕНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Том I

Положения о территориальном планировании

(Утверждаемая часть)

Иркутск

2012

## Разработчики документа территориального планирования «Генеральный план Парфеновского МО»

|  | Генеральный директор ОАО «Иркутскгражданпроект» |  | В.Ю. Юртин |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел территориального планирования (ОТП) |
|  | Начальник ОТП |  | С.Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть |  |  |  |
|  | Главный архитектор проекта |  | С.А. Александров |
|  | Архитектор 1-й категории |  | Е.И. Логванова |
|  | Архитектор 2-й категории |  | Н.А. Журихина |
|  | Инженер-картограф |  | А.О. Паженцева |
|  | Архитектор |  | А.В. Тарасова |
| Основные разделы |  |  |  |
| Экономика | Инженер-экономист |  | Д.С. Каркавина |
| Транспорт | Ведущий инженер |  | Е.А. Зелент |
| Транспорт | Техник |  | А.В. Комель |
| Водоснабжение и водоотведение | Главный специалист |  | В.С. Ленденев |
| Электроснабжение и связь | Инженер 2-й категории |  | Е.Е. Акреева |
| Теплоснабжение | Инженер |  | С.Ю. Салманова |
| Охрана природы и окружающей среды | Инженер-эколог |  | Н.С. Токменина |
| Охрана объектов культурного наследия | Главный специалист |  | Е.В. Пуляевская |
| Специальные разделы |  |  |  |
| Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций | Инженер ГО ЧС |  | Э.В. Щелканов |
| Инженерная подготовка и защита территорий | Главный инженер проекта |  | А.А. Плетненцова |
| Сбор исходных данных | Архитектор 2-й категории |  | А.В. Пономарев |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разработчики документа территориального планирования «Генеральный план Парфеновского МО»	2

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАРФЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	10

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Парфеновского муниципального образования	10

Таблица 1. Виды функциональных зон, используемых в Генеральном плане Парфеновского муниципального образования.	10

Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Парфеновского муниципального образования. Параметры функциональных зон.	12

Таблица 3. Основные показатели предлагаемых административно-территориальных границ.	16

Задание на подготовку Генерального плана Парфеновского муниципального образования Черемховского района Иркутской области	17

# ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта Генерального плана осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Парфеновского муниципального образования (в дальнейшем – Парфеновское МО) выполнен на основании Муниципального контракта №1 от 04.06.2012г, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Черемховского районного муниципального образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004г, в ред. Федеральных законов от 19.07.2011г №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Черемховского района, а также в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Проект Генерального плана Парфеновского МО обеспечивает разработку стратегических аспектов комплексного развития территории, учитывает широкий спектр направлений, включая выбор социально-экономических, экологических и иных векторов преобразования территории поселения. Проект Генерального плана содержит схему зонирования территорий, определяющую виды использования территорий и устанавливающую ограничения на их использование для осуществления градостроительной деятельности.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнений окружающей среды, охрану и использование охраняемых природных территорий, ландшафтов, сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Проект Генерального плана утверждается представительным органом муниципального образования.

Генеральный план Парфеновского МО реализуется на основании утвержденного представительным органом местного самоуправления плана в границах рассматриваемой территории.

План реализации Генерального плана Парфеновского МО утверждается органом местного самоуправления Парфеновского МО в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

Предполагается выделить следующие временные сроки реализации:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения, – 2032 год;

- первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия, – 2022 год.

Внесение изменений в генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

Положения Генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие, согласно утвержденным положениям генеральных планов поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий территории.

Авторский коллектив выражает признательность администрации Парфеновского МО, а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документов территориального планирования.

Состав проекта

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| Утверждаемая часть |
|  | Том I. Положения о территориальном планировании | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
|  | Том II. Градостроительное планирование развития территории | Не секретно |
| Графические материалы |
| Утверждаемая часть |
|  | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25 000 | Не секретно |
|  | Карта функциональных зон с. Парфеново, д. Сарапулова, д. Малая Ленская, д. Гавриловская, з. Тарбажи с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта функциональных зон д. Тюмень, д. Гымыль, д. Топка с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта функциональных зон д. Исакова, д. Сутупова, д. Савинская с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта функциональных зон д. Герасимова, д. Жернакова с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта функциональных зон д. Средняя, д. Русская Аларь с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта функциональных зон д. Хорьки с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта функциональных зон д. Мотова с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:25 000 | Не секретно |
|  | Карта населенных пунктов с. Парфеново, д. Сарапулова, д. Малая Ленская, д. Гавриловская, з. Тарбажи с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи, автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта населенных пунктов д. Тюмень, д. Гымыль, д. Топка с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта населенных пунктов д. Исакова, д. Сутупова, д. Савинская с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта населенных пунктов д. Герасимова, д. Жернакова с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта населенных пунктов д. Средняя, д. Русская Аларь с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта населенного пункта д. Хорьки с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта населенного пункта д. Мотова с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Парфеновского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000 | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
|  | Карта расположения объектов местного значения Парфеновского МО. Опорный план. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25 000. Схема расположения Парфеновского МО в структуре Черемховского района. М 1:500 000 | Не секретно |
|  | Карта расположения объектов местного значения Парфеновского МО. Опорный план с. Парфеново, д. Сарапулова, д. Малая Ленская, д. Гавриловская, з. Тарбажи. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта расположения объектов местного значения Парфеновского МО. Опорный план д. Тюмень, д. Гымыль, д. Топка. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта расположения объектов местного значения Парфеновского МО. Опорный план д. Исакова, д. Сутупова, д. Савинская. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта расположения объектов местного значения Парфеновского МО. Опорный план д. Герасимова, д. Жернакова. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта расположения объектов местного значения Парфеновского МО. Опорный план д. Средняя, д. Русская Аларь. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта расположения объектов местного значения Парфеновского МО. Опорный план д. Хорьки. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5 000 | Не секретно |
|  | Карта расположения объектов местного значения Парфеновского МО. Опорный план д. Мотова. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5 000 | Не секретно |
| 27. | Карта-схема территорий объектов культурного наследия. М 1:100 000 | Не секретно |

Термины и определения

В настоящей градостроительной документации термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

СТП – Схема территориального планирования

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КОС – канализационные очистные сооружения

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод

# ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАРФЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Парфеновского муниципального образования

А также их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

## Таблица 1. Виды функциональных зон, используемых в Генеральном плане Парфеновского муниципального образования.

| ИНДЕКС | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-1 | Зоны застройки жилыми домами с приусадебными участками (1-3 этажа) |
| Ж-2 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) |
| Д | Зоны размещения объектов дошкольного образования |
| ШД | Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОД-2 | Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |
| ОД-3 | Зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности |
| ОД-4 | Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения |
| ОД-7 | Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| ПК-1 | Зоны размещения производственных объектов 1, 2, 3 класса опасности |
| ПК-2 | Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности |
| ПК-3 | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| ИТ-1 | Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| ИТ-2 | Зоны размещения объектов транспорта |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-1 | Зоны лесопарков |
| Р-2 | Зоны парков, скверов и бульваров |
| Р-3 | Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |
| Р-4 | Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения |
| Р-5 | Зоны размещения пляжей |
|  | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| ПН-1 | Зоны природных территорий |
| ПН-2 | Зоны, занятые лесами |
| ПН-3 | Зоны природных территорий со сложным рельефом |
| ПН-4 | Зоны территорий с нарушенным рельефом |
| ПН-5 | Зоны территории болот |
| ПН-6 | Зоны водных объектов |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН-1 | Зоны озеленения специального назначения |
| СН-2 | Зоны объектов специального назначения |
| СН-3 | Зоны режимных объектов |
| СН-4 | Зоны кладбищ |
| СН-5 | Зоны закрытых кладбищ |
| СН-7 | Зоны складирования и захоронения отходов |
|  | ИНЫЕ ЗОНЫ |
| И-1 | Зоны неиспользуемых территорий |

## Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Парфеновского муниципального образования. Параметры функциональных зон.

| Наименование объекта | Значение | Местоположение | Индекс зоны | Параметры функциональных зон | Зоны с особыми условиями использования территории | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная этажность | Площадь территории |  | Объектов | Всего |
| Экономика |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | местное | с. Парфеново | Ж-1 | 3 | 45,3га |  | 3,317 тыс. м2 | 15,6178 тыс. м2 |
|  |  |  | Ж-2 |  | 5га |  | 1,5 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Сарапулова | Ж-1 |  | 10,5га |  | 1,0768 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Малая Ленская | Ж-1 |  | 14,9га |  | 0,868 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Гавриловская | Ж-1 |  | 3,6га |  | 0,233 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Савинская | Ж-1 |  | 11га |  | 1,064 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Сутупова | Ж-1 |  | 12,3га |  | 0,904 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Исакова | Ж-1 |  | 5,9га |  | 0,078 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Мотова | Ж-1 |  | 6,7га |  | 0,3412 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Топка | Ж-1 |  | 17,5га |  | 1,2955 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Гымыль | Ж-1 |  | 1,2га |  | 0,061 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Тюмень | Ж-1 |  | 1,8га |  | 0,073 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Русская Аларь | Ж-1 |  | 6,3га |  | 0,928 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Средняя | Ж-1 |  | 0,01га |  | 0,1243 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Герасимова | Ж-1 |  | 25,4га |  | 2,069 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Жернакова | Ж-1 |  | 19,2га |  | 1,498 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Хорьки | Ж-1 |  | 4,1га |  | 0,102 тыс. м2 |  |
|  |  | з. Тарбажи | Ж-1 |  | 3,6га |  | 0,085 тыс. м2 |  |
| Детские сады | местное | с. Парфеново | Д* | 2 | 0,49га |  | 140 мест | 140 мест |
| Школы | местное | д. Топка | ШД | 2 | 0,275га |  | 55 мест | 55 мест |
| Стационар | местное | с. Парфеново | ОД-4* | 1 | 0,6га |  | 40 койко-мест | 40 койко-мест |
| Молочная кухня | местное | с. Парфеново | ОД-2 | 1 | 0,1га |  | 100 порций в сутки | 100 порций в сутки |
| Клубные учреждения | местное | д. Топка | ОД-7 | 2 | 0,3га |  | 50 мест | 50 мест |
| Спортзал | местное | с. Парфеново | Р-3 | - | 0,4га |  | 100 кв.м | 100 м2 |
| Спортивные площадки | местное | с. Парфеново | Р-3 | - | 5га | санитарный разрыв от трибун до 500 мест 100 м | 5га | 16,23га |
|  |  | д. Русская Аларь | Р-3 |  | 1,4га |  | 1,4га |  |
|  |  | д. Герасимова | Р-3 |  | 3га |  | 3га |  |
|  |  | д. Сарапулова | Р-3 |  | 0,6га |  | 0,6га |  |
|  |  | д. Сутупова | Р-3 |  | 1,7га |  | 1,7га |  |
|  |  | д. Исакова | Р-3 |  | 1,13га |  | 1,13га |  |
|  |  | д. Мотова | Р-3 |  | 2га |  | 2га |  |
|  |  | д. Жернакова | Р-3 |  | 1,4га |  | 1,4га |  |
| Спортивная база | местное | д. Топка | Р-3** |  | 0,96га |  |  | 0,96га |
| Кафе-столовая | местное | с. Парфеново | ОД-1 |  | 0,2га |  | 70 мест | 70 мест |
| Спортивно-оздоровительная база | местное | с. Парфеново | Р-4 |  | 2,3га |  | 100 мест | 100 мест |
| База отдыха | местное | д. Мотова | Р-4 |  | 1,7га |  | 100 мест | 100 мест |
| КФХ | местное | с. Парфеново | СХ-2 |  | 6,5га |  |  | 20,4га |
|  |  | д. Герасимова |  |  | 5,9га |  |  |  |
|  |  | на территории МО |  |  | 1,5га |  |  |  |
|  |  | д. Мотова |  |  | 1,8га |  |  |  |
|  |  | д. Русская Аларь |  |  | 0,7га |  |  |  |
|  |  | д. Савинская |  |  | 1,8га |  |  |  |
|  |  | д. Средняя |  |  | 1,4га |  |  |  |
|  |  | д. Топка |  |  | 0,8га |  |  |  |
| МТФ | местное | на территории МО | СХ-2 |  | 3,8га |  |  | 9,8га |
|  |  | д. Савинская |  |  | 1,1га |  |  |  |
|  |  | д. Топка* |  |  | 4,9га |  |  |  |
| Транспорт и улично-дорожная сеть |
| Реконструкция улиц и дорог | местное | Парфеновское МО |  |  | 44,6 га |  | 71,85 км | 44,6 га |
| Строительство улиц и дорог | местное | Парфеновское МО |  |  | 13,9 га |  | 25,25 | 13,9 га |
| АЗС | местное | с. Парфеново | ИТ-2 |  | 0,1га | санитарный разрыв 25м | одна топливораздаточная колонка | 0,1га |
| СТО | местное | с. Парфеново | ИТ-2 |  | 0,2га |  | четыре поста | 0,2га |
| Водоснабжение и канализация |
| Резервуары чистой воды | местное | с. Парфеново | ИТ-1 |  |  |  | 2х50 м3 | 16х50 м3 |
|  |  | д. Сутупова |  |  |  |  | 2х50 м3 |  |
|  |  | д. Мотова |  |  |  |  | 2х50 м3 |  |
|  |  | д. Топка |  |  |  |  | 2х50 м3 |  |
|  |  | д. Гымыль |  |  |  |  | 2х50 м3 |  |
|  |  | д. Русская Аларь |  |  |  |  | 2х50 м3 |  |
|  |  | д. Герасимова |  |  |  |  | 2х50 м3 |  |
|  |  | д. Хорьки |  |  |  |  | 2х50 м3 |  |
| Водозабор | местное | с. Парфеново | ИТ-1 |  |  |  | 250м3/сутки | 250м3/сутки |
| Водоочистные сооружения | местное | с. Парфеново | ИТ-1 |  |  |  | 250м3/сутки | 250м3/сутки |
| Водозабор с очистными сооружениями | местное | д. Сутупова | ИТ-1 |  |  |  | 10-50м3/сутки | 10-50м3/сутки |
|  |  | д. Мотова |  |  |  |  | 10-50м3/сутки | 10-50м3/сутки |
|  |  | д. Топка |  |  |  |  | 10-50м3/сутки | 10-50м3/сутки |
|  |  | д. Гымыль |  |  |  |  | 10-50м3/сутки | 10-50м3/сутки |
|  |  | д. Русская Аларь |  |  |  |  | 10-50м3/сутки | 10-50м3/сутки |
|  |  | д. Герасимова |  |  |  |  | 10-50м3/сутки | 10-50м3/сутки |
|  |  | д. Хорьки |  |  |  |  | 10-50м3/сутки | 10-50м3/сутки |
| Насосные станции | местное | с. Парфеново | ИТ-1 |  |  |  | 50м3/час | 50м3/час |
| Насосные станции | местное | д. Сутупова | ИТ-1 |  |  |  | 5-10м3/час | 5-10м3/час |
|  |  | д. Мотова |  |  |  |  | 5-10м3/час | 5-10м3/час |
|  |  | д. Топка |  |  |  |  | 5-10м3/час | 5-10м3/час |
|  |  | д. Гымыль |  |  |  |  | 5-10м3/час | 5-10м3/час |
|  |  | д. Русская Аларь |  |  |  |  | 5-10м3/час | 5-10м3/час |
|  |  | д. Герасимова |  |  |  |  | 5-10м3/час | 5-10м3/час |
|  |  | д. Хорьки |  |  |  |  | 5-10м3/час | 5-10м3/час |
| Теплоснабжение |
| Котельная | местное | с. Парфеново | **** |  |  |  | 0,16 Гкал/час |  |
| Котельная | местное | с. Парфеново | **** |  |  |  | 0,16 Гкал/час |  |
| Котельная | местное | д. Топка | **** |  |  |  | 0,11 Гкал/час |  |
| Котельная | местное | д. Топка | **** |  |  |  | 0,07 Гкал/час |  |
| Электроснабжение |
| Реконструкция ПС «Русская Аларь» | местное | д. Русская Аларь | **** | По заданию на проектирование | 0.4га | СЗЗ -50м | Замена трансформаторов на 4МВА | 2х4МВА |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | с. Парфеново | **** | По заданию на проектирование | 0,05га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х100кВА) ТП(1х160кВА) ТП(1х250кВА) ТП(1х400кВА) ТП(1х630кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х100кВА) ТП(1х160кВА) ТП(1х250кВА) ТП(1х400кВА) ТП(1х630кВА) (питание от ПС «Р.Аларь») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Сарапулова | **** | По заданию на проектирование | 0,02га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ 2ТП(1х160кВА) | 10/0,4кВ 2ТП(1х160кВА) (питание от ПС «Р.Аларь») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Малая Ленская | **** | По заданию на проектирование | 0,01га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) (питание от ПС «Р.Аларь») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Савинская | **** | По заданию на проектирование | 0,01га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) (питание от ПС «Р.Аларь») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Сутупова | **** | По заданию на проектирование | 0,01га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) (питание от ПС «Р.Аларь») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Мотова | **** | По заданию на проектирование | 0,01га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х160кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х160кВА) (питание от ПС «В.Булай») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Топка | **** | По заданию на проектирование | 0,02га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ 2ТП(1х250кВА) | 10/0,4кВ 2ТП(1х250кВА) (питание от ПС «Р.Аларь») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Русская Аларь | **** | По заданию на проектирование | 0,01га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) (питание от ПС «Р.Аларь») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Герасимова | **** | По заданию на проектирование | 0,02га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) ТП(1х400кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) ТП(1х400кВА) (питание от ПС «В.Булай») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Жернакова | **** | По заданию на проектирование | 0,02га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х160кВА) ТП(1х250кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х160кВА) ТП(1х250кВА) (питание от ПС «В.Булай») |

Примечание. * – реконструируемые объекты;

** – переориентация существующей школы;

**** – объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, могут быть расположены в любой функциональной зоне настоящего Генерального  плана.

## Таблица 3. Основные показатели предлагаемых административно-территориальных границ.

| Наименование административно-территориальной границы | Планируемая площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| с. Парфеново | 336,52 га | Перечень земельных участков, которые включаются и исключаются в (из) границ населенных пунктов, представлен в материалах по обоснованию (Том 2). |
| д. Сарапулова | 120,37 га |  |
| д. Малая Ленская | 85,8 га |  |
| д. Гавриловская | 35,07 га |  |
| д. Савинская | 130,12 га |  |
| д. Сутупова | 92,81 га |  |
| д. Исакова | 67,97 га |  |
| д. Мотова | 62,79 га |  |
| д. Топка | 173,19 га |  |
| д. Гымыль | 70,13 га |  |
| д. Тюмень | 56,77 га |  |
| д. Русская Аларь | 127,72 га |  |
| д. Средняя | 140,66 га |  |
| д. Герасимова | 246,76 га |  |
| д. Жернакова | 107,13 га |  |
| д. Хорьки | 93,19 га |  |
| з. Тарбажи | 43,27 га |  |

## Задание на подготовку Генерального плана Парфеновского муниципального образования Черемховского района Иркутской области

| № п/п | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид градостроительной документации | Генеральный план Парфеновского муниципального образования |
| 2 | Основание для разработки градостроительной документации | Постановление администрации Парфеновского муниципального образования от 06.08.2011г. № 183 «О подготовке проекта Генерального плана Парфеновского муниципального образования». |
| 3 | Заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи, экологии и по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Черемховского районного муниципального образования (УЖКХ АЧРМО). |
| 4 | Исполнитель | Определяется конкурсом на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 5 | Характеристика объекта территориального планирования | Местоположения Парфеновского муниципального образования: Парфеновское муниципальное образование расположено в Черемховском районе Иркутской области. Населенные пункты в составе Парфеновского муниципального образования: с. Парфеново, д. Сарапулова, д. Малая Ленская, д. Гавриловская, д. Савинская, д. Сутупова, д. Исакова, д. Мотова, д. Топка, д. Гымыль, д. Тюмень, д. Русская Аларь, д. Средняя, д. Герасимова, д. Жернакова, д. Хорьки, з. Тарбажи. Численность населения Парфеновского муниципального образования по состоянию 01.01.2011 г.– 2214 человек. В том числе по населенным пунктам: с. Парфеново - 867 человек д. Сарапулова - 130 человек д. Малая Ленская - 115 человек д. Гавриловская - 17 человек д. Савинская - 161 человек д. Сутупова - 101 человек д. Исакова - 9 человек д. Мотова - 48 человек д. Топка - 128 человек д. Гымыль - 7 человек д. Тюмень - 17 человек д. Русская Аларь - 167 человек д. Средняя - 52 человека д. Герасимова - 232 человека д. Жернакова - 131человек д. Хорьки - 14 человек з. Тарбажи - 18 человек Площадь Парфеновского муниципального образования: 62073,82 га. Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой – средний Сообщение с областным центром осуществляется по автодороге регионального значения «Парфеново – Лохово -Верхний Булай - Черемхово», федерального значения М-53 «Новосибирск-Иркутск» Осложняющие факторы: наличие подтопляемой территории в паводковый период сейсмичность -6-7 баллов - высокая пожароопасность, обусловленная близостью лесных массивов и деревянным исполнением жилого сектора. |
| 6 | Материалы, предоставляемые заказчиком |  |
|  | 6.1. Исходные данные для разработки документов территориального планирования | граница муниципального образования; границы населенных пунктов поселения; материалы инженерно-геологических изысканий материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания; данные о промышленных предприятиях, объектах коммунального хозяйства; улично-дорожной сети, строительной базе; материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации; сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области); - сведения об особых охраняемых природных территориях; - материалы по территории, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления; |
|  |  | архивные и литературные материалы, данные об истории объекта градостроительного планирования. |
|  | 6.2 Материалы и документы, учет которых обязателен | 1. «Комплексный план мероприятий социально-экономического развития Парфеновского поселения до 2020 года», утвержденный решением Думы Парфеновского муниципального образования от 25.07.2007г. № 34. 2. Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденная постановлением администрации Иркутской области от 18.10.2010г. №267-пп; 3. Программа комплексного социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период 2011-2015 гг.», утвержденная решением Думы Черемховского районного муниципального образования от 29.12.2010г. №131. 4. Проект планировки и застройки с.Парфеново, утвержденный решением Черемховского районного совета депутатов трудящихся от13.11.1975г. №262. 5. Проект схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования. |
| 7 | Основные требования к проектным решениям документации территориального планирования | На основе анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Парфеновского муниципального образования на период до 2020 гг., выполнить проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики. Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2022г. - В составе проекта на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок (2032г). - Предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения. - Жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда; - Жилую застройку запроектировать малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками; - Соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом; - Дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон; - Разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения; - Разработать предложения по санитарной очистке поселения; - Разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса, памятникам природы; - Дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
| 8 | Состав работы | Состав материалов проекта генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, Перечень текстовых и графических материалов, разрабатываемых к проекту генерального плана в границах поселения должен быть выполнен, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011г. N 244 и включать: 1) положение о территориальном планировании; - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; - параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к следующим областям: а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; б) автомобильные дороги местного значения; в) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа. 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. 4) карту функциональных зон поселения с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме и в виде карт, которые отображают: 1) границы поселения; 2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 4) особые экономические зоны; 5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 6) территории объектов культурного наследия; 7) зоны с особыми условиями использования территорий; 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. Карты утверждаемой части проекта генерального плана выполняются в масштабах 1:25000, 1:5000*. (населенные пункты). |
| 9 | Разработка соответствующих разделов | 1. Разработать раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995); 2. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001; 3. Разработать раздел "Охрана объектов культурного наследия", в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Основное требование к проектным решениям раздела - определение территорий с особыми условиями использования, в том числе: - отобразить на карте расположение объектов культурного наследия (включенных в реестр, выявленных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия) и их территорий; - определить требования по использованию территорий в границах объектов культурного наследия; - определить мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, в том числе необходимость в дальнейшем выполнения проектов зон охраны для объектов культурного наследия, состоящих в едином государственном реестре; - нанести на карту границы утвержденных зон охраны объектов культурного наследия (при их наличии); - указать границы зон с особыми условиями использования.. В соответствии с письмом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 07.09.2011г. № 76-37-4624/11 при составлении карт территорий объектов культурного наследия рекомендуется: - отображать объекты культурного наследия в границах территорий усадеб, в случае отсутствия установленных границ органом охраны; - показывать условными обозначениями места расположения могил, монументов; - уточнять со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области территорию памятника по объектам культурного назначения в случае отсутствия материалов кадастрового учета. Карты выполняются в масштабе, позволяющем отобразить территории (1:2000, 1:5000). Для генпланов крупных поселений возможно выполнение карт на отдельные планировочные фрагменты, сформированные в альбом. |
| 10 | Этапы, последовательность и сроки выполнения работ | Согласно календарному плану работ |
| 11 | Требования к выдаваемым материалам | Текстовые материалы передаются в бумажном виде в 4 экз., на электронном носителе в текстовом формате в 2 экз. Графические материалы передаются в бумажном виде в масштабах 1:25000, 1:5000 (населенные пункты), в количестве 4 экз. (* масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью), на электронном носителе: карты генерального плана – в формате pdf; тематические слои - в ГИС Панорама 7, в количестве 2 экз.; презентационные материалы в форматах, используемых в Microsoft Office в 2 экз. Геоинформационная система (ГИС) в программе Панорама 7, в системе координат, выданной Заказчиком топографо-геодезической подосновы(1 экз.). Комплект карт* (ватман и растровое изображение, 1 экз.); |
| 12 | Порядок согласования | В соответствии со ст. 25 Градостроительного Кодекса РФ и «Положением о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений», утвержденным постановления Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп. 2. Согласование проекта генерального плана с организациями, в ведении которых находится транспортная и инженерная инфраструктура (компании электросетевые, коммунальные, транспортные и т.д.). 3. Исполнитель проводит доработку проекта по результатам публичных слушаний и полученным замечаниям и передает Заказчику. |